乐山市金口河生态环境局关于建设项目环境影响评价文件受理情况的公示

2024-3-11

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，2024年3月11日我局受理2个建设项目环境影响评价文件。现将受理情况予以公示，公示期为2024年3月11日－2024年3月15日（5个工作日）。

联系电话：0833－2715922

传 　 真：0833-2715922

通讯地址：乐山市金口河区滨河路四段133号

邮政编码：614700

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 受理日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乐山市金口河区小河山洪沟治理工程 | 四川省乐山市金口河区共安彝族乡（起点经度：102°58'45.772"，纬度：29°8'50.712"；终点经度：102°59'16.206",纬度：29°10'29.536"） | 金口河区水利事业发展服务中心 | 四川天和环境工程科技有限公司 | 2024-3-11 |
| 2 | 大渡河干流乐山市金口河区月儿坝堤防工程 | 乐山市金口河区共安彝族乡境内月儿坝（起点经度：103°3′16.560"，纬度：29°13′50.160″；终点经度：103°4′18.912″，纬度：29°13′43.716″。″） | 金口河区水利事业发展服务中心 | 四川天和环境工程科技有限公司 | 2024-3-11 |

注：根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的有关规定，上述环境影响报告书、表不含涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私以及涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容。

# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

（公示本）

项目名称：    乐山市金口河区小河山洪沟治理工程

建设单位（盖章）：乐山市金口河区水利事业发展服务中心

编制日期：2024年3月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	30

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	47

四、生态环境影响分析	58

五、主要生态环境保护措施	67

六、生态环境保护措施监督检查清单	79

七、结论	81

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 乐山市金口河区小河山洪沟治理工程 |
| --- | --- |
| 项目代码 | / |
| 建设单位联系人 | 王柯 | 联系方式 | 18908131494 |
| 建设地点 | 四川省乐山市金口河区共安彝族乡 |
| 地理坐标 | 起点经度：102°58'45.772"，纬度：29°8'50.712"；终点经度：102°59'16.206",纬度：29°10'29.536" |
| 建设项目 行业类别 | “五十一、水利，127防洪除涝工程”中的“其他（小型沟渠的护坡除外；城镇排涝河流水闸、排涝泵站除外）” | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 用地面积：12072.7m2/ 长度：4.3km |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 乐山市金口河区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 金行审复〔2023〕2号 |
| 总投资（万元） | 1295.11 | 环保投资（万元） | 89.5 |
| 环保投资占比（%） | 6.9% | 施工工期 | 7个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： |
| 专项评价设置情况 | 专项评价的类别 涉及项目类别 本项目 地表水 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；人工湖、人工湿地：全部；水库：全部；引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；防洪除涝工程：包含水库的项目；河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目 项目建设不含水库，且底泥监测达标，不涉及重金属污染。因此项目不涉及地表水专项评价 地下水 陆地石油和天然气开采：全部；地下水（含矿泉水）开采：全部；水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目 不涉及 生态 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目 项目不涉及环境敏感区 大气 油气、液体化工码头：全部；干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有 机物排放的项目 不涉及 噪声 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部 不涉及 环境风险 石油和天然气开采：全部；油气、液体化工码头：全部；原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部 不涉及 注：“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区。 综上，项目不涉及专项评价 |
| 规划情况 | 全国重点地区中小河流近期治理建设规划，水利部、财政部，水规计[2009]497号；乐山市金口河区“十四五”水安全保障规划（2021-2025） |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《全国重点地区中小河流近期治理建设规划》符合性分析 根据全国重点地区中小河流近期治理建设规划可知：治理项目涉及征地、环保等，要严格按照有关法律法规履行相应程序。各地要以政府投入为主，合理利用各类专项资金，多渠道积极筹措、落实地方建设资金，建立健全资金投入及工程运行的长效机制，确保规划项目的顺利实施并长期发挥效益。 此外，根据《四川省水利厅 四川省财政厅关于印发防汛抗旱水利提升工程实施方案中央财政支持项目清单的通知》（川水函〔2020〕901号）：水利厅、财政厅联合将防汛抗旱水利提升工程实施方案中涉及我省的流域面积200~3000平方公里中小河流治理、小型病险水库除险加固、重点山洪沟治理等3类2021-2025年财政支持项目向水利部、财政部进行了上报备案。本项目在治理项目清单内，因此本项目属于四川省重点地区中小河流治理项目。 项目为防洪除涝项目，建设过程中按照本报告提出的环保措施治理后，对周围环境影响很小。项目资金来源明确，确保了项目的顺利实施并长期发挥效益。 综上，项目建设符合《全国重点地区中小河流近期治理建设规划》。 2、与《乐山市金口河区十四五水安全保障规划（2021-2025年）》符合性分析 根据《乐山市金口河区十四五水安全保障规划（2021-2025年）》可知，到2025年，重点城镇、重要河段基本达到国家规定的防洪排涝标准，5级及以上堤防达标率提高到100%，防汛抗旱能力全面提高，水旱灾害风险防范化能力进一步增强，水文化建设明显增强，水安全保障能力显著提升。 十四五期间进一步完善重点山洪沟治理，实施小河、王村河、万丈沟、张村沟、天星桥沟、桠溪沟6条重点山洪沟防洪治理工程，整治长度合计20公里，新建堤防护岸20公里。 本项目小河属于十四五期间金口河重点山洪沟治理河流，项目的建设加快金口河构建高效科学的水旱灾害防治体系，加强了水安全保障。因此，项目建设符合《乐山市金口河区十四五水安全保障规划（2021-2025年）》。 |
| 其他符合性分析 | 1、土地利用符合性分析 本项目位于乐山市金口河区共安彝族乡林丰村，项目用地不在《禁止用地项目目录（2012年本）》、《限制用地项目目录（2012年本）》范围内。 总计占地18.1亩，包括工程永久占地14.5亩和施工临时占地3.6亩。项目不占用基本农田。 因此，本次工程符合相关土地利用规划。 2、产业政策符合性分析 本项目属于《国民经济分类及行业代码》（GB/T4754-2017）（2019年修改版）中的E4822河湖治理及防洪设施工程建筑。根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目属于第一类（鼓励类）第二条中“江河湖海堤防建设及河道治理工程”。 此外，本项目已于2023年3月22日取得乐山市金口河区行政审批局关于乐山市金口河区小河山洪沟治理工程初步设计报告的批复（金行审复〔2023〕2号）。 综上所述，本项目的建设符合国家的产业政策要求。 3、与四川金口河八月林自然保护区符合性分析 四川金口河八月林自然保护区位于共安彝族乡境内，总面积83955亩，海拔高度1200—3321米，林区内有国家一级保护植物珙桐、银杏，国家一级保护动物大熊猫、扭角羚。 根据相关法律法规要求，禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目，禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动（法律、行政法规另有规定除外）。在自然保护区的核心区和缓冲区内，禁止建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。 本项目位于金口河区共安彝族乡林丰村，属于防洪除涝工程，根据现场踏勘及相关资料可知，本项目建设范围内不涉及四川金口河八月林自然保护区，距离四川金口河八月林自然保护区边界最近距离约320m，不在项目施工影响范围内，且涉及的河流位于保护区下游。因此，项目施工建设对其影响较小。 综上，本项目建设符合四川金口河八月林自然保护区相关要求。 图1-1 项目与四川金口河八月林自然保护区位置关系图 4、项目与下游金口河区城乡一体化水厂小河饮用水源保护区符合性分析 通过查阅相关资料可知，金口河区城乡一体化水厂小河饮用水源保护区取水口位于乐山市金口河区新村电站压力前池。一级保护区范围为：取水口下游50米(电站引水压力管道进水口处)至取水口上游1000米，新村电站引水渠内的水域范围；一级保护区水域边界沿两岸水平纵深50米的陆域范围。二级保护区范围为：一级保护区上边界上溯2350米至渠道进水口，新村电站引水渠内的水域范围；一、二级保护区水域边界沿两岸纵深至流域分水岭的除一级保护区外的陆域范围。准保护区范围为：二级保护区上边界上溯4438米（包括汇入的支流），10年一遇洪水所能淹没的水域范围。准保护区水域边界沿两岸纵深至流域分水岭的陆域范围。 本项目位于终点下游约1.4km为该饮用水源保护区准保护区边界，项目为堤防建设与河道疏浚项目，施工过程中主要污染物为SS，SS为非持久性污染物，经过一段距离沉降后，对该饮用水源保护区准保护区水质影响较小。此外，本项目疏浚后，将河道底泥清楚，可以有效改善小河河水水质，有正效应。 因此，项目建设对下游金口河区城乡一体化水厂小河饮用水源保护区影响较小。 图1-2 项目终点与保护区位置关系图 5、与《乐山市三江岸线保护条例》的符合性分析 本项目位于四川省乐山市金口河区共安彝族乡，根据《乐山市三江岸线保护条例》可知，属于三江岸线严格保护区。项目为堤防建设，运营期对周围大气、地表水环境无影响；施工期通过采取相应的环境保护措施（包括大气、噪声、水环境保护及固体废物处置措施等），对周边环境影响较小。根据环境影响分析，各环境要素能够满足相应环境功能区划。因此，本项目与《乐山市三江岸线保护条例》相符合。 表1-1 与乐山市三江岸线保护条例符合性分析 序号 文件要求 本项目 情况 符合性 市、县级人民政府及其有关部门应当严格落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单的要求，加强岸线保护，恢复岸线生态功能，严格控制岸线开发建设，科学利用岸线资源。禁止违法利用、占用三江岸线；禁止在三江岸线二百米范围内建立畜禽养殖场（小区）、发展畜禽养殖专业户； 禁止在三江岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目； 禁止在三江岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平目的的改建除外； 对于不符合生态环境保护要求的既有建设项目，市、县级人民政府应当依法建立逐步退出机制。 不涉及 符合 三江岸线保护控制区内的建设项目应当符合岸线保护规划对用地性质、用途、容积率、建筑密度等管控要求，依法办理规划许可等批准手续；未经批准的，一律不得动工建设。 本项目用地符合相关要求 符合 严格保护区内不得违反三江岸线保护规划和生态环境保护要求新建、改建、扩建农房。 不涉及 符合 禁止下列破坏生态环境和自然资源的行为： （一）擅自设置排污口，非法排放污水，倾倒建筑垃圾、生活垃圾等固体废物； （二）非法砍伐、毁坏林木，破坏园林绿化等岸线景观； （三）擅自从事开山、采石、开矿、采砂等破坏地质环境的活动； （四）毁损步行道、骑行道，毁损或者擅自移动、拆除市政设施； （五）焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质，露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染的物质； （六）法律法规规定的其他禁止行为。 不涉及 符合 6、项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》符合性分析 表1-2 与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》符合性 《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则》 本项目情况 符合性 第五条 禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划，以及《四川省内河水运发展规划》《泸州—宜宾—乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划（2035年）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。 第六条 禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（2020—2035 年）》的过长江通道项目（含桥梁、隧道），国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。 本项目不涉及 符合 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照本实施细则核心区和缓冲区的规定管控。 第八条 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜区资源保护无关的项目。 项目选址不在自然保护区、风景名胜区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内 符合 第九条 禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。 第十条 饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除应遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事采石（砂）、对水体有污染的水产养殖等活动。 第十一条 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除应遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供（取）水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目 本项目选址不在饮用水水源准保护区、一级保护区、二级保护区的岸线和河段范围内 符合 第十二条 禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。 第十三条 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道 本项目选址不在水产种质资源保护区岸线和河段范围内，不在国家湿地公园的岸线和河段范围内 符合 第十四条 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。 第十五条 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 项目不占用、利用长江流域河湖岸线。选址不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内 符合 第十六条 禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外 项目不涉及废水排污口 符合 第十七条 禁止在长江、大渡河、岷江、赤水河、沱江、 嘉陵江、乌江、汉江和51个（四川省45个、重庆市6个）水生生物保护区开展生产性捕捞。 本项目不涉及生产性捕捞 符合 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目 第十九条 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 第二十条 禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。 本项目不属于化工园区和化工项目，不涉及尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库 符合 第二十一条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目 本项目不涉及 符合 第二十二条 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 （一）严格控制新增炼油项目，未列入《石化产业规划布局方案（修订版）》的新增炼油产能一律不得建设。 （二）新建煤制烯烃、煤制芳烃项目必须列入《现代煤化工产业创新发展布局方案》，必须符合《现代煤化工建设项目环境准入条件（试行）》要求。 本项目不涉及 符合 第二十三条 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。 第二十四条 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。 第二十五条 禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境内销售产品的投资项目除外）： （一）新建独立燃油汽车企业； （二）现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力； （三）外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省（列入国家级区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外）； （四）对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资（企业原有股东投资或将该企业转为非独立法人的投资项目除外）。 第二十六条 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排 放、低水平项目。 本项目属于第一类（鼓励类）第二条中“灌区及配套设施建设、改造” 符合 综上，项目建设符合《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》。 7、项目《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则》（试行）符合性分析 表1-3 水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则符合性分析一览表 审批原则 本工程情况 结论 二、项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划等相协调，满足相关规划环评要求。工程涉及岸线调整（治导线变化）、裁弯取直、围垦水面和占用河湖滩地等建设内容的，充分论证了方案环境可行性，最大程度保持了河湖自然形态，最大限度维护了河湖健康、生态系统功能和生物多样性。 项目为防洪除涝工程，项目建设合法，符合相关法律、规划等要求。项目建设不涉及岸线调整裁弯取直、围垦水面等，项目已论证相关方案环境可行性，项目要求建设单位最大程度保持了河湖自然形态，最大限度维护了河湖健康、生态系统功能和生物多样性 符合 三、工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。法律法规、政策另有规定的从其规定 项目建设不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，不涉及饮用水水源保护区 符合 四、项目实施改变水动力条件或水文过程且对水质产生不利影响的，提出了工程优化调整、科学调度、实施区域流域水污染防治等措施。对地下水环境产生不利影响或次生环境影响的，提出了优化工程设计、导排、防护等针对性的防治措施。 本次环评已提出了工程优化调整、科学调度、实施区域流域水污染防治等措施。已提出了优化工程设计、导排、防护等针对性的防治措施 符合 五、项目对鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境、物种多样性及资源量等产生不利影响的，提出了下泄生态流量、恢复鱼类洄游通道、采用生态友好型护岸（坡、底）、生态修复、增殖放流等措施。 项目不涉及鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境。采用了生态友好型护岸（坡、底） 符合 六、项目对湿地生态系统结构和功能、河湖生态缓冲带造成不利影响的，提出了优化工程设计及调度运行方案、生态修复等措施。对珍稀濒危保护植物造成不利影响的，提出了避让、原位防护、移栽等措施。对陆生珍稀濒危保护动物及其生境造成不利影响的，提出了避让、救护、迁徙廊道构建、生境再造等措施。对景观产生不利影响的，提出了避让、优化设计、景观塑造等措施。 本次环评已提出优化工程设计、生态修复等措施。对珍稀濒危保护植物、珍稀濒危保护动物、景观等已提出相应措施 符合 七、项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土（渣）场等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。其中，涉水施工涉及饮用水水源保护区或取水口并可能对水质造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、污染物控制等措施；涉水施工对鱼类等水生生物及其重要生境造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、控制施工噪声等措施；针对清淤、疏浚等产生的淤泥，提出了符合相关规定的处置或综合利用方案 本次环评已提出对临时堆场、施工工区等施工场地提出了水土流失防治和生态修复、施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等防治措施。不涉及饮用水水源保护区、取水口、重要生境等。项目清淤、疏浚等产生的淤泥回填堤后 符合 八、项目移民安置的选址和建设方式具有环境合理性，提出了生态保护、污水处理、固体废物处置等措施。针对蓄滞洪区的环境污染、新增占地涉及污染场地等，提出了环境管理对策建议 项目不涉及 符合 九、项目存在河湖水质污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险的，提出了针对性的风险防范措施以及环境应急预案编制、建立必要的应急联动机制等要求 项目不涉及 符合 十、改、扩建项目在全面梳理了与项目有关的现有工程环境问题基础上，提出了与项目相适应的“以新带老”措施 项目为新建 符合 十一、按相关导则及规定要求，制定了水环境、生态等环境监测计划，明确了监测网点、因子、频次等有关要求，提出了开展环境影响后评价及根据监测评估结果优化环境保护措施的要求。根据需要和相关规定，提出了环境保护设计、开展相关科学研究、环境管理等要求 项目运营期无污染，不涉及水环境、生态等环境监测计划 符合 十二、对环境保护措施进行了深入论证，建设单位主体责任、投资估算、时间节点、预期效果明确，确保科学有效、安全可行、绿色协调 项目已对环境保护措施进行了深入论证 符合 十三、按相关规定开展了信息公开和公众参与 项目信息已公开 符合 综上，项目建设符合《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则》（试行）。 8、与“三线一单”的符合性分析 “三线一单”是以改善环境质量为核心，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线落实到不同的环境管控单元，并建立环境准入负面清单的环境分区管控体系。 根据《乐山市人民政府 关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（乐府发〔2021〕7号）： 按照省委“一干多支、五区协同”的区域发展战略和市委“一极一地一市一城一枢纽”战略定位，立足成渝地区双城经济圈区域中心城市的区域特征、发展定位及突出生态环境问题，将全市行政区域从生态环境保护角度划分为优先保护、重点管控和一般管控三类环境管控单元。 ①全市总体生态环境管控要求 全市层面确定优先保护、重点管控、一般管控单元的总体生态环境管控要求。 表1-4 全市总体生态环境管控要求 环境管控单元类型 总体生态环境管控要求 优先保护单元 优先保护单元中，应以生态环境保护优先为原则，严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态环境功能不降低。 重点管控单元 重点管控单元中，针对环境质量是否达标以及经济社会发展水平等因素，制定差别化的生态环境准入要求，对环境质量不达标区域，提出污染物削减比例要求，对环境质量达标区域，提出允许排放量建议指标。 一般管控单元 一般管控单元中，执行区域生态环境保护的基本要求，重点加强农业、生活等领域污染治理。 ②全市及各县（市、区）总体生态环境管控要求 根据全市及各县（市、区）的区域特征、发展定位和突出生态环境问题，明确全市和各县（市、区）差别化的总体生态环境管控要求。 表1-5 全市及各县（市、区）总体生态环境管控要求 行政区划 全市及各县（市、区）总体生态环境管控要求 乐山市 （1）对化工、钢铁、水泥、陶瓷、造纸、铁合金、砖瓦等重点产业提出严格资源环境绩效水平要求；（2）禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。鼓励现有化工企业逐步搬入合规园区；（3）按照“一总部五基地”工业总体布局，推进城区以及布局不合理的高污染、高能耗企业退城入园，引导企业在搬迁改造中压减低端、低效、负效产能；（4）严格控制高污染、高能耗项目；严格执行能源消费总量和强度双控制度，严格执行煤炭消费总量控制要求；（5）引进项目应符合园区规划环评和区域产业准入清单要求。 金口河区 （1）统筹生态环境保护与经济社会发展的关系，强化重点生态功能区的主 体功能区定位；（2）优化调整产业结构，严控新建、扩建铁合金、工业硅等高污染、高耗 能项目；（3）禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；（4）加强区域大气污染治理，推进工业硅企业深度治理改造；（5）加强大渡河良好水体保护，严格控制大渡河流域水环境风险突出项目；加强城乡生态环境保护基础设施建设。 本项目位于金口河区共安彝族乡林丰村，不在生态红线范围内，项目为防洪除涝工程，建成后，对社会环境有正效应。 图1-3 项目与生态保护红线的位置关系图 根据四川省生态环境厅办公室关于印发《产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》和《项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》的通知（川环办函﹝2021﹞469号）文件，建设项目环境影响评价中“三线一单”符合性分析结构如下图所示： 图1-4 建设项目环境影响评价中“三线一单”符合性分析结构示意图 （1）环境管控单元 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类）（试行）：本项目属于生态影响为主要特征的建设项目。项目位于金口河区共安彝族乡林丰村，属于园区外项目，重点分析项目空间符合性分析。本项目涉及到环境管控单元5个，涉及到管控单元见下图。 表1-6 项目起点涉及管控单元一览表 表1-7 项目终点涉及管控单元一览表 图1-5 项目与所在区域环境管控单元的位置关系图 注：（来源于四川省生态环境厅 四川省“三线一单”数据分析系：http://103.203.219.138:8083/gis2/n_index.html）。 （2）生态环境准入清单符合性分析 根据项目所在地所属环境管控单元的生态环境准入清单，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率四个维度，本项目与生态环境准入清单符合性分析见表1-6。 1）本项目与环境质量底线符合性分析 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。环境质量事关民生幸福，环境质量的底线就是以人民群众身体健康和生命财产安全为目标，维护人类生存基本环境质量需求的底线和保障线。具体而言，环境质量底线应涵盖以下3方面的基本要求。一是必须消除已有的劣质化环境；二是严格遵守执行环境质量“只能更好、不能变坏”的基本要求；三是保障环境风险控制在安全范围内。 项目区域空气环境质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095- 2012）中的二级标准；地表水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准；声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类声环境功能区标准。 根据《2022年乐山市生态环境质量公报》可知，项目所在区域大气环境质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求；根据监测可知，区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求；根据乐山市生态环境局公布的大渡河宜坪断面地表水水质状况，区域地表水环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准要求。 本项目在采取相应的环保措施后，各环境要素能够满足相应环境功能区划，符合环境质量底线要求。 2）本项目与资源利用上线符合性分析 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目资源能源消耗主要为电能和水，消耗量较小，不会突破资源消耗“天花板”，符合资源利用上线要求。 （3）本项目与环境准入负面清单符合性分析 本项目为防洪除涝工程，根据国家发展和改革委员会2019年8月27日发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目未被列入《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）（试行）》、《四川省重点生态功能区产业准入负面清单（第二批）（试行）》以及《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》中禁止、限制建设的项目。 综上，通过与“三线一单”进行对照后，本项目的建设满足四川省生态环境分区管控方案要求，项目不在生态保护红线内、未超出环境质量底线及资源利用上线、符合生态环境准入清单要求。 |

表1-8  项目与“三线一单”相关要求的符合性分析要点

| 环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 乐山市普适性清单 | 管控类别 | 单元特性管控要求 | 项目对应情况介绍 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH51111320003 | 金口河区要素重点管控单元 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 （1）禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；禁止在长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）； （2）禁止在长江流域开放水域养殖、投放外来物种或者其他非本地物种种质资源。禁止在长江流域禁止采砂区和禁止采砂期从事采砂活动。全面停止小型水电项目开发，已建成的中小型水电站不再扩容； （3）禁止在法律法规规定的禁采区内开采矿产；禁止非法采、选、冶严重污染环境的矿产资源； （4）对于基本农田，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用； （5）畜禽养殖严格按照乐山市各区县畜禽养殖区域划定方案执行，依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。 限制开发建设活动的要求 （1）现有化工、建材、有色、钢铁等工业企业，原则上限制发展，污染物排放只降不增，允许以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建，引导企业结合产业升级等适时搬迁入园； （2）单元内若新布局工业园区，应符合最新的国土空间规划，并结合区域环境特点、三线成果、园区产业类别，充分论证选址的环境合理性； （3）水环境农业污染重点管控区应严格限制布设以电力、钢铁、造纸、石化、化工、印染、化纤等高耗水行业为主导产业的园区；新建屠宰、用排水量大的农副产品加工等以水污染为主的企业，严格实行水污染物倍量替代；控制畜禽养殖规模，全面治理畜禽养殖污染； （4）大气环境布局敏感区应严格限制布设以钢铁、建材、石化、化工、有色等高污染行业为主导产业的园区，大气环境弱扩散区谨慎布局垃圾发电、危废焚烧等以大气污染为主的企业；位于不达标区域的大气环境布局敏感严格限制新建、扩建涉气三类工业项目； （5）国家重大战略资源勘查、生态保护修复和环境治理、重大基础设施、军事国防以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目（包括深度贫困地区、集中连片特困地区、国家扶贫开发工作重点县省级以下基础设施、易地扶贫搬迁、民生发展等建设项目），选址确实难以避让永久基本农田的，按程序严格论证后依法依规报批； （6）坚持最严格的耕地保护制度，对全部耕地按限制开发的要求进行管理。严格限制农用地转为建设用地，控制建设用地总量，对耕地实行特殊保护； （7）新建大中型水电工程，应当经科学论证，并报国务院或者国务院授权的部门批准。除与生态环境保护相协调的且是国务院及其相关部门、省级人民政府认可的脱贫攻坚项目外，严控新建商业开发的小水电项目； （8）长江流域河道采砂应当依法取得国务院水行政主管部门有关流域管理机构或者县级以上地方人民政府水行政主管部门的许可。严格控制采砂区域、采砂总量和采砂区域内的采砂船舶数量。 不符合空间布局要求活动的退出要求 （1）全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场。岷江岸线延伸至陆域200米范围内基本消除畜禽养殖场（小区）； （2）对长江流域已建小水电工程，不符合生态保护要求的，县级以上地方人民政府应当组织分类整改或者采取措施逐步退出； （3）长江主要支流重点管控岸线：按照长江干线非法码头治理标准和生态保护红线管控等要求，持续开展长江主要支流非法码头整治。 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 （1）对新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘和挥发性有机物的项目实施现役源2倍削减替代； （2）上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代； （3）水质超标的水功能区，应当实施更严格的污染物排放总量削减要求。 现有源提标升级改造 （1）现有处理规模大于1000吨日的城镇生活污水处理厂，以及存栏量≥300 头猪、粪污经处理后向环境排放的畜禽养殖场，应执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB512311-2016）相关要求； （2）市中区、五通桥区、沙湾区、犍为县、井研县、夹江县、峨眉山市的现有企业执行相应行业以及锅炉大气污染物排放标准中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物特别排放限值和特别控制要求。全市燃煤锅炉稳定达到超低排放限值要求，烟粉尘低于10毫克立方米，二氧化硫低于35毫克立方米，氮氧化物低于50毫克立方米； （3）严禁新增钢铁、电力、水泥、玻璃、砖瓦、陶瓷、焦化、电解铝、有色等重点行业大气污染物排放。持续推进水泥、陶瓷、砖瓦、铸造、铁合金、钢铁等行业大气污染深度治理，深入推进颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物治理，持续推进陶瓷行业（喷雾干燥塔）清洁能源改造工程，加快推进五通桥涉氨排放化工企业氨排放治理。 其他污染物排放管控要求 （1）新、改、扩建工业项目全面执行大气污染物特别排放限值。 （2）乡镇生活污水处理设施全覆盖，生活污水收集处理率80%。到 2022 年底，65%以上的行政村农村生活污水得到有效治理。 （3）新、改扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。主要农作物化肥、农药使用量实现零增长，利用率提高到40%以上，测土配方施肥技术推广覆盖率提高到90%以上，控制农村面源污染，采取灌排分离等措施控制农田氮磷流失。 （4）新、改扩造纸企业参考执行乐山市“三线一单”生态环境分区管控中制浆造纸行业资源环境绩效准入门槛相应要求。 （5）屠宰项目如需接入城市污水管网，必须按照排水许可证要求排放污水，同时接受所在地的城镇排水主管部门的监督管理。 （6）到 2023 年底，乡镇及行政村生活垃圾收转运处置体系基本实现全覆盖。 （7）大气环境布局敏感区强化挥发性有机物整治。扎实推进机械设备制造、家具制造等重点行业挥发性有机物治理，确保全面达标；推广使用符合环保要求的建筑涂料、木器涂料、胶黏剂等产品；全面推广汽修行业使用低挥发性涂料，采用高效涂装工艺，完善有机废气收集和处理系统，取缔露天和敞开式汽修喷涂作业。 （8）严格执行《关于实施第六阶段机动车排放标准的通告》及《四川省机动车和非道路移动机械排气污染防治办法》。加强油品的监督管理，按照国家、省要求全面供应国六标准的车用汽柴油，严厉打击生产、销售、使用不合格油品和车用尿素行为。 （9）严格控制道路扬尘。国省道路、高速路连接线等重点通行线路和建成区城乡结合部每天机械化清扫、冲洗不少于1次。强化城郊结合部扬尘污染管控。重点抓好重点交通建筑工地扬尘治理，切实加强城郊结合部重点货车绕行道路扬尘治理。熏制腊肉集中规划布点，加强宣传和引导，防止腌制品熏制污染大气环境。 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 （1）严禁新增以铅、汞、镉、铬、砷五类重金属为主的污染物排放，引导现有企业结合产业升级等适时搬入产业对口园区； （2）对拟收回土地使用权的有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，应按相关要求进行土壤环境状况调查评估，符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块，方可进入用地程序； （3）严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物； （4）严格控制在优先保护类耕地集中的区县新建有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解、涉重等行业企业。严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 （1）加强农业灌溉管理，发展喷灌、微灌、管道输水灌溉、水肥一体化等高效农业节水灌溉方式和农耕农艺节水技术，提高输配水效率和调度水平。发展节水渔业、牧业，组织实施规模养殖场节水建设和改造，推行节水型畜禽养殖技术和方式。 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 （1）禁止焚烧秸秆，大力推进秸秆肥料化、饲料化、基料化、原料化、能源化等多种形式的秸秆综合利用。 （2）到2030年，农业废弃物全部实现资源化利用， （3）在秋收和夏收阶段开展秸秆禁烧专项巡查，强化成都平原地区区域联动。 禁燃区要求 （1）能源结构以天然气和电为主。保留20蒸吨小时以上燃煤锅炉，并执行超低排放要求，鼓励搬入园区； （2）禁燃区内禁止审批（核准、备案）、新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施。 其他资源利用效率要求 暂无 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 执行乐山市要素重点管控单元普适性总体准入要求 限制开发建设活动的要求 1、严控新建以大气污染为主的企业；2、其他执行乐山市要素重点管控单元普适性总体准入要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 1、单元内既有合法手续的、且污染物排放和环境风险满足管控要求的企业可继续保留，不得新增污染物排放，并进一步加强监管；否则限期进行整改，整改后仍不能达到要求的，属地政府责令关停退出；2、其他执行乐山市要素重点管控单元普适性总体准入要求 其他空间布局约束要求 | 项目为防洪除涝工程，不属于以大气污染为主的企业，符合准入要求 | 符合 |
| ZH51111320003 | 金口河区要素重点管控单元 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 （1）禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；禁止在长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）； （2）禁止在长江流域开放水域养殖、投放外来物种或者其他非本地物种种质资源。禁止在长江流域禁止采砂区和禁止采砂期从事采砂活动。全面停止小型水电项目开发，已建成的中小型水电站不再扩容； （3）禁止在法律法规规定的禁采区内开采矿产；禁止非法采、选、冶严重污染环境的矿产资源； （4）对于基本农田，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用； （5）畜禽养殖严格按照乐山市各区县畜禽养殖区域划定方案执行，依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。 限制开发建设活动的要求 （1）现有化工、建材、有色、钢铁等工业企业，原则上限制发展，污染物排放只降不增，允许以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建，引导企业结合产业升级等适时搬迁入园； （2）单元内若新布局工业园区，应符合最新的国土空间规划，并结合区域环境特点、三线成果、园区产业类别，充分论证选址的环境合理性； （3）水环境农业污染重点管控区应严格限制布设以电力、钢铁、造纸、石化、化工、印染、化纤等高耗水行业为主导产业的园区；新建屠宰、用排水量大的农副产品加工等以水污染为主的企业，严格实行水污染物倍量替代；控制畜禽养殖规模，全面治理畜禽养殖污染； （4）大气环境布局敏感区应严格限制布设以钢铁、建材、石化、化工、有色等高污染行业为主导产业的园区，大气环境弱扩散区谨慎布局垃圾发电、危废焚烧等以大气污染为主的企业；位于不达标区域的大气环境布局敏感严格限制新建、扩建涉气三类工业项目； （5）国家重大战略资源勘查、生态保护修复和环境治理、重大基础设施、军事国防以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目（包括深度贫困地区、集中连片特困地区、国家扶贫开发工作重点县省级以下基础设施、易地扶贫搬迁、民生发展等建设项目），选址确实难以避让永久基本农田的，按程序严格论证后依法依规报批； （6）坚持最严格的耕地保护制度，对全部耕地按限制开发的要求进行管理。严格限制农用地转为建设用地，控制建设用地总量，对耕地实行特殊保护； （7）新建大中型水电工程，应当经科学论证，并报国务院或者国务院授权的部门批准。除与生态环境保护相协调的且是国务院及其相关部门、省级人民政府认可的脱贫攻坚项目外，严控新建商业开发的小水电项目； （8）长江流域河道采砂应当依法取得国务院水行政主管部门有关流域管理机构或者县级以上地方人民政府水行政主管部门的许可。严格控制采砂区域、采砂总量和采砂区域内的采砂船舶数量。 不符合空间布局要求活动的退出要求 （1）全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场。岷江岸线延伸至陆域200米范围内基本消除畜禽养殖场（小区）； （2）对长江流域已建小水电工程，不符合生态保护要求的，县级以上地方人民政府应当组织分类整改或者采取措施逐步退出； （3）长江主要支流重点管控岸线：按照长江干线非法码头治理标准和生态保护红线管控等要求，持续开展长江主要支流非法码头整治。 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 （1）对新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘和挥发性有机物的项目实施现役源2倍削减替代； （2）上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代； （3）水质超标的水功能区，应当实施更严格的污染物排放总量削减要求。 现有源提标升级改造 （1）现有处理规模大于1000吨日的城镇生活污水处理厂，以及存栏量≥300 头猪、粪污经处理后向环境排放的畜禽养殖场，应执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB512311-2016）相关要求； （2）市中区、五通桥区、沙湾区、犍为县、井研县、夹江县、峨眉山市的现有企业执行相应行业以及锅炉大气污染物排放标准中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物特别排放限值和特别控制要求。全市燃煤锅炉稳定达到超低排放限值要求，烟粉尘低于10毫克立方米，二氧化硫低于35毫克立方米，氮氧化物低于50毫克立方米； （3）严禁新增钢铁、电力、水泥、玻璃、砖瓦、陶瓷、焦化、电解铝、有色等重点行业大气污染物排放。持续推进水泥、陶瓷、砖瓦、铸造、铁合金、钢铁等行业大气污染深度治理，深入推进颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物治理，持续推进陶瓷行业（喷雾干燥塔）清洁能源改造工程，加快推进五通桥涉氨排放化工企业氨排放治理。 其他污染物排放管控要求 （1）新、改、扩建工业项目全面执行大气污染物特别排放限值。 （2）乡镇生活污水处理设施全覆盖，生活污水收集处理率80%。到 2022 年底，65%以上的行政村农村生活污水得到有效治理。 （3）新、改扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。主要农作物化肥、农药使用量实现零增长，利用率提高到40%以上，测土配方施肥技术推广覆盖率提高到90%以上，控制农村面源污染，采取灌排分离等措施控制农田氮磷流失。 （4）新、改扩造纸企业参考执行乐山市“三线一单”生态环境分区管控中制浆造纸行业资源环境绩效准入门槛相应要求。 （5）屠宰项目如需接入城市污水管网，必须按照排水许可证要求排放污水，同时接受所在地的城镇排水主管部门的监督管理。 （6）到 2023 年底，乡镇及行政村生活垃圾收转运处置体系基本实现全覆盖。 （7）大气环境布局敏感区强化挥发性有机物整治。扎实推进机械设备制造、家具制造等重点行业挥发性有机物治理，确保全面达标；推广使用符合环保要求的建筑涂料、木器涂料、胶黏剂等产品；全面推广汽修行业使用低挥发性涂料，采用高效涂装工艺，完善有机废气收集和处理系统，取缔露天和敞开式汽修喷涂作业。 （8）严格执行《关于实施第六阶段机动车排放标准的通告》及《四川省机动车和非道路移动机械排气污染防治办法》。加强油品的监督管理，按照国家、省要求全面供应国六标准的车用汽柴油，严厉打击生产、销售、使用不合格油品和车用尿素行为。 （9）严格控制道路扬尘。国省道路、高速路连接线等重点通行线路和建成区城乡结合部每天机械化清扫、冲洗不少于1次。强化城郊结合部扬尘污染管控。重点抓好重点交通建筑工地扬尘治理，切实加强城郊结合部重点货车绕行道路扬尘治理。熏制腊肉集中规划布点，加强宣传和引导，防止腌制品熏制污染大气环境。 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 （1）严禁新增以铅、汞、镉、铬、砷五类重金属为主的污染物排放，引导现有企业结合产业升级等适时搬入产业对口园区； （2）对拟收回土地使用权的有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，应按相关要求进行土壤环境状况调查评估，符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块，方可进入用地程序； （3）严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物； （4）严格控制在优先保护类耕地集中的区县新建有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解、涉重等行业企业。严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 （1）加强农业灌溉管理，发展喷灌、微灌、管道输水灌溉、水肥一体化等高效农业节水灌溉方式和农耕农艺节水技术，提高输配水效率和调度水平。发展节水渔业、牧业，组织实施规模养殖场节水建设和改造，推行节水型畜禽养殖技术和方式。 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 （1）禁止焚烧秸秆，大力推进秸秆肥料化、饲料化、基料化、原料化、能源化等多种形式的秸秆综合利用。 （2）到2030年，农业废弃物全部实现资源化利用， （3）在秋收和夏收阶段开展秸秆禁烧专项巡查，强化成都平原地区区域联动。 禁燃区要求 （1）能源结构以天然气和电为主。保留20蒸吨小时以上燃煤锅炉，并执行超低排放要求，鼓励搬入园区； （2）禁燃区内禁止审批（核准、备案）、新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施。 其他资源利用效率要求 暂无 | 污染物排放管控 | 现有源提标升级改造 执行乐山市要素重点管控单元普适性总体准入要求。 新增源等量或倍量替代 执行乐山市要素重点管控单元普适性总体准入要求。 新增源排放标准限值 污染物排放绩效水平准入要求 1、控制工业、生活污染源，减少移动源污染物排放。打好柴油货车污染治理攻坚战，实施“车、油、路、管”综合整治；加快老旧车辆的淘汰和不达标车辆的整治。加强渣土运输车辆规范化管理，严格实施密闭运输，强化城乡结合部环境监管。2、其他执行乐山市要素重点管控单元普适性总体准入要求。 其他污染物排放管控要求 | 本项目符合污染物排放管控，符合要求 | 符合 |
| ZH51111320003 | 金口河区要素重点管控单元 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 （1）禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；禁止在长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）； （2）禁止在长江流域开放水域养殖、投放外来物种或者其他非本地物种种质资源。禁止在长江流域禁止采砂区和禁止采砂期从事采砂活动。全面停止小型水电项目开发，已建成的中小型水电站不再扩容； （3）禁止在法律法规规定的禁采区内开采矿产；禁止非法采、选、冶严重污染环境的矿产资源； （4）对于基本农田，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用； （5）畜禽养殖严格按照乐山市各区县畜禽养殖区域划定方案执行，依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。 限制开发建设活动的要求 （1）现有化工、建材、有色、钢铁等工业企业，原则上限制发展，污染物排放只降不增，允许以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建，引导企业结合产业升级等适时搬迁入园； （2）单元内若新布局工业园区，应符合最新的国土空间规划，并结合区域环境特点、三线成果、园区产业类别，充分论证选址的环境合理性； （3）水环境农业污染重点管控区应严格限制布设以电力、钢铁、造纸、石化、化工、印染、化纤等高耗水行业为主导产业的园区；新建屠宰、用排水量大的农副产品加工等以水污染为主的企业，严格实行水污染物倍量替代；控制畜禽养殖规模，全面治理畜禽养殖污染； （4）大气环境布局敏感区应严格限制布设以钢铁、建材、石化、化工、有色等高污染行业为主导产业的园区，大气环境弱扩散区谨慎布局垃圾发电、危废焚烧等以大气污染为主的企业；位于不达标区域的大气环境布局敏感严格限制新建、扩建涉气三类工业项目； （5）国家重大战略资源勘查、生态保护修复和环境治理、重大基础设施、军事国防以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目（包括深度贫困地区、集中连片特困地区、国家扶贫开发工作重点县省级以下基础设施、易地扶贫搬迁、民生发展等建设项目），选址确实难以避让永久基本农田的，按程序严格论证后依法依规报批； （6）坚持最严格的耕地保护制度，对全部耕地按限制开发的要求进行管理。严格限制农用地转为建设用地，控制建设用地总量，对耕地实行特殊保护； （7）新建大中型水电工程，应当经科学论证，并报国务院或者国务院授权的部门批准。除与生态环境保护相协调的且是国务院及其相关部门、省级人民政府认可的脱贫攻坚项目外，严控新建商业开发的小水电项目； （8）长江流域河道采砂应当依法取得国务院水行政主管部门有关流域管理机构或者县级以上地方人民政府水行政主管部门的许可。严格控制采砂区域、采砂总量和采砂区域内的采砂船舶数量。 不符合空间布局要求活动的退出要求 （1）全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场。岷江岸线延伸至陆域200米范围内基本消除畜禽养殖场（小区）； （2）对长江流域已建小水电工程，不符合生态保护要求的，县级以上地方人民政府应当组织分类整改或者采取措施逐步退出； （3）长江主要支流重点管控岸线：按照长江干线非法码头治理标准和生态保护红线管控等要求，持续开展长江主要支流非法码头整治。 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 （1）对新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘和挥发性有机物的项目实施现役源2倍削减替代； （2）上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代； （3）水质超标的水功能区，应当实施更严格的污染物排放总量削减要求。 现有源提标升级改造 （1）现有处理规模大于1000吨日的城镇生活污水处理厂，以及存栏量≥300 头猪、粪污经处理后向环境排放的畜禽养殖场，应执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB512311-2016）相关要求； （2）市中区、五通桥区、沙湾区、犍为县、井研县、夹江县、峨眉山市的现有企业执行相应行业以及锅炉大气污染物排放标准中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物特别排放限值和特别控制要求。全市燃煤锅炉稳定达到超低排放限值要求，烟粉尘低于10毫克立方米，二氧化硫低于35毫克立方米，氮氧化物低于50毫克立方米； （3）严禁新增钢铁、电力、水泥、玻璃、砖瓦、陶瓷、焦化、电解铝、有色等重点行业大气污染物排放。持续推进水泥、陶瓷、砖瓦、铸造、铁合金、钢铁等行业大气污染深度治理，深入推进颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物治理，持续推进陶瓷行业（喷雾干燥塔）清洁能源改造工程，加快推进五通桥涉氨排放化工企业氨排放治理。 其他污染物排放管控要求 （1）新、改、扩建工业项目全面执行大气污染物特别排放限值。 （2）乡镇生活污水处理设施全覆盖，生活污水收集处理率80%。到 2022 年底，65%以上的行政村农村生活污水得到有效治理。 （3）新、改扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。主要农作物化肥、农药使用量实现零增长，利用率提高到40%以上，测土配方施肥技术推广覆盖率提高到90%以上，控制农村面源污染，采取灌排分离等措施控制农田氮磷流失。 （4）新、改扩造纸企业参考执行乐山市“三线一单”生态环境分区管控中制浆造纸行业资源环境绩效准入门槛相应要求。 （5）屠宰项目如需接入城市污水管网，必须按照排水许可证要求排放污水，同时接受所在地的城镇排水主管部门的监督管理。 （6）到 2023 年底，乡镇及行政村生活垃圾收转运处置体系基本实现全覆盖。 （7）大气环境布局敏感区强化挥发性有机物整治。扎实推进机械设备制造、家具制造等重点行业挥发性有机物治理，确保全面达标；推广使用符合环保要求的建筑涂料、木器涂料、胶黏剂等产品；全面推广汽修行业使用低挥发性涂料，采用高效涂装工艺，完善有机废气收集和处理系统，取缔露天和敞开式汽修喷涂作业。 （8）严格执行《关于实施第六阶段机动车排放标准的通告》及《四川省机动车和非道路移动机械排气污染防治办法》。加强油品的监督管理，按照国家、省要求全面供应国六标准的车用汽柴油，严厉打击生产、销售、使用不合格油品和车用尿素行为。 （9）严格控制道路扬尘。国省道路、高速路连接线等重点通行线路和建成区城乡结合部每天机械化清扫、冲洗不少于1次。强化城郊结合部扬尘污染管控。重点抓好重点交通建筑工地扬尘治理，切实加强城郊结合部重点货车绕行道路扬尘治理。熏制腊肉集中规划布点，加强宣传和引导，防止腌制品熏制污染大气环境。 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 （1）严禁新增以铅、汞、镉、铬、砷五类重金属为主的污染物排放，引导现有企业结合产业升级等适时搬入产业对口园区； （2）对拟收回土地使用权的有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，应按相关要求进行土壤环境状况调查评估，符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块，方可进入用地程序； （3）严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物； （4）严格控制在优先保护类耕地集中的区县新建有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解、涉重等行业企业。严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 （1）加强农业灌溉管理，发展喷灌、微灌、管道输水灌溉、水肥一体化等高效农业节水灌溉方式和农耕农艺节水技术，提高输配水效率和调度水平。发展节水渔业、牧业，组织实施规模养殖场节水建设和改造，推行节水型畜禽养殖技术和方式。 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 （1）禁止焚烧秸秆，大力推进秸秆肥料化、饲料化、基料化、原料化、能源化等多种形式的秸秆综合利用。 （2）到2030年，农业废弃物全部实现资源化利用， （3）在秋收和夏收阶段开展秸秆禁烧专项巡查，强化成都平原地区区域联动。 禁燃区要求 （1）能源结构以天然气和电为主。保留20蒸吨小时以上燃煤锅炉，并执行超低排放要求，鼓励搬入园区； （2）禁燃区内禁止审批（核准、备案）、新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施。 其他资源利用效率要求 暂无 | 环境风险防控 | 严格管控类农用地管控要求 安全利用类农用地管控要求 污染地块管控要求 园区环境风险防控要求 企业环境风险防控要求 1、土壤污染重点监管企业和污染地块应严格执行《中华人民共和国土壤污染防治法》、《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》、《四川省工况用地土壤环境管理办法》、《土壤污染防治行动计划四川省工作方案》、《四川省污染地块土壤环境管理办法》等要求；2、执行乐山市要素重点管控单元普适性总体准入要求。 其他环境风险防控要求 执行乐山市要素重点管控单元普适性总体准入要求。 | 本项目符合环境风险防控，符合要求 | 符合 |
| ZH51111320003 | 金口河区要素重点管控单元 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 （1）禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；禁止在长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）； （2）禁止在长江流域开放水域养殖、投放外来物种或者其他非本地物种种质资源。禁止在长江流域禁止采砂区和禁止采砂期从事采砂活动。全面停止小型水电项目开发，已建成的中小型水电站不再扩容； （3）禁止在法律法规规定的禁采区内开采矿产；禁止非法采、选、冶严重污染环境的矿产资源； （4）对于基本农田，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用； （5）畜禽养殖严格按照乐山市各区县畜禽养殖区域划定方案执行，依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。 限制开发建设活动的要求 （1）现有化工、建材、有色、钢铁等工业企业，原则上限制发展，污染物排放只降不增，允许以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建，引导企业结合产业升级等适时搬迁入园； （2）单元内若新布局工业园区，应符合最新的国土空间规划，并结合区域环境特点、三线成果、园区产业类别，充分论证选址的环境合理性； （3）水环境农业污染重点管控区应严格限制布设以电力、钢铁、造纸、石化、化工、印染、化纤等高耗水行业为主导产业的园区；新建屠宰、用排水量大的农副产品加工等以水污染为主的企业，严格实行水污染物倍量替代；控制畜禽养殖规模，全面治理畜禽养殖污染； （4）大气环境布局敏感区应严格限制布设以钢铁、建材、石化、化工、有色等高污染行业为主导产业的园区，大气环境弱扩散区谨慎布局垃圾发电、危废焚烧等以大气污染为主的企业；位于不达标区域的大气环境布局敏感严格限制新建、扩建涉气三类工业项目； （5）国家重大战略资源勘查、生态保护修复和环境治理、重大基础设施、军事国防以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目（包括深度贫困地区、集中连片特困地区、国家扶贫开发工作重点县省级以下基础设施、易地扶贫搬迁、民生发展等建设项目），选址确实难以避让永久基本农田的，按程序严格论证后依法依规报批； （6）坚持最严格的耕地保护制度，对全部耕地按限制开发的要求进行管理。严格限制农用地转为建设用地，控制建设用地总量，对耕地实行特殊保护； （7）新建大中型水电工程，应当经科学论证，并报国务院或者国务院授权的部门批准。除与生态环境保护相协调的且是国务院及其相关部门、省级人民政府认可的脱贫攻坚项目外，严控新建商业开发的小水电项目； （8）长江流域河道采砂应当依法取得国务院水行政主管部门有关流域管理机构或者县级以上地方人民政府水行政主管部门的许可。严格控制采砂区域、采砂总量和采砂区域内的采砂船舶数量。 不符合空间布局要求活动的退出要求 （1）全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场。岷江岸线延伸至陆域200米范围内基本消除畜禽养殖场（小区）； （2）对长江流域已建小水电工程，不符合生态保护要求的，县级以上地方人民政府应当组织分类整改或者采取措施逐步退出； （3）长江主要支流重点管控岸线：按照长江干线非法码头治理标准和生态保护红线管控等要求，持续开展长江主要支流非法码头整治。 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 （1）对新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘和挥发性有机物的项目实施现役源2倍削减替代； （2）上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代； （3）水质超标的水功能区，应当实施更严格的污染物排放总量削减要求。 现有源提标升级改造 （1）现有处理规模大于1000吨日的城镇生活污水处理厂，以及存栏量≥300 头猪、粪污经处理后向环境排放的畜禽养殖场，应执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB512311-2016）相关要求； （2）市中区、五通桥区、沙湾区、犍为县、井研县、夹江县、峨眉山市的现有企业执行相应行业以及锅炉大气污染物排放标准中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物特别排放限值和特别控制要求。全市燃煤锅炉稳定达到超低排放限值要求，烟粉尘低于10毫克立方米，二氧化硫低于35毫克立方米，氮氧化物低于50毫克立方米； （3）严禁新增钢铁、电力、水泥、玻璃、砖瓦、陶瓷、焦化、电解铝、有色等重点行业大气污染物排放。持续推进水泥、陶瓷、砖瓦、铸造、铁合金、钢铁等行业大气污染深度治理，深入推进颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物治理，持续推进陶瓷行业（喷雾干燥塔）清洁能源改造工程，加快推进五通桥涉氨排放化工企业氨排放治理。 其他污染物排放管控要求 （1）新、改、扩建工业项目全面执行大气污染物特别排放限值。 （2）乡镇生活污水处理设施全覆盖，生活污水收集处理率80%。到 2022 年底，65%以上的行政村农村生活污水得到有效治理。 （3）新、改扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。主要农作物化肥、农药使用量实现零增长，利用率提高到40%以上，测土配方施肥技术推广覆盖率提高到90%以上，控制农村面源污染，采取灌排分离等措施控制农田氮磷流失。 （4）新、改扩造纸企业参考执行乐山市“三线一单”生态环境分区管控中制浆造纸行业资源环境绩效准入门槛相应要求。 （5）屠宰项目如需接入城市污水管网，必须按照排水许可证要求排放污水，同时接受所在地的城镇排水主管部门的监督管理。 （6）到 2023 年底，乡镇及行政村生活垃圾收转运处置体系基本实现全覆盖。 （7）大气环境布局敏感区强化挥发性有机物整治。扎实推进机械设备制造、家具制造等重点行业挥发性有机物治理，确保全面达标；推广使用符合环保要求的建筑涂料、木器涂料、胶黏剂等产品；全面推广汽修行业使用低挥发性涂料，采用高效涂装工艺，完善有机废气收集和处理系统，取缔露天和敞开式汽修喷涂作业。 （8）严格执行《关于实施第六阶段机动车排放标准的通告》及《四川省机动车和非道路移动机械排气污染防治办法》。加强油品的监督管理，按照国家、省要求全面供应国六标准的车用汽柴油，严厉打击生产、销售、使用不合格油品和车用尿素行为。 （9）严格控制道路扬尘。国省道路、高速路连接线等重点通行线路和建成区城乡结合部每天机械化清扫、冲洗不少于1次。强化城郊结合部扬尘污染管控。重点抓好重点交通建筑工地扬尘治理，切实加强城郊结合部重点货车绕行道路扬尘治理。熏制腊肉集中规划布点，加强宣传和引导，防止腌制品熏制污染大气环境。 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 （1）严禁新增以铅、汞、镉、铬、砷五类重金属为主的污染物排放，引导现有企业结合产业升级等适时搬入产业对口园区； （2）对拟收回土地使用权的有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，应按相关要求进行土壤环境状况调查评估，符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块，方可进入用地程序； （3）严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物； （4）严格控制在优先保护类耕地集中的区县新建有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解、涉重等行业企业。严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 （1）加强农业灌溉管理，发展喷灌、微灌、管道输水灌溉、水肥一体化等高效农业节水灌溉方式和农耕农艺节水技术，提高输配水效率和调度水平。发展节水渔业、牧业，组织实施规模养殖场节水建设和改造，推行节水型畜禽养殖技术和方式。 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 （1）禁止焚烧秸秆，大力推进秸秆肥料化、饲料化、基料化、原料化、能源化等多种形式的秸秆综合利用。 （2）到2030年，农业废弃物全部实现资源化利用， （3）在秋收和夏收阶段开展秸秆禁烧专项巡查，强化成都平原地区区域联动。 禁燃区要求 （1）能源结构以天然气和电为主。保留20蒸吨小时以上燃煤锅炉，并执行超低排放要求，鼓励搬入园区； （2）禁燃区内禁止审批（核准、备案）、新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施。 其他资源利用效率要求 暂无 | 资源开发效率要求 | 水资源利用效率要求 执行乐山市要素重点管控单元普适性总体准入要求。 地下水开采要求 能源利用效率要求 1、禁燃区禁止审批（核准、备案）、新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑等各类燃用高污染燃料的设施；2、执行乐山市要素重点管控单元普适性总体准入要求。 其他资源利用效率要求 | 本项目符合资源开发效率要求，符合要求 | 符合 |
| YS5111133210019 | 大渡河金口河区宜坪控制单元 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求 | 本项目符合要求 | 符合 |
| YS5111133210019 | 大渡河金口河区宜坪控制单元 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 污染物排放管控 | 城镇污水污染控制措施要求 工业废水污染控制措施要求 农业面源水污染控制措施要求 合理布局畜禽养殖规模，单位面积耕地的畜禽承载力不突破《四川省畜禽养殖污染防治技术指南》要求；强化畜禽养殖场污染治理，提高养殖粪污资源化利用率。 船舶港口水污染控制措施要求 饮用水水源和其它特殊水体保护要求 | 本项目符合要求 | 符合 |
| YS5111133210019 | 大渡河金口河区宜坪控制单元 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 环境风险防控 | / | / | / |
| YS5111133210019 | 大渡河金口河区宜坪控制单元 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 资源开发效率要求 | / | / | / |
| YS5111132330001 | 乐山市金口河区大气环境弱扩散重点管控区 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求 | 本项目符合要求 | 符合 |
| YS5111132330001 | 乐山市金口河区大气环境弱扩散重点管控区 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 污染物排放管控 | 大气环境质量执行标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级 区域大气污染物削减/替代要求 新增大气污染物排放的建设项目实施总量削减替代。 燃煤和其他能源大气污染控制要求 工业废气污染控制要求 机动车船大气污染控制要求 扬尘污染控制要求 农业生产经营活动大气污染控制要求 重点行业企业专项治理要求 其他大气污染物排放管控要求 深入推进供给侧结构性改革，推进重点排污行业产能压减。坚决淘汰落后、过剩产能，坚持以优质增量调结构。 | 本项目符合要求 | 符合 |
| YS5111132330001 | 乐山市金口河区大气环境弱扩散重点管控区 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 环境风险防控 | / | / | / |
| YS5111132330001 | 乐山市金口河区大气环境弱扩散重点管控区 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 资源开发效率要求 | / | / | / |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 项目位于乐山市金口河区共安彝族乡小河上。上起共安彝族乡林丰村村委上游300m处，终点至小河下游4.3km处，综合治理河长4.3km。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目由来 金口河区位于四川盆地西南边缘小凉山区，地处四川省乐山市、宜宾市、凉山彝族自治州结合部，幅员面积2304平方公里，辖20个乡镇，9个社区114个村，少数民族30个，总人口21.5万人。境内大部分河流属于山区雨源型。由于河道陡坡降大，汇流历时相对较短，洪水易涨易退，峰高流急，极易造成突发暴雨引发的山洪灾害，给人民群众生命财产安全构成极大威胁。 通过对治理河段沿岸社会经济概况、历史洪灾和防洪现状的了解，金口河区小河山洪沟治理工程的实施后，将保护耕地300亩，涉及林丰村、大板村、象鼻村、文店村、新建村、小河村6个村民小组1000人，保护企事业单位7个，乡镇1个，房屋50000平方米。 此外，本次金口河区小河山洪沟治理工程是全国山洪沟治理的重要组成部分，根据治理河段现状严峻的防洪形势以及地方社会经济发展和城市建设的要求，尽快实施本治理工程是十分必要的。 2、项目基本情况 项目名称：乐山市金口河区小河山洪沟治理工程 建设单位：乐山市金口河区水利事业发展服务中心 建设性质：新建 建设地点：乐山市金口河区共安彝族乡 项目投资：1295.11万元，其中环保投资89.5万元，占总投资的6.9% 建设内容及规模：本工程治理河段全长4.3km，其中新建堤防总计长1078.56m（治理河段内左岸新建堤防长610.2m，右岸新建堤防长468.36m），疏浚河道总长4300m。 表2-1 项目组成及主要环境问题表 工程分类 项目名称 建设内容及规模 环境问题 施工期 营运期 主体 工程 堤防工程 共4段。第一段（右一0+000~右一0+468.36），长度468.36m，堤型为仰斜式防洪堤；第二段（左一0+000~左一0+231），长度为231m，堤型为仰斜式防洪堤；第三段（左二0+000~左二0+280），长度为280m，堤型为仰斜式防洪堤；第四段（左三0+000~左三0+099.20），长度99.2m，其中左三0+000~左三0+053.5为仰斜式防洪堤，左三0+063.5~左三0+099.2为衡重式堤防。 扬尘、施工噪声、施工废水、生活垃圾、破坏植被、影响交通 — 疏浚工程 疏浚长度4300m，平均疏浚深度0.5m，疏浚量约30750m3，疏浚料用于堤身填筑及堤后回填。 辅助 工程 施工导流 导流拟采用在河床中开挖低于河床的导流明渠导流的方式进行。共布置了3条导流明渠 基坑排水 采用沿河床底挖导流明渠的方式进行，基本无初期排水。各堤防沿基坑设截流槽和集坑，每个集水坑设1台100BJ15A型水泵，排水经沉淀池自然沉淀后，上清液直接排入小河 施工工区 布置了1个施工工区，位于左三段堤防终点下游约200m左岸处，占地1100m2，占地类型为其他土地。施工工区布置有生活区及生产所需的水电系统、仓库、堆料场、拌和机、车辆停放等 临时堆场 1个，位于左三段堤防终点下游约230m左岸处，占地约1300m2，占地类型为其他土地，用于临时堆料，后期弃渣回填于堤后低洼处 临时工程 施工便道 工程各建设河段均有公路相通，交通较为方便，不设置施工便道 取土场 项目不设置取土场 公用工程 供水 施工用水采用水泵抽取河水，施工工区内设有1台7.2m3/h的提水泵站和相应的蓄水池。生活饮用水接自来水 供电 就近搭接乡镇供电系统解决 环保工程 大气治理 施工工区洒水降尘，加强施工机械的保养维护，建筑材料覆盖，防尘围挡，及时回填，运输车辆采取覆盖等措施 — — 水治理 基坑废水经沉淀池沉淀后上清液排入金牛河；设备冲洗废水经沉淀池（5m3）处理后回用；拌和机清洗废水经沉淀池（每个2m3，共2个）处理后回用；生活污水经当地居民化粪池处理后用于施肥 噪声治理 选用低噪声机械，合理安排作业时间，施工工区临居民一侧设置了彩钢瓦结构围挡，降低噪声污染 固废治理 沉淀池中的底泥、弃渣回填于堤后低洼处；建筑垃圾回收利用，不能回收的建筑垃圾集中堆放，最后运至政府指定建筑垃圾填埋场进行填埋处理；生活垃圾收集后由环卫部门统一清运 生态环境保护 严禁地表裸露，加强建设过程中的文明施工管理，禁止野蛮施工，基础开挖、回填尽量避免在多雨季节进行，做好施工现场的防尘和水土保持措施，优化施工工序，缩短材料堆放及施工时间。涉水工程的实施应避开水生生物繁殖季节，加强宣传，设置水生生物保护警示牌，增强施工人员的环保意识。工程施工结束后，对沉淀池及导水渠进行填埋，进行迹地恢复，再根据周围环境的整体要求做绿化设计 表2-2 工程特性表 序号 项目 单位 数量 备注 一 水文 （一） 集水面积 km2 1 全流域 km2 145 / 2 小河控制流域面积 km2 70.7 （二） 设计洪峰流量 m3/s 253 / （三） 泥沙 1 多年平均悬移质年输沙量 万t 0.99 / 二 工程效益 1 防洪标准 （%） 5 10年一遇 3 防洪堤长度 m 1078.56 / 三 工程永久占地及拆迁 1 拆迁 无 / 2 工程永久占地 亩 14.5 3 工程临时占地 亩 3.6 四 主要建筑物 1 堤型 衡重式、仰斜式 / 2 堤基特性 砂卵石 4 堤顶宽度 0.6、0.8m 5 迎水面边坡 1：1 6 背水面坡比 1：0.7 五 施工 （一） 主体工程数量 / 1 土石方开挖 万m3 6.49 2 土石回填 万m3 6.49 （三） 所需劳动力 1 高峰工人数 人/天 30 / （四） 施工导流 1 导流标准 （%） 20 5年一遇 2 导流方式 明渠导流 / 3 围堰型式 土石围堰+土工膜 4 导流时段 2月至次年5月 （五） 施工期限 1 总工期 月 7 / 2 主体工程工期 月 7 六 经济指标 （一） 总投资 万元 1295.11 / 2、施工材料及主要施工设备 （1）施工期主要设备 根据业主提供的资料，本项目施工期主要设备列表见下表。 表2-3 主要施工机械设备表 序号 机械名称 规格型号 单位 数量 备 注 一 土石方开挖（回填）机械 1 装载机 ZL30 台 2 2 反铲挖掘机 1.0m3 台 2 3 18t振动碾 18t 台 1 4 蛙式打夯机 2.8kw 台 2 5 推土机 74kw 台 2 二 混凝土机械 1 插入式振捣器 软轴 台 15 2 插入式振捣器 ZN30 台 5 3 砼拌和机 0.4m3 台 2 4 水泥拆包机 台 2 三 运输机械 1 自卸汽车 10t 辆 8 2 自卸汽车 5t 辆 8 3 自卸汽车 15t 辆 4 4 载重汽车 5t/10t 辆 2/5 5 机动翻斗车 辆 10 6 胶轮车 辆 30 四 风、水、电及加工系统 1 空压机 3m3/min 台 2 2 水泵 100BJ15A型 台 8 调配使用 3 水泵 IS80-100-160型 台 3 备用1台 4 柴油发电机 30kW 台 1 备用 （2）施工主要原辅材料 本项目原辅材料主要用量见表2-4。 表2-4 主要原辅材料一览表 序号 名称 单位 数量 来源 1 水泥 t 3768 外购 2 油料 t 98.2 外购 3 砂 m3 5536 外购 4 卵石 m3 13099 外购 5 大卵石 m3 2097 外购 6 砂卵石 m3 10480 外购 7 钢筋 t 19 外购 3、工程建设征地范围及实物指标 （1）项目占地 工程占地主要为永久占地和临时占地，总占地18.1亩。其中永久占地为14.5亩，临时占地面积3.6亩。工程占地主要实物指标调查成果见下表。 表2-5 项目实物指标汇总表 序号 项目 单位 永久占地 临时占地 合计 一 农村部分 （一） 土地 亩 14.5 3.6 18.1 1 其他土地 亩 4 3.6 7.6 1.1 裸地 亩 4 3.6 7.6 2 水域及水利设施用地 亩 10.5 0 10.5 2.1 内陆滩涂 亩 10.5 0 10.5 （2）移民搬迁 本工程征地范围内不涉及人口和房屋拆迁，因此无搬迁安置人口。 （3）临时占地恢复 本工程临时用地为3.6亩，主要为施工工区与临时堆场用地，占地类型为其他土地，未占用耕地。临时用地涉及的土地均考虑在施工结束后通过工程措施予以恢复。 4、土石方工程 本工程主体土石开挖总量6.49万m3（含表土0.10万m3，疏浚料3.075万m3），用于主体工程砂卵石回填填筑1.05万m3，用于主体工程种植土回填0.10万m3（表土回填），用于堤防堤体填筑0.21万m3，还有约5.13万m3弃渣需处理，其中土石方弃渣约0.57万m3，砂卵石弃渣约4.56万m3。项目疏浚料、开挖土石方暂存于临时堆场内，综合利用，弃渣回填于本项目堤后低洼处。项目土石方平衡见表2-6。 表2-6 项目土石方平衡一览表 项目 挖方 （万m3） 利用方 （万m3） 回填方 （万m3） 弃方 （万m3） 备注 本项目工程 6.49 1.36 5.13 0 弃渣回填于堤后低洼处，不设置永久弃渣场 5、表土 在施工前，对施工区域表土资源剥离保护，共剥离保护表土0.1万m³。施工期间，剥离的表土单独至于临时堆场内，做好水土保持措施，后期用于绿化恢复。 6、项目资金来源 项目总投资1295.11万元，其中：中央资金800万元，剩余495.11万元，地方自筹。 7、项目工程等级 本项目堤防建设工程为Ⅴ等小型工程，主要建筑物按5级设计，次要及临时建筑物按5级设计。 |
| 总平面及现场布置 | 1、施工工区 项目不设设备维修站，工程建设所需设备维修、工人食宿均利用周边解决。本项目工程设1个施工工区，位于左三段堤防终点下游约200m左岸处，占地1100m2，占地类型为其他土地。施工工区布置有生产所需的水电系统，仓库，堆料场、砼拌和机、车辆停放等。施工工区西侧70m处有30户居民，东北侧120m有1户居民。项目施工对周围环境造成了一定影响，将施工机械（高噪声设备）等布设于远离敏感点一侧，并设置围挡、洒水降尘，施工对周围居民敏感点的影响较小。 2、临时堆场 项目设置临时堆场1个，位于左三段堤防终点下游约230m左岸处，占地约1300m2，占地类型为其他土地，用于临时堆料，后期弃渣回填于堤后低洼处。 项目布设的临时堆场不涉及滑坡、塌陷区；临时堆场地形为平地，便于堆渣，利于布设水土保持设施，且水土保持工程量较小。堆渣时要注意表土的剥离和存放，同时做好水土保持措施，先挡后弃，表土用于后期绿化回覆。四周采用浆砌砖围挡，防止四处流失，堆体表面采取彩条布遮盖、砖石压护。同时为防止工程施工期间降水及地面径流对堆放场地造成影响，结合堆放场地地形地貌条件，在围挡周围设置浆砌石排水沟，并在排水沟出口设置沉砂池，使汇水在沉砂池流速减缓，沉淀泥沙。 临时堆场西侧100m处有30户居民，东北侧100m有1户居民。堆土过程中应洒水降尘，降低粉尘对周围居民等敏感点的影响。 项目施工完成后，尽快对临时堆场进行基地恢复、撒播草籽等绿化措施，采取上述环保措施后，项目临时堆场对周围环境影响较小。 综上，本项目总平面布置合理。 |
| 施工方案 | 1、工艺流程简述（图示）： （1）施工工艺流程简述 施工工艺流程及产污位置如下图2-1： 图2-1 堤防施工工艺流程及产污位置图 图2-2 河道疏浚施工工艺流程及产污位置图 （2）工艺流程主要施工工艺 1）堤防施工 ①导流围堰施工 A.导流标准 施工期临时导流建筑物为5级，相应导流设计洪水标准采用5年一遇（洪水重现期20年）的洪水标准。 B.导流方式 导流拟采用在河床中开挖低于河床的导流明渠导流的方式进行，共3处导流明渠。1#导流明渠沿堤防段河道中心布置，导流明渠长598.56m，导流设计流量Q=4.28m3/s，进口底板高程1154.50m，出口底板高程1136.70m，坡降i=0.0297；2#导流明渠沿堤防段河道中心布置，导流明渠长264.18m，导流设计流量Q=4.96m3/s，进口底板高程1125.70m，出口底板高程1115.4m，坡降i=0.039；3#导流明渠沿堤防段河道中心布置，导流明渠长81.82m，导流设计流量Q=6.01m3/s，进口底板高程1101.70m，出口底板高程1099m，坡降i=0.033。导流明渠底宽1.0m，边坡1:1，设计水深0.8m，超高0.3m。 ②堤防施工 土方开挖：采用1m3挖掘机挖装5~10t自卸车运输至堤后临时堆场堆放。 砂卵石开挖：采用1m3挖掘机开挖，可用作本段堤防堤脚回填的砂卵石料，拟采用推土机推运或挖掘机转运，在20m范围内堆放；可用于堤体填筑的，采用挖掘机挖装5~10t自卸车运输，拟在堤防200m范围堆放；弃渣临时堆于临时堆场内。 石方开挖：采用破碎头开挖，除渣采用1m3挖掘机挖装5~10t自卸车运输至临时堆场堆放。 砌体拆除：采用人工拆除，除渣采用人工装胶轮车运输堆放。 砂卵石反滤层：砂卵石为购买料，自卸汽车运入，人工铺填。 砂卵石回填：为堤脚回填，拟采用74kW推土机或1m3挖掘机转运入仓，推土机推平压实。 砂卵石填筑：为堤体填筑，利用料中50%采用74kW推土机推运入仓，50%采用1m3挖掘机挖装5~10t自卸车在200m范围内运入；74KW推土机推平，轮胎碾压实，轮胎碾不能碾压部位采用小型蛙式打夯机夯实。 铅丝石笼：大块石在开挖的砂卵石料中采用挖掘机配合人工捡集，装胶轮车运100m至工作面，人工编笼，装石和安放。 砼浇筑：采用0.4m3砼拌和机拌制砼，机动翻斗车水平运输，砼挡墙采用泻槽入仓，其余砼梯步、垫层、排水沟等砼采用人工入仓，组合钢模；插入振捣器捣实。 2）河道疏浚 本项目根据河道预计情况，拟对河道进行清淤，清淤长度4.3km。首先进行施工围堰，靠近围堰的淤泥用挖掘机挖掘装车外运，因河水较浅，较远处则将挖掘机开进河中将淤泥倒运至围堰旁边再用挖掘机装车外运。挖掘机不能延伸到达的位置则采用人工开挖。对于路坎较高，无法以挖掘机挖掘装车的部位，采用编织带装泥，再以吊车启吊装车，若淤泥较稀，不便装入带中，可经过适当晾晒后再装入带中。疏浚挖槽宽度约5m-10m，平均厚度为0.5m，疏浚首端底高程1213.64m，末端底高程1004.39m，疏浚后河道平均比降16.5‰；疏浚量约30750m3，疏浚料可用于堤身填筑及堤后回填。 2、施工条件 （1）施工供水 施工用水采用水泵抽取河水，施工工区附近设1台7.5m3/h的提水泵站，1座20m3白铁皮水箱蓄水池，生活饮用水接自来水。 （2）施工供电 各段施工用电就近搭接当地供电系统解决。 （3）施工通讯 采用移动通讯解决场内联系。 （4）施工交通运输 1）场外交通 本工程有对外交通道路沿工程区通过，距金口河城区约22km，对外交通方便。 2）场内交通 本工程各建设河段均有公路相通，交通较为方便，不设置施工便道。 3、施工设施 （1）砂石加工厂 本工程砼采用自拌混凝土，砂石骨料采用购买，现场不设置砂石加工筛分系统。 （2）混凝土生产系统 本工程采用自拌混凝土，现场需设置砼拌和机，位于施工工区内。施工工区采用2台0.4m3砼拌和机拌制混凝土。 （3）综合加工与机修 本工程依托当地修配企业做为本工程施工机械的维修、保养、零配件供应。 本工程砼浇筑模板以组合钢模板为主，工程区不设木加工房，少量的木材加工依托当地的加工能力。 4、施工导流 导流拟采用在河床中开挖低于河床的导流明渠导流的方式进行。 5、基坑排水 采用沿河床底挖导流明渠的方式进行。排水沿基坑设截流槽和集水坑，约每100m设1个集水坑，每个集水坑设1台100BJ13A型水泵，拟配备10台6BA-18型水泵。 6、围堰施工 围堰土石料采用开挖砂砾石料填筑，采用挖掘机、自卸汽车运输至围堰施工现场直接进入围堰后退法卸料。 7、堤防结构设计 （1）堤顶结构 本工程属山洪沟，项目区域主要为农地或少量村民居住点，堤顶路面结构满足防洪抢险要求为村民能行即可。本阶段初步拟定采用20cm厚C25混凝土浇筑，衬护宽度为3.0m；为确保能行安全，迎水侧设安全护栏，护栏底座采用混凝土，护栏型式根据金口河常规堤防护栏型式，选取为预制钢筋混凝土栏杆，下阶段可根据景观要求设计护栏样式。 （2）堤身横断面设计 右一段，长468.36m，起点位于桩号CS2，终点封闭于CS10。本段堤防10年一遇设计洪水位1158.81~1144.19m，堤顶高程按10年一遇设计洪水位加1.0m超高进行设计应为1159.81~1145.19m。本段堤防采用C25砼仰斜式防洪墙，堤顶宽0.8m，挡墙最大高度7m，其迎水面边坡采用1:1，最大底宽2.5m，背水面采用临时开挖边坡为1：0.7，墙身设φ50mmPVC排水孔，间排距2m，梅花形布置，基础均置于中密层砂卵石层，埋深不小于2.5m，挡墙前回填大块石，并采用在按回填密实的堤脚设置宽度4.6m，厚度0.6m的铅丝石笼护脚。堤顶路面采用C25混凝土硬化，宽度2.5m，堤顶路面以1%坡度向迎水侧倾斜；堤顶迎水侧设置护栏，护栏高1.1m。堤顶背坡与山坡相交处设40×40cmC20混凝土排水沟。 图2-3 右一段堤防纵断面图 左一段，长231m，起点位于桩号CS7，终点封闭于CS12。本段堤防10年一遇设计洪水位1148.60~ 1140.28m，堤顶高程按10年一遇设计洪水位加1.0m超高进行设计应为1149.60~1149.00m。本段堤防采用仰斜式挡墙，堤顶宽0.8m，挡墙最大高度12m，其迎水面边坡采用1:1，底宽3.91m，背水面采用临时开挖边坡为1：0.7，墙身设φ50mmPVC排水孔，间排距2m，梅花形布置，基础均置于中密层砂卵石层，埋深不小于2.5m，挡墙前回填大块石护脚，并采用在按回填密实的堤脚设置宽度4.6m，厚度0.6m的铅丝石笼护脚。堤顶路面采用C25混凝土硬化，宽度2.5m，堤顶路面以1%坡度向迎水侧倾斜；堤顶迎水侧设置护栏，护栏高1.1m。堤顶背坡与山坡相交处设40×40cmC20混凝土排水沟。 图2-4 左一段堤防纵断面图 左二段，长280m，起点位于桩号CS13，终点封闭于CS16。本段堤防10年一遇设计洪水位1131.03~1120.52m，堤顶高程按10年一遇设计洪水位加1.0m超高进行设计应为1132.03~1122.60m。本段堤防采用仰斜式挡墙，堤顶宽0.8m，挡墙最大高度8.5m，其迎水面边坡采用1:1，底宽2.92m，背水面采用临时开挖边坡为1∶0.7，墙身设φ50mmPVC排水孔，间排距2m，梅花形布置，基础均置于中密层砂卵石层，埋深不小于2.5m，挡墙前回填大块石护脚，并采用在按回填密实的堤脚设置宽度4.6m，厚度0.6m的铅丝石笼护脚。堤顶路面采用C25混凝土硬化，宽度2.5m，堤顶路面以1%坡度向迎水侧倾斜；堤顶迎水侧设置护栏，护栏高1.1m。堤顶背坡与山坡相交处设40×40cmC20混凝土排水沟。 图2-5 左二段堤防纵断面图 左三段，长99.2m，起点位于桩号CS18，终点封闭于CS21。本段堤防10年一遇设计洪水位1105.50~1098.99m，堤顶高程按10年一遇设计洪水位加1.0m超高进行设计应为1106.50~1101.85m。本段堤防上游左三0+000~左三0+053.5段采用仰斜式挡墙，中间左三0+053.5~左三0+063.5段为仰斜式堤防与衡重式堤防的衔接段，下游左三0+063.5~左三0+099.2段采用衡重式防洪墙，仰斜式防洪墙堤顶宽0.8m，挡墙最大高度8m，其迎水面边坡采用1:1，底宽2.5m，背水面采用临时开挖边坡为1∶0.7，墙身设φ50mmPVC排水孔，间排距2m，梅花形布置，基础均置于中密层砂卵石层，埋深不小于3m，挡墙前回填大块石护脚，并采用在按回填密实的堤脚设置宽度5.6m，厚度0.6m的铅丝石笼护脚。堤顶路面采用C25混凝土硬化，堤顶路面以1%坡度向迎水侧倾斜；堤顶迎水侧设置护栏，护栏高1.1m。堤顶背坡与山坡相交处设40×40cmC20混凝土排水沟。 衡重式防洪墙堤顶宽0.6m，挡墙最大高度9m，其迎水面边坡采用1:0.1，底宽3.1m，背水面采用临时开挖边坡为1∶0.25，顶宽0.6m，加荷平台宽2.05m，迎水面坡比1：0.1，平衡台以上坡比1：0.25，平台以下坡比1：0.5，墙身设φ50mmPVC排水孔，间排距2m，梅花形布置。基础置于中密砂卵石层以下，埋深不小于3m，且置于冲刷线以下0.5m，挡墙前回填大块石护脚，并采用在按回填密实的堤脚设置宽度3.7m，厚度0.6m的铅丝石笼护脚。堤身采用分层碾压砂卵石填筑，砂卵石填筑相对密度不应小于0.6。堤顶路面采用C25混凝土硬化，堤顶路面以1%坡度向迎水侧倾斜；堤顶迎水侧设置护栏，护栏高1.1m。堤顶背坡与山坡相交处设40×40cmC20混凝土排水沟。 图2-6 左三段堤防纵断面图 由于部分地段堤后地面较堤顶略低，堤后坡面雨水通过排水涵管排入小河。另外，由于新建堤防位于农村，为满足老百姓取水需要，在每段堤防设一至两处下河梯步。 10、排洪、排涝工程布置 由于新建河堤后，部分地段堤后地面高程略低于堤顶高程，为解决堤防保护区内的雨洪排放问题，故在这些地段新设排水涵管，将雨水排入河道内。本堤防根据水文排涝计算，确定新设5处排涝涵管。 12、疏浚设计 林丰村河道疏浚桩号为治0+000~治4+300，疏浚长度4300m。此河段沟道弯曲，滩地发育，河势不稳。疏浚整治重点是掏挖河心，消除浅滩，确保行洪断面，达到行洪顺畅安全。疏浚挖槽宽约5~10m，平均厚度约0.5m，纵向首尾端开挖坡比1：10。疏浚首端底高程1213.64m，末端底高程1004.39m，疏浚后河道平均比降16.5‰；疏浚量约30750m3，疏浚料可用于堤身填筑及堤后回填。 13、观测设计 堤防变形观测（沉陷、位移）设施根据堤型设置观测桩观测，水位观测设置水尺观测。 在堤防上下游选取地质条件好、通视条件好的位置各设置观测基点桩和校核桩，小河治理工程沿堤线左右岸堤顶各设置1排，根据每段堤防长度，每段根据堤防长度布置2个观测桩，共计8个基点桩和8个标点桩。观测桩包含基点桩和校核桩均为砼预制桩，桩顶设钢板面十字丝及钢珠标点。 14、施工时序与建设周期 本工程总工期7个月，即2024年2月至2024年9月初（遇洪期顺延），合理调配涉水施工时间。施工分工程准备期、主体工程施工期和工程完建期。准备工程为2月初，历时半个月，工程准备包括施工风、水、电供应系统等的建设。主体工程工期从2月中旬开始砂卵石开挖起到8月初完成，共计6.5个月。完建期：于8月初至9月初完成尾工、清场退场、绿化、环境保护和竣工验收等项工作。 15、施工组织与优化建议 根据现场调查，为减轻施工期对环境的影响，特别是扬尘、噪声对周边环境的影响，评价要求本项目施工总平面布置应遵循以下原则： （1）施工过程中使用防护网，保证安全文明施工，减轻施工粉尘对周围环境的影响； （2）场区内施工布置时，充分考虑人流、物流、交通安全等因素，保证场内运输畅通； （3）施工期间对剩余无用的材料和各种外包装物品应集中堆放，统一处理，禁止外来人员进入场区捡拾垃圾，以免造成安全隐患，以减轻噪声及扬尘等对办公的影响； （4）禁止夜间（夜间22:00~早上6:00）施工，确有特殊情况需预先向有关部门申报，经同意后方可施工，并向周围居民公告； （5）建设单位在施工期间应全面落实督查建设工地现场管理“六必须”、“六不准”执行情况（即：必须湿法作业，必须打围作业，必须硬化道路，必须设置冲洗设施、设备，必须配齐保洁人员，必须定时清扫施工现场；不准车辆带泥出门，不准运渣车辆超载，不准高空抛洒建渣，不准现场搅拌混凝土，不准场地积水，不准现场焚烧废弃物）；并应积极贯彻《四川省人民政府办公厅关于灰霾污染防治的通知》（川办发〔2013〕32号）、《四川省大气污染防治行动计划实施细则》中的有关要求，减少施工扬尘产生。即通过科学合理的组织施工、布置施工现场，严格落实上述施工布置原则，可以有效降低施工期对环境产生的不良影响。 |
| 其他 | 1、堤型比选 结合河流特点和水文计算成果，拟采用仰斜式堤型以及衡重式堤型进行比较，河床以下设采用抗冲齿槽。各种断面的断面位置根据行洪断面基本一致确定。方案比较所选断面高度为6.5m进行投资比较。 方案一采用衡重式河堤：总高6.5m，衡重台以上高3.3m。其迎水坡比1：0.1，底宽2.9m，墙趾宽0.6m，高1m，背水面上墙坡1∶0.25，下墙坡1:0.5，衡重台宽2m。堤身常洪水位（P=2%)以上设φ50mmPVC排水孔，间、排距2m，梅花型布置，基础置于中密砂卵石层，且置于冲刷线以下0.5m。抗冲刷措施采用在按回填密实的堤脚设置宽度4.6m，厚度0.6m的铅丝石笼护脚。 图2-7 衡重式堤防横截面图 方案二采用仰斜式河堤：总高6.5m。其迎水面坡1:1，背水面坡1∶0.707，底宽2.3m，墙趾宽0.6m，高1m，墙身设φ50mmPVC排水孔，间排距2m，基础置于中密砂卵石层，且置于冲刷线以下0.5m。抗冲刷措施采用在按回填密实的堤脚设置宽度4.6m，厚度0.6m的铅丝石笼护脚。 图2-8 仰斜式堤防横截面图 通过对上述两种不同堤型进行结构尺寸拟定，计算单位长度工程量进行比较，其工程投资比较见表2-7。 表2-7 堤防方案主要技术经济指标比较表 序号 项目 单位 方案一 方案二 备注 一 方案主要特性 1 堤型 衡重式堤型 仰斜式 2 堤高 m 6.5 6.5 包含1.0m抗冲齿槽 3 迎水面坡比 1:0.1 1:1 4 基础持力层 砂卵石 砂卵石 二 每延m主要工程量 1 土方开挖 m3 13.4 11.7 2 砂卵石开挖 m3 25.4 22.3 3 碾压砂卵石填筑 m3 3.6 12.3 4 大卵石回填 m3 2.0 2.4 5 C20框格砼 m3 6 C25砼挡墙 m3 14.38 11.48 7 C25砼道路砼 m3 0.56 0.6 8 草皮 m2 9 栏杆 m 1 1 10 耕植土 m3 10 建筑工程投资 元 8374.8 7087.6 二 工程占地 m2 7.1 11.83 占地投资 元 671 1146.8 三 合计 9045.8 8234.4 根据工程河段地勘资料及建材调查成果，拟定的2种堤型均具备修建条件，结合地形地质条件、施工条件、基础处理条件、工程量及工程投资，以及环境制约因素及环境影响程度等方面进行综合比较，各堤型的主要技术经济特点如下： （1）方案一为衡重式堤型，每m直接建筑工程投资9045.8元，该方案具有施工简单、对基础要求高，占地少，但本方案建筑工程投资较高。 （2）方案二为仰斜式堤型，每m直接建筑工程投资8234.4元，该方案具有施工简单、对基础要求较高，占地相对较少，本方案建筑工程投资较低。 综上所述，上述各堤型方案各有其特点和优劣，从施工难易程度看，两个方案施工程度难度都相对较简单。从环境制约因素及环境影响程度上方案都满足防洪、生态和维护河岸线稳定的要求，对环境影响程度相同。从工程总投资角度看，方案一砼的用量较大，其工程投资较高，但占地费用低；方案二工程投资较低，但占地费用高。根据投资比较表，结合施工、地质、占地及后期维护费用，推荐合理采用仰斜式堤型，局部对占地问题难以解决的部位用衡重式堤型。 2、清淤比选 项目小河为小型河流，流量较小，且坡比较大，不宜采用大型机械和船只等工具进行清淤。因为本项目清淤方式采用1.0m3挖掘机挖掘清淤，不涉及比选。 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、生态环境质量 （1）区域概况 1）主体功能区规划情况 根据《四川省主体功能区划》，乐山市金口河区属于成都平原地区。该区域主体功能定位：坚持开发与保护并重，构建区域“生态走廊”。加强水资源开发利用与节约保护，加快大中型水利工程建设和防洪工程建设。加强长江、沱江等主要流域水土流失防治和水污染治理，保护地表水和地下水源水质，构建功能完备的防护林体系，保障长江、沱江等主要流域水生态安全，增强区域防洪和水资源的调蓄能力，加强向家坝电站库区生态建设及重要采煤区生态修复和环境治理，加强城市、交通干线及江河沿线的生态建设。 本项目为防洪除涝项目，符合项目所在地主体功能区划要求。 2）生态功能区划 根据《四川省生态功能区划》，项目所在地属于“Ⅰ 1.3 平原南部城市-农业与水污染控制生态功能区”。区域主要的生态问题体现在人口密度大，耕地垦殖过度；森林覆盖率低、结构不合理；农村面源污染；地表径流水质污染严重；洪涝灾害频繁。因此通过发挥中心城市辐射作用，改善人居环境和投资环境。保护耕地，促进农业生态系统良性循环；开发景观资源，发展旅游观光业及相关产业链。防治农村面源污染和地表径流水质污染。 本项目不在禁止开发区，不在重点保护区内，符合《四川省生态功能区规划》要求。 3）土地利用现状 依据全国土地利用现状调查技术规程、《土地利用现状分类》（GB/T 2010-2017），结合四川省土地利用资料，将调查区域土地利用情况划分为水域及水利设施用地、其他土地2种类型（见表3-1）。 表3-1 项目调查评价区土地利用类型统计 序号 项目 单位 永久占地 临时占地 合计 一 农村部分 （一） 土地 亩 14.5 3.6 18.1 1 其他土地 亩 4 3.6 7.6 1.1 裸地 亩 4 3.6 7.6 2 水域及水利设施用地 亩 10.5 0 10.5 2.1 内陆滩涂 亩 10.5 0 10.5 4）主要生态保护目标 本项目主要生态保护目标是对项目占地范围内陆生生态、水生生态多样性的保护，以及在施工建设对水土流失的控制和治理。尽可能减少项目建设对陆生植物生境的破坏和动物的活动范围的影响，确保项目区域生态系统的完整性和稳定性不受影响；减少水土流失量，控制水土流失量；增加陆生生物保护措施，在保护生态环境不受影响的同时，减少土壤的流失和地表植被的破坏，并通过一定的工程措施加以改善，确保工程区域内陆生动植物的生存环境的破坏最小化。 5）生态外环境关系与环境敏感对象 项目占地主要为水域及水利设施用地、其他土地，区域内由于长期受人类活动的影响，当地无名木古树，无国家（省）级保护植物；野生动物（物种、数量）分布较少，主要分布一些当地常见的爬行类、鸟类和兽类等，区域内未见珍稀保护野生动物分布。另外，根据对区域资料收集分析可知，项目拟建工程范围内不涉及自然保护区、风景名胜区等敏感目标。生态环境保护目标为以不破坏区域内生态系统完整性为目标，水土流失以不增加土壤侵蚀强度为准。 （2）水生生态环境质量现状 项目位于小河流域，小河系大渡河中游右岸支流，发源于峨边县、甘洛县与金口河区交界的老鹰咀一带，由南向北东流经共安彝族自治乡，在新村注入大渡河。 由于缺乏小河相关生态环境质量资料，本次现状调查引用《四川大渡河沙坪一级水电站环境影响报告书》中水生生态环境质量现状调查，该报告调查时间为2019年7月和10月，本项目涉及地表水小河流域在其水生生态环境质量现状调查范围内，且该报告调查时间在5年内，因此引用资料可行。 根据《四川大渡河沙坪一级水电站环境影响报告书》及现场踏勘，小河主要水生生态现状如下： 1）浮游植物 评价范围内浮游藻类植物6门25种。其中硅藻门14种占56%；甲藻门、金藻门、裸藻门、绿藻门各2种分别占8%，蓝藻门3种占12%。 2）浮游动物 评价范围内浮游动物4类19种，其中原生动物有12种占63.16%，轮虫3种占15.79%，枝角类1种占5.26%；桡足类3种占15.79%。顺水河坝上河段共检测到浮游动物16种，顺水河坝下河段共检测到浮游动物14种，厂房下游河段共检测到浮游动物17种。 3）底栖动物 评价范围内底栖动物计4门16种，其中节肢动物门12种，占总数的75%，线虫动物门、扁形动物门各1种分别占总数的8.33%，软体动物门2种，占总数的16.67%。 4）水生维管束植物 评价范围内水生维管束植物4种，其中蕨类植物1种，被子植物3种。 4）鱼类 评价范围内共有鱼类10种，隶属于2目、5科、10属。其中，鲤形目种类最多，3科、7属、7种，占总种数的70%；鲇形目2科、3属、3种，占30%。 根据现场调查及查阅相关资料，本项目涉及的河流小河评价范围内不涉及重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道。项目施工对小河水生生态影响较小。 （3）陆生生态环境质量现状 ①用地现状 本项目为防洪除涝项目，项目两岸主要为公路用地、林地、其他土地等，用地范围外主要为居民区，沿线区域以农村生态系统为主，项目施工工区占地类型主要为其他土地。 ②植被现状 根据现场踏勘，本项目周围植被主要以灌木为主。 ③野生动物 本项目所在区域大部分为村落，人类活动频繁，野生动物资源相对匮乏，主要动物有：两栖类（中华蟾蜍、泽陆蛙、黑框蟾蜍等）；鸟类（小云雀、喜鹊、家燕等）；爬行类（丽纹攀蜥、乌梢蛇、翠青蛇等）等，未发现中大型兽类，也未发现国家保护、濒临绝种动物。 ④生态敏感区 项目不占用基本农田，项目沿线及评价范围内无国家重点保护的珍稀、濒危野生动植物和名木古树，无特殊风景和需保护的名胜、古迹等生态敏感区。 （4）流域现状 小河系大渡河中游右岸支流，发源于峨边县、甘洛县与金口河区交界的老鹰咀一带，由南向北东流经共安彝族自治乡，在新村注入大渡河。地理座标位于东径102°98′~103°01′；北纬29°15′~29°18′。流域形状似纺垂形，河槽切割较深，河谷呈“V”形。干流河长23.8km，河道平均比降53.2‰，全流域集水面积145km2。 小河流域地处凉山边缘。地势由南向北东倾斜，地表复杂，山坡陡峻。境内山峦重叠，绵亘起伏，山高谷深，沟壑纵横。其分水岭的东南侧与官料河流域接壤，西南侧与牛日河流域毗邻，东西宽约12.5km，南北长约17km。海拔高程590~3401m，相对高差2811m，流域内支沟发育，且多偏左岸，有红岩沟、古尔石沟、白石沟、盐井溪及龙胆溪等支沟流入小河。 小河汇入大渡河，大渡河系岷江中游右岸最大支流，干流河道略呈“L”型，全长1062km，平均比降1.2‰，全流域面积77599km2（不含青衣江，包括青衣江流域面积为90527km2）。根据流域内各水文站实测资料分析，径流在年内分配不均匀，丰水期5~10月水量占年水量的80.1%，枯水期11~4月只占19.7%，而最枯的2月份仅占约2.09%。年最小流量一般出现在2月。 大渡河在乐山市自金口河区白熊沟入境，经峨边彝族自治县、峨眉山市、沙湾区、沐川县、在市中区草鞋渡纳青衣江来水后，至乐山城区肖公嘴注入岷江。河口高程355.0m。境内干流河长169.12km，河道平均比降1.31‰，境内流域面积（不含青衣江）4642km2，落差253m。大渡河流域乐山市境内多年平均水资源量49.06亿m3，加上入境水量543.75亿m3后，水资源可利用量为223.39亿m3。 2、环境空气质量现状调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》要求：不开展专项评价的环境要素，引用与项目距离近的有效数据和调查资料，包括符合时限要求的规划环境影响评价监测数据和调查资料，国家、地方环境质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的生态环境质量数据等。 本项目位于乐山市金口河区，项目大气环境现状调查引用《乐山市2022年环境质量公报》，乐山市11个县（市、区）环境空气中二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳、可吸入颗粒物和细颗粒物浓度分别为7μg/m3、21μg/m3、141μg/m3、1.2mg/m3、53μg/m3和34μg/m3，均达到国家环境空气二级标准，臭氧浓度同比上升了17.0%，一氧化碳同比上升1.5%，二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物和细颗粒物浓度分别同比下降了16.3%、9.3%、3.6%和1.7%。 表3-2 空气质量现状 污染物 年评价指标 现状浓度（ug/m3） 标准值（ug/m3） 占标率% 达标情况 二氧化硫 年平均质量浓度 7 60 11.67 达标 二氧化氮 年平均质量浓度 21 40 52.50 达标 臭氧 日最大8h平均质量浓度 141 160 88.12 达标 一氧化碳 24h平均质量浓度 1200 4000 30.00 达标 PM10 年平均质量浓度 53 70 75.71 达标 PM2.5 年平均质量浓度 34 35 97.14 达标 本项目所在区域为达标区，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求。 3、地表水环境质量现状调查与评价 本项目位于小河上，小河汇入大渡河。根据乐山市地表水水质质量月报（2023年1-10月）可知，大渡河地表水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，因此项目区域地表水水质较好。根据现场调查和搜集相关资料，项目拟建区域内无污染源排污口。 表3-3 2023年1-10月地表水水质评价结果表 河流名称 断面名称 考核级别 考核时间 实测类别 是否达标 主要污染指标 大渡河 大渡河宜坪 省考 2023年1月 Ⅱ 是 / 2023年2月 Ⅱ 是 / 2023年3月 Ⅱ 是 / 2023年4月 Ⅱ 是 / 2023年5月 Ⅱ 是 / 2023年6月 Ⅱ 是 / 2023年7月 Ⅱ 是 / 2023年8月 Ⅱ 是 / 2023年9月 Ⅱ 是 / 2023年10月 Ⅱ 是 / 4、声环境质量现状调查与评价 项目委托四川蜀环环境检测有限责任公司于2023年12月11日对本项目所在地声环境现状质量进行了监测，并取得监测报告“蜀环检字（2023）第0366号”。 （1）监测点位布设 项目设4个监测点：1#项目右一段堤防起点居民处；2#项目左一段堤防起点居民处；3#项目左二段堤防终点居民处；4#项目左三段堤防终点居民处。 噪声现状监测结果见表3-4。 表3-4 环境噪声监测统计结果 单位：Leq dB(A) 监测点位 2023年12月11日 昼间 1#项目右一段堤防起点居民处 51 2#项目左一段堤防起点居民处 52 3#项目左二段堤防终点居民处 53 4#项目做三段堤防终点居民处 57 （GB3096-2008）中2类标准 昼间≤60 从表3-4监测结果可见，4个监测点噪声监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值。表明评价区内声学环境质量良好。 5、底泥环境质量现状监测及评价 （1）监测点位 表3-5 土壤环境现状监测点位布设 序号 监测点位 备注 1# 本项目疏浚段起点处 / 2# 本项目疏浚段终点处 / （2）监测项目 监测项目主要为：pH、铬、铜、铅、锌、镉、汞、砷、镍。 （3）监测时间及频次 监测时间为2023年12月11日。监测一天，每天监测一次。 （4）监测方法 采样、质控、数据处理方法、分析方法均按照国家标准方法和推荐方法进行。 （5）评价方法及标准 采用底泥污染指数评价，评价标准采用《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）农用地土壤污染风险筛选值标准要求。 （6）监测结果及评价 1）底泥污染指数计算公式： 式中：Pij——底泥污染因子的单项污染指数，大于1表明该污染因子超标； Ci,j——调查点位污染因子的实测值，mg/L； Csi——污染因子的评价标准值或参考值，mg/L。 2）本项目底泥质量现状监测结果及评价见表3-6。 表3-6 土壤监测结果统计 单位mg/kg，pH无量纲 监测点位 检测项目 pH 镉 汞 砷 铅 铬 铜 镍 锌 筛选值 6.5＜pH＜7.5 0.6 0.6 25 140 300 200 100 250 1# 浓度 7.1 未检查 0.009 未检查 未检查 未检查 40 未检查 45 2# 7.1 未检查 0.018 未检查 未检查 6 32 未检查 56 1#污染指数 / 0.015 / / / 0.2 / 0.18 2#污染指数 / 0.03 / / 0.02 0.16 / 0.224 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 由上表可知，项目区域内底泥的各项指标均达到《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）农用地土壤污染风险筛选值要求。由此可见，项目区底泥重金属土壤污染风险低，表明对土壤生态环境影响的风险低。 6、土壤环境质量 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018）中附录A土壤环境影响评价类别，本项目属于“水利”中“其他”，项目类别为Ⅲ类。根据底泥监测数据及业主提供资料，本项目土壤敏感程度为不敏感。因此本项目土壤环境评价工作等级为“-”，可不开展土壤环境影响评价工作。 7、地下水环境质量 本项目为堤防建设与河道治理报告表项目，属于《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A中IV类建设项目。因此，本项目不开展地下水环境影响评价。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，无与本项目有关的原有污染情况。 （1）工程河段部分河岸岸坡长期受到洪水的冲刷、掏蚀，岸坡出现坍塌，沿河居民生命财产受到严重威胁。 （2）现有河道的安全行洪能力小于10年一遇洪水标准。 （3）水土流失严重，河道行洪断面束窄，部分地段年年洪水冲刷，使岸坡不断垮塌，进一步增加了洪水的威胁。 图3-1 河道现状图 |
| 生态环境保护目标 | 根据现场调查，项目右一段沿线右岸5-60m内有15户林丰村居民①，右岸20m为林丰村村委，左岸5m有2户林丰村居民②；左一段沿线左岸5-170m内有20户林丰村居民③，285-500m内有30户林丰村居民④；左二段终点左岸10-70m内有10户林丰村居民⑤，终点右岸20-130m有5户林丰村居民⑥；左三段沿线左岸10-120m内有30户林丰村居民⑦；治3+250m左岸20m有1户林丰村居民⑧；治3+670m左岸290-400m内有25户林丰村居民⑨；项目终点右岸150m处有15户大板村居民。 项目所在地无重点文物保护单位，未发现名胜古迹、珍稀野生动植物等重大环境敏感点，沿线无污染源排污口、无集中式饮用水源保护区等。项目生态环境保护目标见下表。 表3-7 生态环境保护目标一览表 类别 保护目标 方位、距离 规模 环境功能及要求 地表水环境 小河 / 小河，水力发电、灌溉、行洪 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类 声环境 林丰村居民① 右一段沿线右岸5-50m 12户/48人 《声环境质量标准》(GB 3096-2008)2类 林丰村村委 右一段右岸20m 10人 林丰村居民② 右一段左岸5m 2户/8人 林丰村居民③ 左一段沿线左岸5-50m 12户/48人 林丰村居民⑤ 左二段终点左岸10-50m 8户/32人 林丰村居民⑥ 左二段终点右岸20-50m 1户/4人 林丰村居民⑦ 左三段沿线左岸10-50m 20户/80人 林丰村居民⑧ 治3+250m左岸20m 1户/4人 环境空气 林丰村居民① 右一段沿线右岸5-60m 15户/60人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 林丰村村委 右一段右岸20m 10人 林丰村居民② 右一段左岸5m 2户/8人 林丰村居民③ 左一段沿线左岸5-170m 20户/80人 林丰村居民④ 左一段沿线左岸285-500m 30户/120人 林丰村居民⑤ 左二段终点左岸10-70m 10户/40人 林丰村居民⑥ 左二段终点右岸20-130m 5户/20人 林丰村居民⑦ 左三段沿线左岸10-120m 30户/120人 林丰村居民⑧ 治3+250m左岸20m 1户/4人 林丰村居民⑨ 治3+670m左岸290-400m 25户/100人 大板村居民 项目终点右岸150m 15户/60人 生态环境 小河河道内水生生态环境及施工周边陆生生态环境 生态环境以不减少区内濒危珍稀动植物和不破坏生态系统完整性为标准，水土流失以不改变土壤侵蚀类型为标准 |
| 评价标准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气质量 项目所在地周围大气环境执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，详见下表3-8。 表3-8 环境空气质量标准》(GB3095-2012) 单位：μg/m3 污染物 污染物的浓度限值（ug/m3） 依据 1小时平均 24小时平均值 年平均 SO2 500 150 60 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 NO2 200 80 40 PM10 / 150 70 PM2.5 / 75 35 CO 10000 4000 / O3 200 160 / （2）地表水环境质量 本项目最终受纳水体水质执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，详见下表3-9。 表3-9 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 单位：mg/L 监测项目 pH（无量纲） COD 氨氮 BOD5 石油类 标准值 6-9 ≤20 ≤1.0 ≤4.0 ≤0.05 （3）声环境质量 声环境执行国家《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准，标准限值见下表3-10。 表3-10 声环境标准限值等效声级LAeq：dB（A） 类别 昼间 夜间 2类 60 50 （4）生态环境 以不减少区域内濒危珍稀动植物和不破坏当地生态系统完整性为标准。 2、污染物排放标准 （1）废气排放标准 本项目施工期废气排放执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）中规定的各施工阶段的废气限值标准。具体标准值见表3-11。 表3-11 四川省施工场地扬尘排放标准 单位：μg/m3 监测项目 区域 施工阶段 监测点排放现状（ug/m3） 监测时间 总悬浮颗粒物（TSP） 成都市、自贡市、泸州市、德阳市、绵阳市、广元市、遂宁市、内江市、乐山市、南充市、宜宾市、广安市、达州市、巴中市、雅安市、眉山市、资阳市 拆除工程/土方开挖/土方回填阶段 600 自监测起持续15分钟 其他工程阶段 250 攀枝花市、阿坝藏族羌族自治州、甘孜藏族自治州、凉山彝族自治州 拆除工程/土方开挖/土方回填阶段 900 其他工程阶段 350 （2）废水排放标准 项目施工期基坑废水经沉淀池沉淀后上清液排入小河，设备清洗废水经沉淀池处理后回用，不外排；生活污水利用周边居民化粪池处理后用于施肥。 （3）噪声排放标准 执行国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。标准限值见下表3-12。 表3-12 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间 夜间 70 55 （4）固废 执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 其他 | 本项目属生态影响类项目，不设置总量控制指标。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、生态环境影响分析 （1）对陆生生态的影响 1）土地利用形式的改变 工程对土地利用形式变化的影响主要为对永久占地的影响。本工程永久占地包括防洪堤工程及管理范围、河道部分及其河段管理范围。 项目总占地18.1亩。永久占地为14.5亩，其中占用其他土地4亩，水域及水利设施用地10.5亩；临时占地面积共3.6亩，其中占用草地3.6亩。项目不占用基本农田。项目占地破坏了原地表植被，对该地区生态环境造成一定的破坏。但是，随着临时占地随着施工结束，迹地恢复，不改变原有土地利用形式。 2）植被损失及对动物生境的影响 堤防修筑过程中，施工地带中的现有植被受到破坏。经调查与查阅相关资料，在评价范围内没有古树名木。本工程建设没有对沿线植被产生长远的破坏性影响，同时，项目在临时占地处实施绿地迹地恢复，在一定程度上补偿了因施工破坏的原有植被，也具有景观改造、优化环境质量的作用。 项目工程区不存在大型的动物。一般来说，即使存在大型动物，也会自行迁徙，因此只有地表及地下浅层的小型动物受到损失，工程建设对动物生境影响较小。 （2）对水域生态的影响 1）施工期对水生生态系统的影响 ①施工对水体的影响 开挖、挡墙、土石填筑等施工时，扰动河水使底泥浮起，造成局部河段悬浮物增加，河水混浊。 ②施工对水生生物生境的影响 岸边土石、垃圾清理及河道挡墙、土石填筑等施工作业中，水体被搅混，影响水生生物的栖息环境，或者将鱼虾吓跑，影响正常的活动路线；对河岸的开挖和围堰，破坏河漫滩地的水生植物群落，从而影响植食性水生动物的觅食。 ③项目施工对水体的污染 由于工程规模不大，历时不长，所需施工人员数量不多，施工人员生活污水经周围居民化粪池收集处理后用作农肥；施工机械的冲洗废水经处理后回用，基坑废水经沉淀池沉淀后上清液排入小河，对小河水环境影响较小。 ④对水生生态的影响 根据现场调查，本项目施工区域重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道。本工程主要是围堰与疏浚对水域进行扰动，带来的影响主要表现为水中悬浮物浓度升高，从水生生态学角度来看，水中悬浮物浓度增大，导致水体透明度降低，影响藻类的光合作用，从而使浮游植物生物量下降，影响生态系统食物链的传递，进而影响整个生态系统。随着河流的流动，悬浮物将在水体中自然扩散、沉降，并最终淤积于河底，这一特性决定了河流中悬浮物的影响范围和影响时段是有限的，涉水施工引起的悬浮物扩散的影响将随施工结束而消失，对水环境的影响较小。 （3）水土流失 本项目工程施工过程将扰动地表，损坏原地貌及植被，使土壤水土保持功能下降，可能产生水土流失。同时产生的临时堆土如不能及时清理，遇到较大降雨冲刷，易发生水土流失。评价要求，项目施工期应加强施工管理，严格控制施工范围，合理安排施工进度，尽量减少场地外施工临时占地，严禁乱弃土方，防止产生新的水土流失；施工同时做好边坡防护；对物料、堆土等进行苫盖，并及时清运、回填，施工结束后及时进行植被恢复。采取上述防治措施后，项目施工期可有效防止水土流失。 综上，项目施工时间较短，对施工区域及下游影响较小。 2、施工期大气环境影响分析 （1）施工扬尘 1）主体工程区施工扬尘 本项目施工会对周围大气环境产生短期的干扰和影响，而大气污染物主要为TSP，主要来自建筑材料（水泥、砂子、石子等）的搬运及堆放、拌合站进料及拌合过程中扬尘；土方填挖及现场堆放；施工材料的堆放及清理；弃渣回填；施工期运输车辆运行等，施工中不可避免的将新增“二次扬尘”污染源。参照同类型施工场地设置的扬尘监测数据进行类比分析，结果详见下表4-1。 表4-1 施工期扬尘类比监测结果 工程段 围栏情况 施工场地下风向距离Xm处TSP浓度(mg/m3) 上风向对照 20m 50m 100m 150m 200m 250m 点浓度值 主干工程 无 1.540 0.991 0.535 0.511 0.504 0.401 0.419 支段工程 1.457 0.963 0.568 0.540 0.519 0.41l 平均 1.503 0.922 0.592 0.561 0.512 0.406 主干工程 围金属板 (H=1.5～2.0m) 1.105 0.674 0.453 0.424 0.421 0.420 0.404 支段工程 0.943 0.577 0.416 0.420 0.417 0.417 平均 1.024 0.626 0.435 0.42l 0.419 0.419 根据《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）中规定的各施工阶段的废气限值标准600ug/m3作为参考标准，根据上表4-1可知，本项目对施工现场20m范围内环境敏感目标影响最大，20-50m范围内的环境敏感目标影响较大，100m后对周围环境敏感目标影响较小。项目施工期的环境空气影响是暂时且可以接受的。 2）混凝土拌和站扬尘 混凝土、灰土、水泥等物料在拌和过程中均易起尘。本项目为固定式拌和站，扬尘对环境空气的影响较为集中，尤其是拌和站下风向受污染的可能性更大，但便于管理，通过进行合理的平面布置，远离居民，并采取洒水降尘、设置围挡等防尘措施后可有效地控制扬尘污染。 （2）燃油机械废气 由于施工场地车辆和各种燃油机械比较集中，尾气排放源强相对较大，主要污染因子以CO、NOX、CnHm等为主，为非连续间歇式排放。根据现场调查，项目施工场地较空旷，空气流通较好，因此项目施工场地车辆、燃油机械尾气排放对区域大气环境影响较小。项目施工期将会对项目所在地环境空气质量造成一定影响，但这些影响随着施工期的结束也会结束。因此，项目施工期不会造成项目所在地环境空气质量明显恶化。 3、施工期地表水环境影响分析 本项目施工过程中的水污染物主要来自于施工人员生活污水及车辆、机械设备冲洗废水。 （1）疏浚与围堰对水环境的影响 本工程河道疏浚与围堰过程中将导致施工区域局部水体悬浮物浓度增加，对施工段水质产生一定影响。项目清淤与围堰工程量较小，工期短，其影响范围和程度有限，随着施工结束，该类影响也随之消失，对周围环境影响较小。 （2）生活污水 施工期生活污水来自施工人员的日常生活污水。本工程在施工过程中，高峰期施工人数50人，生活污水50L/d·人计，排放系数按0.9计，则生活污水量为2.25m3/d。施工期为7个月，生活污水总量为472.5m3。废水中CODCr浓度约为250~350mg/L（以300mg/L计），BOD5浓度约为150~250mg/L（以200mg/L计），NH3-N浓度约为15~35mg/L（以35mg/L计），SS浓度约为150~200mg/L（以200mg/L计）。项目施工期工作人员生活污水经当地居民化粪池收集处理后用于施肥，对周围地表水环境影响较小。 （3）施工废水 本项目施工废水主要为施工车辆、机械设备的冲洗废水、拌和机清洗废水，主要污染因子以SS为主。施工期间产生生产废水经沉淀处理后循环使用，不外排，对周围环境影响较小。 （4）基坑排水 本工程施工前需要对河道两岸进行排水，以防河道两岸积水太多影响施工。本项目采用基坑排水，分为初期排水和经常性排水。施工现场位于河道两岸，本工程拟采用止水、导水、排水施工技术措施来保证工程施工顺利进行。本工程基坑排水主要为经常性排水，包括堰基、基坑渗水、降雨排放等，其主要污染物为悬浮物，经沉淀处理后排入小河，对小河及其下游地表水环境质量影响较小。 4、施工期地下水环境影响分析 本项目场地地下水主要为岩石裂隙水，岩石裂隙水主要沿岩体裂隙带分布，空间分布不均匀，由大气降水提供补给，水量较小，地下水不发育。项目开挖过程中开挖量及开挖深度小，不会遇到稳定地下水。项目施工期间废水量小，出现大量渗水的现象较少。因此，项目施工建设对地下水环境影响较小。 5、施工期声环境影响分析 施工期间，评价主要考虑噪声对周围环境保护目标的影响。施工期噪声主要可分为施工作业噪声、施工车辆噪声和机械噪声。施工作业噪声主要指施工中发生的零星的敲打声、运输车辆装卸作业时的撞击声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声。施工车辆的噪声为运输车辆行驶时发出的噪声，属于交通噪声。机械噪声由各类施工机械产生，如挖土机、电锯等。该类噪声源多为点声源，不同施工阶段和不同施工机械发出的噪声水平不同，且有大量设备交替作业，因此施工作业噪声将会对本项目内外环境带来一定影响。 （1）噪声源强 施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备噪声，由于各施工阶段均有大量设备交互作业，这些设备在场地内的位置以及使用率均有较大变化，因此很难计算其确切的施工场界噪声，根据施工量，按经验计算各施工阶段的昼夜的主要噪声源及场界噪声和标准声级见下表。施工期间的场界噪声必须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。 表4-2 施工期主要噪声源及其声级值 单位：dB（A） 序号 机械名称 规格型号 单位 数量 噪声强度 1 装载机 ZL30 台 2 85 2 反铲挖掘机 1.0m3 台 2 85 3 18t振动碾 18t 台 1 85 4 蛙式打夯机 2.8kw 台 2 85 5 推土机 74kw 台 2 85 6 插入式振捣器 软轴 台 15 85 7 插入式振捣器 ZN30 台 5 85 8 砼拌和机 0.4m3 台 2 85 9 水泥拆包机 台 2 70 10 自卸汽车 10t 辆 8 85 11 自卸汽车 5t 辆 8 85 12 自卸汽车 15t 辆 4 85 13 载重汽车 5t/10t 辆 2/5 85 14 机动翻斗车 辆 10 70 15 空压机 3m3/min 台 2 90 16 水泵 100BJ15A型 台 8 85 17 水泵 IS80-100-160型 台 3 85 18 柴油发电机 30kW 台 3 90 （2）噪声影响预测 本预测采用点声源衰减模式，仅考虑距离衰减值、场界围墙屏障等因素，其噪声预测公式为： Lp（r）＝Lw－20lgr-11 式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB； Lw——由点源产生的倍频带声功率级，dB； r——预测点距声源的距离；； 由上式预测单个噪声源在评价点的贡献值，再将不同声源在该点的贡献值用对数法叠加，得出多个噪声源对该点噪声的贡献值，采用的模式如下： L=10lg 式中：L——叠加后总声压级，dB； Li——各声源的噪声值，dB； n——声源个数。 施工期噪声预测结果见下表。 表4-3 施工期噪声预测结果表 单位：dB（A） 噪声源强值 预测距离 备注 1m 6m 20m 35m 70m 100m 150m 200m 220m 以施工期最强噪声值预测 装载机 96.5 69.94 59.48 54.62 48.6 45.5 41.98 39.48 38.65 反铲挖掘机 18t振动碾 蛙式打夯机 推土机 插入式振捣器 插入式振捣器 砼拌和机 水泥拆包机 自卸汽车 自卸汽车 自卸汽车 载重汽车 机动翻斗车 空压机 水泵 水泵 柴油发电机 表4-4 项目施工对周围居民敏感点预测结果表 单位：dB（A） 敏感点 项目做三段堤防终点居民处 项目施工最大噪声源强值 96.5 距施工工区最近距离 70m 该距离下施工影响贡献值 48.6 噪声本底值 57 预测值 57.59 标准 60 是否达标 达标 （3）预测评价结果分析 由上表4-3预测结果可知，施工期间产生的施工噪声昼间将对20m范围内，夜间将对70m范围内造成噪声污染。本项目夜间不施工。 根据表4-4预测结果可知，项目施工对周围居民影响较小，满足《声环境质量标准》2类标准。 本项目施工期影响是有限的、暂时的，会随着施工期的结束而消失，对周围环境影响较小。 4、施工期固体废物影响分析 施工期固废主要来源于土石方开挖弃渣、施工工程产生的建筑废料、装修过程中产生的装修垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。 （1）土石方 本工程主体土石开挖总量6.49万m3（含表土0.10万m3，疏浚料3.075万m3），用于主体工程砂卵石回填填筑1.05万m3，用于主体工程种植土回填0.10万m3（表土回填），用于堤防堤体填筑0.21万m3，还有约5.13万m3弃渣需处理，其中土石方弃渣约0.57万m3，砂卵石弃渣约4.56万m3。项目疏浚料、开挖土石方暂存于临时堆场内，综合利用，弃渣回填于本项目堤后低洼处。 （2）建筑垃圾 根据业主提供资料，项目施工期产生的建筑垃圾约为3t，建筑垃圾可回收废料如废板材、模具、支架等由施工单位回收利用；其它废弃的砖块、混凝土、灰渣及边角料等不能回收的建筑垃圾集中堆放，最后运至政府指定建筑垃圾填埋场进行填埋处理。 （3）施工人员生活垃圾 项目施工人员50人，生活垃圾按0.5kg/人·日计，产生量约为25kg/d。生活垃圾经垃圾桶集中收集后交由当地环卫部门进行处置后，对周围环境影响较小。 （4）沉淀池底泥 根据业主提供资料，本项目沉淀池中的底泥产生量约为0.5t。用于堤后回填，对周围环境影响较小。 综上，项目施工过程产生的固体废弃物均得到了合理有效处置，没有造成二次污染。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目运营期不会产生废气、废水、噪声、固废等污染，正常运行过程中不会对周围环境产生不良环境影响。 1、对行洪范围影响分析 本项目在堤线布置上，坚定执行“严禁侵占河道，缩窄行洪断面”的原则，在满足稳定河宽要求的前提下，经洪水计算，推算出治理河段整治前后的洪水水面线，以尽量不抬高原有洪水水位或洪水水位略有抬高为准，确定堤距，进行两岸堤线布置，确保河道行洪过水断面。经河床疏浚，挖掏河床和河滩，使主流归槽，行洪顺畅，两岸均能满足10年一遇防洪标准。 2、对水文情势的影响分析 本工程岸线的确定是充分考虑了水流的规律，与河势流向相适应，沿现有岸边布置。因此工程实施后，在枯水季节，对河道水文情势无任何影响，基本不会改变原河床的冲刷规律；但在丰水期，特别是发生大洪水时，护岸工程能抑制洪水对两岸的冲刷，由于护岸限制了洪水向河道外侧的流向，一定程度上增大了河水的流速，势必加大对河槽和河漫滩的冲刷深度，此时河流输沙量会比未建护岸前增加，部分河心滩可能缩小甚至消失，根据国内工程实践经验，在经过两到三次大洪水后，河道会产生新的冲淤平衡，对河道影响较小。 3、对河势稳定的影响分析 本项目堤防堤线平顺，基本不改变现有的河势。为使行洪通道畅通，堤线布置与造床流量下的河道主河槽大致平行对河道水流流速无影响，不会对河道河势稳定产生不良影响。 4、社会效益、环境正效应分析 （1）通过防洪治理工程的建设，将有效地治理和保护河水资源，更有利于水资源的高效利用，以优化配置水资源，更好服务于生产。 （2）工程措施的实施能够有效避免洪灾引起水质和卫生条件恶化，造成疫病流行，居民健康水平下降。 （3）本工程的修建可以有效改善工程河岸的乡镇面貌，美化居民的生产生活环境，提升乡镇形象，改善环境和居民生活条件以及提高居民生活质量。 （4）项目的建设可有效解决当地人民受的洪水威胁，避免洪水灾害造成了人民生命财产损失，避免房屋、耕地、基础设施被淹。保证工农业生产的持续发展，有利于社会的稳定。 （5）建立防洪体系，确保河势及岸线的稳定，提高小河的防冲能力，完善保护区排涝体系，修复河岸线的生态，打造城市景观，提升城市形象，促进金口河区的经济和商贸发展，稳定社会，保护环境，为金口河区加快建设创造良好条件。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目为金口河区小河山洪沟治理工程，新建堤防沿现有河道布置，选线唯一。 经核实，本项目的建设不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区；工程评价区不涉及国家珍稀动植物、珍稀水生生物及鱼类“三场”；工程建设不占用基本农田，亦不占用文物古迹及压覆矿产资源，项目选址合理。 项目涉及的临时工程主要为施工工区1个、临时堆场1个，均位于左三段堤防终点下游左岸处，占地类型为其他土地。施工工区主要用于布置有生产所需的水电系统，仓库，堆料场、拌和机、车辆停放等，施工工区西侧70m处有30户居民，东北侧120m有1户居民，通过设置洒水降尘等措施后，对周围环境影响较小。临时堆场用于临时堆放弃渣与剥离的表土，表土单独分区堆放，妥善保存。临时堆场西侧100m处有30户居民，东北侧100m有1户居民。堆土过程中应洒水降尘，降低粉尘对周围居民等敏感点的影响。表土、弃渣堆放时做好水土保持措施，先挡后弃，四周采用浆砌砖围挡，围挡周围设置浆砌石排水沟，并在排水沟出口设置沉砂池，渗滤水沉淀后回用，不外排。项目临时工程完工后，进行迹地恢复。 此外，项目所在区域不在自然保护区和集中式饮用水源保护区内，没有需要特殊保护的珍稀陆生及水生动植物物种。外环境关系对本项目的建设制约因素较小。 故项目选址选线合理。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 一、生态环境保护措施 1、工程施工保护措施 根据施工布置，项目共扰动或占压原地表面积为18.1亩，占地类型主要是水域及水利设施用地、其他土地。 为减少项目施工对周边生态环境的影响，环评要求项目施工时必须严格执行以下措施： ①施工时，要对工程占地进行严格管理，不准擅自扩大占地，避免增加对地表植被的破坏。对施工弃渣及早处理，避免由于人为耽搁加剧水土流失； ②重视表层土壤的保护。表土是珍贵的土壤资源，对于旱地、园地等施工前进行表土剥离，剥离的表土可采用袋装作为临时弃渣场挡墙，表土后期作为堤防护坡绿化回覆； ③对于施工工区、临时施工围堰等临时占地，要求在结束后清理场地，拆除建筑，对场地进行平整； ④避免超计划占地，禁止乱砍乱伐，注意保护周边植被，尽可能减少对植被和土地的破坏。形成的裸露土地，需及时覆土，弃渣、填土应尽量结合填坑、修路，避免增加临时占地； ⑤施工期间，以公告、宣传单、板报和会议等形式，加强对施工人员的环境保护宣传教育和保护野生动物常识的宣传，提高施工人员的环境保护意识；禁止施工人员捕猎蛙类、蛇类、兽类、鸟类等野生动物和从事其它有碍生态环境保护的活动。加强施工管理与监理，优化施工设计，尽量减少施工占地及施工活动对动物栖息地的破坏； ⑥工程建设中，取弃土要综合考虑，填控应相互结合，以减少施工中的弃渣量；合理布置弃土的位置、范围等，尽可能减少破坏地貌的面积，保持原有生态环境； ⑦施工工区要设置污水处理设施（沉淀池）；禁止将生产污水、垃圾及其它施工机械的生产废水如混凝土施工废水直接排入水体；有害的施工材料尤其是粉尘类材料应远离水体堆放，防止其在大风天气下飘散对河流水质和水生生物的影响； ⑧本工程施工活动主要集中在河岸带，在施工过程中应尽量减少对河岸带植被的破坏，施工完成后，应及时对破坏的河岸进行绿化，维护近岸的水生生态环境； ⑨项目建设范围内虽无珍稀濒危水生生物，但在施工期也应制定水生生物保护规定，使施工人员在施工过程中能自觉保护水生动物；严禁施工人员在施工水域附近进行捕鱼、猎捕水禽或从事其它有碍水生生态环境的活动，一旦发现珍稀水生动物，应及时进行保护和上报； ⑩在实施与河道水体直接接触的工程时，缩短涉水施工时间，采取围堰施工的施工方式，减少悬浮物的产生量；合理安排施工季节和施工强度，在水体流动缓慢季节时，可适当加大施工强度；对产生河道悬浮物的污染影响应进行监测，如污染严重应加强在施工段筑坝围堰施工，避免水体浑浊对水生生态产生影响。 项目区域内无珍稀动植物，在采取上述措施后，不会减少项目区域内动植物种类，同时，随着河岸带内天然植被生长状况的改善，能够加固堤岸，降低径流速度，减少洪水破坏力，滤掉一些沉淀物和营养物质，对河流水质也有一定促进作用。 综上，采取以上措施后，项目施工对施工区域及下游水质影响较小。 2、水土流失保护措施 根据工程建设特点及水土流失特征进行水土流失防治分区。因本工程河堤沿线地形变化不大，不同地段各工程的施工工艺和方法基本相同，其水土流失产生的类型和形式也基本一致，根据开发建设项目水土保持技术规范，按照水土流失防治责任范围内工程扰动破坏方式、新增水土流失类型和形式相近的原则，按地形地貌特点，将本工程划分为：主体工程区、施工临时工程区、临时堆场防治区，共三个防治区。 （1）主体工程区水土流失防治措施 1）工程措施 整治河段桩号为治0+000~治4+300，其中堤防整治为右一0+000~右一0+468.36、左一0+000~左一0+231、左二0+000~左二0+280、左三0+000~左三0+099.20修建四段防洪堤，第一段（右一0+000~右一0+468.36），长度468.36m，堤型为仰斜式防洪堤，C25砼结构，防洪堤堤顶宽0.8m，迎水面坡比1：1，背水面1：0.7，基础置于中密砂卵石层以下，且置于冲刷线以下0.5m，堤防高度5.5~7m。抗冲刷措施采用在按回填密实的堤脚设置宽度4.6m，厚度0.6m的铅丝石笼护脚。挡墙顶部以上边坡采用撒播草籽绿化进行防护，边坡坡比1：2.5。 第二段（左一0+000~左一0+231），长度为231m，堤型为仰斜式防洪堤，C25砼结构，防洪堤堤顶宽0.8m，迎水面坡比1：1，背水面1：0.7，基础置于中密砂卵石层以下，且置于冲刷线以下0.5m，堤防高度5.5~12m。抗冲刷措施采用在按回填密实的堤脚设置宽度4.6m，厚度0.6m的铅丝石笼护脚。挡墙顶部以上边坡采用撒播草籽绿化进行防护，边坡坡比1：2.5。 第三段（左二0+000~左二0+280），长度为280m，堤型为仰斜式防洪堤，C25砼结构，防洪堤堤顶宽0.8m，迎水面坡比1：1，背水面1：0.7，基础置于中密砂卵石层以下，且置于冲刷线以下0.5m，堤防高度5.5~8.5m。抗冲刷措施采用在按回填密实的堤脚设置宽度4.6m，厚度0.6m的铅丝石笼护脚。挡墙顶部以上边坡采用撒播草籽绿化进行防护，边坡坡比1：2.5。 第四段（左三0+000~左三0+099.20），长度99.2m，其中左三0+000~左三0+053.5为仰斜式防洪堤，C25砼结构，防洪堤堤顶宽0.8m，迎水面坡比1：1，背水面1：0.7，基础置于中密砂卵石层以下，且置于冲刷线以下0.5m，堤防高度7~8m。抗冲刷措施采用在按回填密实的堤脚设置宽度5.6m，厚度0.6m的铅丝石笼护脚。左三0+063.5~左三0+099.2，长度35.7m，为衡重式堤防，C25砼结构，堤防顶宽0.6m，加荷平台宽2.05m迎水面坡比1：0.1，平台以上坡比1：0.25，平台以下坡比1：0.5。基础置于中密砂卵石层以下，且置于冲刷线以下0.5m，堤防高度7.5~9m，堤后回填的采用碾压砂卵石填筑，填筑体基础置于经碾压后的回填卵砾石夹砂层上，砂卵石必须采用分层回填碾压，相对密度不小于0.6。抗冲刷措施采用在按回填密实的堤脚设置宽度3.7m，厚度0.6m的铅丝石笼护脚。左三0+053.5~左三0+063.5，长度10m，为仰斜式堤防与衡重式堤防的衔接段，C25砼结构，基础置于中密砂卵石层以下，且置于冲刷线以下0.5m，堤防高度7.5~8m，堤后回填的采用碾压砂卵石填筑，填筑体基础置于经碾压后的回填卵砾石夹砂层上，砂卵石必须采用分层回填碾压，相对密度不小于0.6。抗冲刷措施采用在按回填密实的堤脚设置宽度3.7m，厚度0.6m的铅丝石笼护脚。 河道疏浚整治桩号为治0+000~治4+300，疏浚长度4300m。疏浚量30750m3，疏浚料临时堆于临时堆场内，后期用于堤后回填。临时堆存区做好水土保持措施，先挡后弃，四周采用浆砌砖围挡，防止四处流失，堆体表面采取彩条布遮盖、砖石压护。同时在围挡周围设置浆砌石排水沟，并在排水沟出口设置沉砂池，废水沉淀后回用，不外排。 2）临时措施 因本项目临时堆土量较大，施工考虑在堤防外侧管护范围内布置临时堆土场地。临时堆土工期较短，因此在堆体表面采取密目网遮盖、砖石压护，共计布置密目网遮盖1400m2。 3）管理措施 有效地控制施工期水土流失，使主体工程设计中具有水土保持功能的措施充分发挥其作用，关键在于施工。施工方法的正确与否，是影响工程建设水土流失的重要因素，故方案中提出以下管理措施： ①土石方开挖应尽量避开雨季施工，并在雨季到来之前做好边坡防护及排水设施。 ②控制土石方工程的施工周期，尽可能减少疏松土壤的裸露时间。 ③对挖方进行妥善的临时堆置，避免被降雨冲刷。 （2）施工临时工程区水土流失防治措施 本工程施工临时总占地0.24hm2，均为其他土地0.24hm2，主要布设施工工区和临时堆场。为减少占地范围内的水土流失，结合各工区扰动地表特点，本方案采取管理措施与水土保持措施一同防治。 1）工程措施 首先在进场前就对该场地进行表土剥离。用于后期绿化覆土。剥离表土最后用于施工工区、临时堆场覆土绿化。 临时堆场布置在已建堤防背水坡，方案设计沿临时堆场周围设置C20砼矩形排水沟，底宽40cm，水深40cm，坡降1%，沉砂池一座，排水沟雨水通过沉砂池沉淀后，排入下游小河内。共计修建排水183m。 2）植物措施 本区施工场地地势较为平坦，具备一定的水源条件，立地条件较好，因此在进行施工场地恢复时根据迹地恢复的原则，对占用其他土地进行覆土绿化，绿化覆土利用各区剥离的表土。 3）临时措施 本区剥离的表土临时堆放于临时堆场，由于堆放量较小，工期较短，因此在堆体表面采取密目网遮盖、砖石压护。共计布置密目网覆盖措施200m2。 4）管理措施 ①严格施工管理，禁止施工材料乱堆、乱放。 ②施工场地必须首先完成场地的工程排水措施才能进行场地平整，以减少扰动地表因降雨带来的水土流失。 ③施工结束后，及时拆除临时建筑，清理场地，并进行生态恢复。 3、施工期污染排放及防治措施 本项目在施工过程中土方开挖、运输等施工活动对区域生态环境产生了一定的不利影响，施工期主要污染因素包括：施工期扬尘污染、施工设备噪声影响、施工期排污、施工活动对整治区域的生态影响、水土流失。 （1）废水 施工期水污染物主要来自于施工过程中施工机械冲洗废水、基坑废水，主要污染因子以SS为主；施工人员生活污水，主要污染因子为COD、NH3-N。 1）围堰施工与疏浚对水环境的影响 本项目围堰施工与河道疏浚过程中将导致施工区域局部水体悬浮物浓度增加，对施工段水质产生一定影响。项目工程量较小，工期短，其影响范围和程度有限，随着施工结束，该类影响也随之消失。 2）施工期人员生活污水 根据上文计算，项目施工期生活污水产生量为2.25m3/d，施工期为7个月，生活污水总量为472.5m3。经当地居民化粪池收集处理后用于施肥。 3）施工废水 ①设备冲洗废水 本项目施工时使用的机械设备较多，会产生冲洗废水，产生量约为3m3。项目在施工工区进行地面硬化，并修建了1座容积为5m3的隔油沉淀池对冲洗水进行处理，冲洗废水经隔油沉淀处理后回用于洒水抑尘，不外排。 ②拌和机清洗废水 本项目施工设置了2个砼拌和机，在拌和机停止使用时，必须清洗干净。按拌和机每天清洗一次，每拌和机清洗废水按1m3计，则拌和机清洗水用量为2m3/d。其中主要水质污染因子为SS。项目在每个砼拌和系统设置有1个沉淀池，每个沉淀池容积2m3，每天产生的拌和机清洗废水经沉淀池沉淀后回用，不外排。 环评要求：严禁施工废水外排小河，严禁固废、含有废水入河。 4）基坑排水 本工程施工前需要对需要围堰的一侧进行排水，以防河道两岸积水太多影响施工。本项目采用基坑排水，分为初期排水和经常性排水。同时本工程地下水位较高，本工程拟采用导水、排水施工技术措施来保证工程施工顺利进行。本工程基坑排水主要为经常性排水，包括堰基、基坑渗水、降雨排放等，其主要污染物为悬浮物。基坑设排水沟、截水沟及沉淀池，采用强排法。基坑开挖前，在基坑顶部设置贯通地面的排水沟，并每隔100m左右设置一个截水沟，施工现场雨水、围堰渗水经沉淀池后排入河道。基坑内的水经收集后排入沉淀池中，待沉淀池中水质澄清后，再通过离心泵抽至河中。沉淀池均由排水沟外壁向边坡方向砌筑，且沉淀池低于排水沟沟底1m，保证离心泵能全部没入水中。施工现场雨水和经常性排水中的污染物主要是悬浮物，经沉淀池自然沉降后，上清液直接排入小河，对地表水环境质量影响较小。 4、施工期废气治理措施 根据工程实际情况，本项目施工期产生的废气污染物主要来源于各种施工机械和运输车辆尾气排放，主要污染因子以CO、THC为主；地基开挖、材料运输等施工作业时产生的道路扬尘；开挖土石方、运输过程以及弃渣填方扬尘等。 1）施工场地车辆、燃油机械尾气 由于施工场地车辆和各种燃油机械比较集中，因此，尾气排放源强相对较大，对周围空气环境有一定影响，主要污染因子以CO、THC为主。 项目施工采取的防治措施如下： ①加强施工机械的保养维护，提高机械的正常使用率； ②加强机械、车辆的维修保养，禁止施工机械超负荷工作，减少烟雾和颗粒物排放。 ③禁止使用废气排放超标的车辆。 2）施工扬尘 土石方开挖、材料运输以及土方的搬运、倾倒、堆放过程中、拌合过程中等都会产生扬尘。根据《乐山市扬尘污染防治条例》的要求严格控制建设施工扬尘，本项目施工期采取的防治扬尘措施如下： ①洒水抑尘 本工程专门配备一台洒水车，对运输道路与作业区每天3次洒水降尘；装运土方车辆进行遮盖减少途中撒落，对施工现场抛洒的砂石、水泥等物料应及时清扫；施工道路定时洒水抑尘。 ②封闭施工 施工现场涉及两侧敏感点路段设置围栏，封闭施工，缩小施工现场扬尘和尾气扩散范围。施工期间的临时堆放场所应加强防起尘、遮盖措施。 ③限制车速 施工场地的扬尘，大部分来自施工车辆。在同样清洁程度的条件下，车速越慢，扬尘量越小。本场地施工车辆在进入施工场地后，需减速行驶，以减少施工场地扬尘，建议行驶车速不大于5km/h。此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（15km/h计）情况下的1/3。 ④保持施工场地路面清洁 为了减少施工扬尘，必须保持施工场地、进出道路以及施工车辆的清洁，可通过及时清扫，对施工车辆及时清洗，禁止超载，清运车辆覆盖帆布，防止洒落等，采取有效措施来保持场地路面清洁，减少施工扬尘。 ⑤避免大风天气作业 应避免在大风天气进行水泥、黄沙等的装卸作业。 ⑥重污染天气禁止施工。 ⑦施工工区西南侧设置围挡，加强洒水等措施；施工车辆沿线经过居民等敏感区域时，降低车速并加强洒水，减少扬尘产生。 ⑧淤泥转运过程中，转运车辆必须符合道路运输安全及交通和交警部门的准运要求，必须经加盖密闭改装，经相关部门检查合格，且蓬盖开合有效、无破损。运输车辆必须服从统一调度，按照有关部门的要求和指定路线、时间、方式清运，尽可能避开居民集中区、学校、医院等对声环境质量要求较高的区域。弃渣运输过程中不得出现超载、撒漏、不到指定地点清运等现象。 5、施工期噪声治理措施 施工期噪声源主要是各种施工机械和车辆，包括挖掘机、装载机及运输车辆等机械噪声。工程施工场区周围主要为居民等敏感点，施工期噪声对沿线居民及其他噪声敏感点会造成一定影响。 施工期采取的防治措施如下： ①各施工单位要合理安排工期，做好申报登记，并采取必要的降噪防噪措施； ②对施工强度、机械及车辆操作人员、操作规程等管理方面要严格要求，必要时运输车辆可考虑安装消声装置； ③施工过程中要尽量选用低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械；对机械设备精心养护，保持良好的运行工况，减低设备运行噪声； ④避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高； ⑤按照规定操作机械设备，在挡板、支架拆卸过程中，应遵守作业规定，减少碰撞噪声；尽量少用哨子、钟、笛等指挥作业，而采用现代化设备； ⑥夜间施工道路运输会干扰附近村庄居民的正常休息，对敏感点附近施工地点，应合理安排施工时间，禁止夜间段22:00至早6:00的施工运输及高噪声机械设备施工，对距离近的村庄设置隔声屏障降低噪声影响，若需夜间施工应报主管部门，经主管部门批准同意后，才可进行夜间施工，同时做好施工公告告知周边居民； ⑦当车辆经过居民区时，运输车辆宜限速行驶，禁鸣高音喇叭，并合理安排运输时间，尽量避免车辆噪声影响居民的休息； ⑧施工工区东北侧设置围挡，高噪声设备远离东北侧居民一侧。 6、施工期固体废物治理措施 （1）土石方 本工程主体土石开挖总量6.49万m3（含表土0.10万m3、疏浚料3.075万m3），用于主体工程砂卵石回填填筑1.05万m3，用于主体工程种植土回填0.10万m3（表土回填），用于堤防堤体填筑0.21万m3，还有约5.13万m3弃渣需处理，其中土石方弃渣约0.57万m3，砂卵石弃渣约4.56万m3。项目疏浚料、开挖土石方暂存于临时堆场内，综合利用，弃渣回填于本项目堤后低洼处。 项目疏浚料、开挖土石方暂存于临时堆场内，综合利用，余方回填于本项目堤后低洼处。临时堆存区做好水土保持措施，先挡后弃，四周采用浆砌砖围挡，防止四处流失，堆体表面采取彩条布遮盖、砖石压护。同时为防止工程施工期间降水及地面径流对堆放场地造成影响，结合堆放场地地形地貌条件，在围挡周围设置浆砌石排水沟，并在排水沟出口设置沉砂池，使汇水在沉砂池流速减缓，沉淀泥沙。采取上述环保措施后，项目弃渣对周围环境影响较小。 （2）建筑垃圾 根据业主提供资料，项目施工期产生的建筑垃圾约为3t，建筑垃圾可回收废料如废板材、模具、支架等由施工单位回收利用；其它废弃的砖块、混凝土、灰渣及边角料等不能回收的建筑垃圾集中堆放，最后运至政府指定建筑垃圾填埋场进行填埋处理。 （3）施工人员生活垃圾 项目施工人员50人，生活垃圾按0.5kg/人·日计，产生量约为25kg/d。生活垃圾经垃圾桶集中收集后交由当地环卫部门进行处置后，对周围环境影响较小。 （4）沉淀池底泥 本项目沉淀池中的底泥产生量约为0.5t。用于堤后回填，对周围环境影响较小。 综上，项目施工过程产生的固体废物均得到了合理有效处置，没有造成二次污染。 7、社会环境影响分析 （1）生产安置移民社会环境影响分析 本项目建设征地范围内不涉及房屋，因此，不涉及人口搬迁，无搬迁安置任务。 （2）交通影响 在工程沿线设宣传专栏进行宣传，设立告示牌，使项目沿线居民进一步了解项目建设的重要意义，从而理解并体谅项目建设带来的暂时影响。与此同时，项目建设和施工单位加强了与当地交通管理部门的合作，共同制定合理的运输方案和运输路线，减少了施工车辆对附近居民的干扰。 （3）群众健康保护措施 施工单位与当地卫生医疗部门取得联系，由其负责施工人员的医疗保健、急救及意外事故的现场急救与治疗工作。项目采取的防治措施如下： 1）在工程动工以前，结合场地平整工作，对施工区进行一次清理消毒； 2）合理处置各种废水和生活垃圾，定期进行现场消毒； 3）制定了相应的管理制度，安排专人负责，搞好施工工区的卫生防疫工作； 4）加强卫生管理和卫生防疫宣传工作，对施工人员进行定期体检； 5）加强生活污水的管理，重视疫情监测，并积极配合卫生防疫部门进行调查，防止传染病传播流行； 6）施工现场有饮水器具，由专员管理和定期清洗，保持卫生。 项目占地范围内不涉及拆迁、征地，对社会环境影响很小，且施工期间雇佣当地村民，增加其收入，具有良好的社会效益。 8、临时用地恢复 工程建设期间，为减免工程施工对施工区造成的不利影响，工程施工设计中应尽量减少影响面积，把破坏程度降至最低。同时在施工完成后，利用本地物种，对施工区的植被进行恢复，这是影响区生态恢复的关键。 临时占地恢复：应及时进行裸露区的植被恢复，包括开挖的坡面等区域。恢复时根据各地段的实际情况，因地制宜地对各类施工迹地进行绿化恢复，尽量减少工程区内的施工痕迹。 施工迹地的绿化恢复过程中将尽量采用当地树种、草种，最好是利用原自然植被的建群种进行恢复。临时占地迹地（包括临时道路区、施工工区）恢复：施工结束后与工程建设无关的临时设施将全面拆除和封闭，应根据各处原有植被状况和植物立地条件等具体情况予以及时恢复。 9、临时工程拆除处置措施 施工临时工程包括施工工区、围堰等，拆除过程中会产生噪声、粉尘、固废等。 环评要求： （1）控制扬尘污染措施 1）严格按照环境保护管理体系要求管理和施工。 2）施工期间会产生很大的粉尘，对空气环境有很大的破坏性，作业期间扬尘排放执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）中表1规定的浓度限值相关规定和标准积极控制和预防。 3）施工现场派专人负责环保工作，配备相应的洒水设备，及时洒水，减少扬尘污染。 4）遇有四级以上的大风天气不得进行拆除、渣土运输、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工。 5）材料码放整齐后，各交通要道畅通干净，拆除建筑物渣土的临时堆放地点堆放总量不超过500立方米，并做到及时清运。 6）现场施工完毕后，根据要求对课露地面进行每天定期数次洒水，防止扬尘的产生。 7）随时接受相关单位提出的合理化建议，并及时落实。 （2）控制噪声扰民措施 1）运输物料车辆尽量选用轻型汽车，规划运输时间，避开拥堵时间段； 2）施工现场围挡措施拆除施工时序安排在最后，减少临时工程拆除带来的噪声影响； 3）拆除工程机械采用低噪、低排、高效机械设备，机械设备进场前需进行维护，避免机械故障造成异响； 4）合理安排作业时间，禁止夜间及中高考期间施工； 5）运输车辆在场镇行驶时禁止鸣笛，运输车辆限制车速，控制在5km/h内； （3）固废合理处置 临时工程拆除的固废包括围堰、建筑垃圾、施工人员生活垃圾，其中围堰拆除根据工程土石方平衡，用于后回填；建筑垃圾回收利用，不能回收的建筑垃圾集中堆放，最后运至政府指定建筑垃圾填埋场进行填埋处理；施工人员生活垃圾经垃圾桶集中收集后交由当地环卫部门进行处置。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目属于非污染型生态类项目，运营期无污染。项目建成后，主要是防治洪水。生态护岸的修建将有效地减少河水对河岸的冲刷，减少了泥沙等的入河量，对保护大渡河水质是有利的。本项目建成后，有利于提高当地的防洪能力，改善当地景观。因此，无需针对营运期采取污染防治措施。 |
| 其他 | 1、环境管理 （1）环境管理的目的 本工程在建设期将对周围环境产生一定的影响，因此必须通过必要的措施来减缓和消除不利的环境影响。为了保证环保措施的切实落实，使项目的社会、经济和环境效益得到协调发展，必须加强环境管理。 （2）环保机构的设置 建设单位在设置工程管理机构时，应建立环境保护管理机构，以便对施工期的环境保护工作进行监督和管理，管理机构应设专职（或兼职）人员，其职责如下： ①监督施工期环保措施的实施。 ②负责与地方环保部门的联系，包括区域环境保护措施的协调。 ③负责好管理机构内部的环保和安全教育工作。 ④宣传、贯彻和执行国家、地方政府及有关部门制定的环境保护法律法规和条例等。 （3）环境管理的主要内容 项目施工阶段： ①工程建设单位应定期或不定期对施工点的环保措施执行情况进行监督检查，并写出相应的检查报告。 ②监督检查的重点为各施工点扬尘、噪声的控制、水土流失的防治，施工队伍生活污水及弃渣、生活垃圾的处理和处置等。 ③落实施工设计文件中各项环保措施的执行情况、环保设施的施工进度和资金使用情况。 施工完成阶段： ①施工完成阶段应重点对各类临时性占地的还原，建筑垃圾及弃土石方的清运及施工现场的清理进行监督检查。 ②建设单位应对合同中所定的各项环保条款进行完成和实施情况评估。 ③环保设施的竣工验收。 |
| 环保投资 | 本项目总投资1295.11万元，环保投资约89.5万元，占工程总投资的6.9%。项目环保投资见表5-2。 表5-2 环保措施（设施）及投资一览表 项目 治理对象 治理措施 投资金额 （万元） 施工期 废气 施工扬尘 洒水降尘；及时清扫路面尘土 2.5 土石方开挖扬尘 洒水降尘，边开挖边洒水降尘；开挖裸露面及临时堆土遮盖防尘网 3.5 废水 施工废水 在项目施工工区车辆冲洗平台附近修建1个沉淀池（沉淀池容积不小于5m3），共1个，车辆冲洗废水经沉淀池处理后用于洒水降尘。每个砼拌和系统设置一个沉淀池（2m3），共2个，每天产生的拌和机清洗废水经沉淀池沉淀后回用。完工后进行迹地恢复 8.0 基坑废水：经沉淀池沉淀后，上清液排入小河 2.5 生活污水 生活污水经当地居民化粪池处理后用于施肥 0.5 噪声 机械噪声 选低噪声设备，施工场地设置围栏；严格控制施工作业时间；加强车辆管理，控制场区车辆车速 5.0 固废 弃渣 回填于堤后低洼处 4.0 建筑垃圾 回收利用，不能回收的建筑垃圾集中堆放，最后运至政府指定建筑垃圾填埋场进行填埋处理 3.0 生活垃圾 收集后由环卫部门统一清运 0.5 沉淀池底泥 回填于堤后低洼处 0.5 生态环境 水土流失 挖方临时覆盖措施、对扰动区域进行植被恢复等 12.5 水生生态 加强建设过程中的文明施工管理，减少设施施工时段。涉水工程的实施应避开水生生物繁殖季节，加强宣传，设置水生生物保护警示牌，增强施工人员的环保意识 25.0 陆生生态 减少占地，减少水土流失，完工后撒播草籽，迹地恢复 20.0 环境风险 建立完善施工期管理的制度等 2.0 合计 / 89.5 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 减少占地，减少水土流失，完工后撒播草籽，迹地恢复 | 生态环境以不减少区内濒危珍稀动植物和不破坏生态系统完整性为标准，水土流失以不改变土壤侵蚀类型为标准 | 项目施工结束后，撒播草籽，需要监控植被恢复情况，植被恢复率低时，需进行补种，以尽量恢复到施工前的生态环境现状 | 植被长势较好，基本恢复原有生态环境 |
| 水生生态 | 加强建设过程中的文明施工管理，减少设施施工时段。涉水工程的实施应避开水生生物繁殖季节，加强宣传，设置水生生物保护警示牌，增强施工人员的环保意识 | 不因工程的实施而影响区域现有生态环境，水土流失加剧 | 设置河道环境保护宣传牌 | / |
| 地表水环境 | 施工废水 | 沉淀池收集，收集后回用于洒水抑尘 | 不会对地表水体造成污染 | / | / |
|  | 生活污水 | 经当地居民化粪池处理后用于施肥 |  |  |  |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 选低噪声设备，施工场地设置围栏；严格控制施工作业时间；加强车辆管理，控制场区车辆车速 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011） | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 施工扬尘 | 洒水降尘；及时清扫路面尘土 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 | / | / |
|  | 土石方开挖扬尘 | 移动喷水管，边开挖边洒水降尘；开挖裸露面及临时堆土遮盖防尘网 |  |  |  |
|  | 混凝土拌和站扬尘 | 设置围挡，洒水降尘 |  |  |  |
| 固体废物 | 弃渣 | 回填于堤后低洼处 | 妥善处置，不会带来二次污染 | / | / |
|  | 建筑垃圾 | 回收利用，不能回收的建筑垃圾集中堆放，最后运至政府指定建筑垃圾填埋场进行填埋处理 |  |  |  |
|  | 生活垃圾 | 收集后由环卫部门统一清运 |  |  |  |
|  | 沉淀池底泥 | 回填于堤后低洼处 |  |  |  |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | 建立完善运营期管理的制度等 | 不会造成风险影响 | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

综上所述，项目建设符合国家产业政策，贯彻了“达标排放、文明施工”控制污染方针，采取的“三废”及噪声污染治理措施经济技术可行。工程实施后不会改变地表水、环境空气、声学等环境质量级别和现有功能。在严格落实环境影响报告表提出的环保对策及措施，确保项目所产生的污染物达标排放的前提下，本项目施工期和营运期对周围环境的影响可以控制在允许的范围以内。从环境保护角度而言，本项目的建设是可行的。

# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

（公示本）

项目名称：    乐山市金口河区小河山洪沟治理工程

建设单位（盖章）：乐山市金口河区水利事业发展服务中心

编制日期：2024年3月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	30

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	47

四、生态环境影响分析	58

五、主要生态环境保护措施	67

六、生态环境保护措施监督检查清单	79

七、结论	81

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 乐山市金口河区小河山洪沟治理工程 |
| --- | --- |
| 项目代码 | / |
| 建设单位联系人 | 王柯 | 联系方式 | 18908131494 |
| 建设地点 | 四川省乐山市金口河区共安彝族乡 |
| 地理坐标 | 起点经度：102°58'45.772"，纬度：29°8'50.712"；终点经度：102°59'16.206",纬度：29°10'29.536" |
| 建设项目 行业类别 | “五十一、水利，127防洪除涝工程”中的“其他（小型沟渠的护坡除外；城镇排涝河流水闸、排涝泵站除外）” | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 用地面积：12072.7m2/ 长度：4.3km |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 乐山市金口河区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 金行审复〔2023〕2号 |
| 总投资（万元） | 1295.11 | 环保投资（万元） | 89.5 |
| 环保投资占比（%） | 6.9% | 施工工期 | 7个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： |
| 专项评价设置情况 | 专项评价的类别 涉及项目类别 本项目 地表水 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；人工湖、人工湿地：全部；水库：全部；引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；防洪除涝工程：包含水库的项目；河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目 项目建设不含水库，且底泥监测达标，不涉及重金属污染。因此项目不涉及地表水专项评价 地下水 陆地石油和天然气开采：全部；地下水（含矿泉水）开采：全部；水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目 不涉及 生态 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目 项目不涉及环境敏感区 大气 油气、液体化工码头：全部；干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有 机物排放的项目 不涉及 噪声 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部 不涉及 环境风险 石油和天然气开采：全部；油气、液体化工码头：全部；原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部 不涉及 注：“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区。 综上，项目不涉及专项评价 |
| 规划情况 | 全国重点地区中小河流近期治理建设规划，水利部、财政部，水规计[2009]497号；乐山市金口河区“十四五”水安全保障规划（2021-2025） |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《全国重点地区中小河流近期治理建设规划》符合性分析 根据全国重点地区中小河流近期治理建设规划可知：治理项目涉及征地、环保等，要严格按照有关法律法规履行相应程序。各地要以政府投入为主，合理利用各类专项资金，多渠道积极筹措、落实地方建设资金，建立健全资金投入及工程运行的长效机制，确保规划项目的顺利实施并长期发挥效益。 此外，根据《四川省水利厅 四川省财政厅关于印发防汛抗旱水利提升工程实施方案中央财政支持项目清单的通知》（川水函〔2020〕901号）：水利厅、财政厅联合将防汛抗旱水利提升工程实施方案中涉及我省的流域面积200~3000平方公里中小河流治理、小型病险水库除险加固、重点山洪沟治理等3类2021-2025年财政支持项目向水利部、财政部进行了上报备案。本项目在治理项目清单内，因此本项目属于四川省重点地区中小河流治理项目。 项目为防洪除涝项目，建设过程中按照本报告提出的环保措施治理后，对周围环境影响很小。项目资金来源明确，确保了项目的顺利实施并长期发挥效益。 综上，项目建设符合《全国重点地区中小河流近期治理建设规划》。 2、与《乐山市金口河区十四五水安全保障规划（2021-2025年）》符合性分析 根据《乐山市金口河区十四五水安全保障规划（2021-2025年）》可知，到2025年，重点城镇、重要河段基本达到国家规定的防洪排涝标准，5级及以上堤防达标率提高到100%，防汛抗旱能力全面提高，水旱灾害风险防范化能力进一步增强，水文化建设明显增强，水安全保障能力显著提升。 十四五期间进一步完善重点山洪沟治理，实施小河、王村河、万丈沟、张村沟、天星桥沟、桠溪沟6条重点山洪沟防洪治理工程，整治长度合计20公里，新建堤防护岸20公里。 本项目小河属于十四五期间金口河重点山洪沟治理河流，项目的建设加快金口河构建高效科学的水旱灾害防治体系，加强了水安全保障。因此，项目建设符合《乐山市金口河区十四五水安全保障规划（2021-2025年）》。 |
| 其他符合性分析 | 1、土地利用符合性分析 本项目位于乐山市金口河区共安彝族乡林丰村，项目用地不在《禁止用地项目目录（2012年本）》、《限制用地项目目录（2012年本）》范围内。 总计占地18.1亩，包括工程永久占地14.5亩和施工临时占地3.6亩。项目不占用基本农田。 因此，本次工程符合相关土地利用规划。 2、产业政策符合性分析 本项目属于《国民经济分类及行业代码》（GB/T4754-2017）（2019年修改版）中的E4822河湖治理及防洪设施工程建筑。根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目属于第一类（鼓励类）第二条中“江河湖海堤防建设及河道治理工程”。 此外，本项目已于2023年3月22日取得乐山市金口河区行政审批局关于乐山市金口河区小河山洪沟治理工程初步设计报告的批复（金行审复〔2023〕2号）。 综上所述，本项目的建设符合国家的产业政策要求。 3、与四川金口河八月林自然保护区符合性分析 四川金口河八月林自然保护区位于共安彝族乡境内，总面积83955亩，海拔高度1200—3321米，林区内有国家一级保护植物珙桐、银杏，国家一级保护动物大熊猫、扭角羚。 根据相关法律法规要求，禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目，禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动（法律、行政法规另有规定除外）。在自然保护区的核心区和缓冲区内，禁止建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。 本项目位于金口河区共安彝族乡林丰村，属于防洪除涝工程，根据现场踏勘及相关资料可知，本项目建设范围内不涉及四川金口河八月林自然保护区，距离四川金口河八月林自然保护区边界最近距离约320m，不在项目施工影响范围内，且涉及的河流位于保护区下游。因此，项目施工建设对其影响较小。 综上，本项目建设符合四川金口河八月林自然保护区相关要求。 图1-1 项目与四川金口河八月林自然保护区位置关系图 4、项目与下游金口河区城乡一体化水厂小河饮用水源保护区符合性分析 通过查阅相关资料可知，金口河区城乡一体化水厂小河饮用水源保护区取水口位于乐山市金口河区新村电站压力前池。一级保护区范围为：取水口下游50米(电站引水压力管道进水口处)至取水口上游1000米，新村电站引水渠内的水域范围；一级保护区水域边界沿两岸水平纵深50米的陆域范围。二级保护区范围为：一级保护区上边界上溯2350米至渠道进水口，新村电站引水渠内的水域范围；一、二级保护区水域边界沿两岸纵深至流域分水岭的除一级保护区外的陆域范围。准保护区范围为：二级保护区上边界上溯4438米（包括汇入的支流），10年一遇洪水所能淹没的水域范围。准保护区水域边界沿两岸纵深至流域分水岭的陆域范围。 本项目位于终点下游约1.4km为该饮用水源保护区准保护区边界，项目为堤防建设与河道疏浚项目，施工过程中主要污染物为SS，SS为非持久性污染物，经过一段距离沉降后，对该饮用水源保护区准保护区水质影响较小。此外，本项目疏浚后，将河道底泥清楚，可以有效改善小河河水水质，有正效应。 因此，项目建设对下游金口河区城乡一体化水厂小河饮用水源保护区影响较小。 图1-2 项目终点与保护区位置关系图 5、与《乐山市三江岸线保护条例》的符合性分析 本项目位于四川省乐山市金口河区共安彝族乡，根据《乐山市三江岸线保护条例》可知，属于三江岸线严格保护区。项目为堤防建设，运营期对周围大气、地表水环境无影响；施工期通过采取相应的环境保护措施（包括大气、噪声、水环境保护及固体废物处置措施等），对周边环境影响较小。根据环境影响分析，各环境要素能够满足相应环境功能区划。因此，本项目与《乐山市三江岸线保护条例》相符合。 表1-1 与乐山市三江岸线保护条例符合性分析 序号 文件要求 本项目 情况 符合性 市、县级人民政府及其有关部门应当严格落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单的要求，加强岸线保护，恢复岸线生态功能，严格控制岸线开发建设，科学利用岸线资源。禁止违法利用、占用三江岸线；禁止在三江岸线二百米范围内建立畜禽养殖场（小区）、发展畜禽养殖专业户； 禁止在三江岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目； 禁止在三江岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平目的的改建除外； 对于不符合生态环境保护要求的既有建设项目，市、县级人民政府应当依法建立逐步退出机制。 不涉及 符合 三江岸线保护控制区内的建设项目应当符合岸线保护规划对用地性质、用途、容积率、建筑密度等管控要求，依法办理规划许可等批准手续；未经批准的，一律不得动工建设。 本项目用地符合相关要求 符合 严格保护区内不得违反三江岸线保护规划和生态环境保护要求新建、改建、扩建农房。 不涉及 符合 禁止下列破坏生态环境和自然资源的行为： （一）擅自设置排污口，非法排放污水，倾倒建筑垃圾、生活垃圾等固体废物； （二）非法砍伐、毁坏林木，破坏园林绿化等岸线景观； （三）擅自从事开山、采石、开矿、采砂等破坏地质环境的活动； （四）毁损步行道、骑行道，毁损或者擅自移动、拆除市政设施； （五）焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质，露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染的物质； （六）法律法规规定的其他禁止行为。 不涉及 符合 6、项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》符合性分析 表1-2 与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》符合性 《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则》 本项目情况 符合性 第五条 禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划，以及《四川省内河水运发展规划》《泸州—宜宾—乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划（2035年）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。 第六条 禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（2020—2035 年）》的过长江通道项目（含桥梁、隧道），国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。 本项目不涉及 符合 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照本实施细则核心区和缓冲区的规定管控。 第八条 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜区资源保护无关的项目。 项目选址不在自然保护区、风景名胜区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内 符合 第九条 禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。 第十条 饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除应遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事采石（砂）、对水体有污染的水产养殖等活动。 第十一条 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除应遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供（取）水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目 本项目选址不在饮用水水源准保护区、一级保护区、二级保护区的岸线和河段范围内 符合 第十二条 禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。 第十三条 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道 本项目选址不在水产种质资源保护区岸线和河段范围内，不在国家湿地公园的岸线和河段范围内 符合 第十四条 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。 第十五条 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 项目不占用、利用长江流域河湖岸线。选址不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内 符合 第十六条 禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外 项目不涉及废水排污口 符合 第十七条 禁止在长江、大渡河、岷江、赤水河、沱江、 嘉陵江、乌江、汉江和51个（四川省45个、重庆市6个）水生生物保护区开展生产性捕捞。 本项目不涉及生产性捕捞 符合 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目 第十九条 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 第二十条 禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。 本项目不属于化工园区和化工项目，不涉及尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库 符合 第二十一条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目 本项目不涉及 符合 第二十二条 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 （一）严格控制新增炼油项目，未列入《石化产业规划布局方案（修订版）》的新增炼油产能一律不得建设。 （二）新建煤制烯烃、煤制芳烃项目必须列入《现代煤化工产业创新发展布局方案》，必须符合《现代煤化工建设项目环境准入条件（试行）》要求。 本项目不涉及 符合 第二十三条 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。 第二十四条 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。 第二十五条 禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境内销售产品的投资项目除外）： （一）新建独立燃油汽车企业； （二）现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力； （三）外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省（列入国家级区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外）； （四）对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资（企业原有股东投资或将该企业转为非独立法人的投资项目除外）。 第二十六条 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排 放、低水平项目。 本项目属于第一类（鼓励类）第二条中“灌区及配套设施建设、改造” 符合 综上，项目建设符合《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》。 7、项目《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则》（试行）符合性分析 表1-3 水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则符合性分析一览表 审批原则 本工程情况 结论 二、项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划等相协调，满足相关规划环评要求。工程涉及岸线调整（治导线变化）、裁弯取直、围垦水面和占用河湖滩地等建设内容的，充分论证了方案环境可行性，最大程度保持了河湖自然形态，最大限度维护了河湖健康、生态系统功能和生物多样性。 项目为防洪除涝工程，项目建设合法，符合相关法律、规划等要求。项目建设不涉及岸线调整裁弯取直、围垦水面等，项目已论证相关方案环境可行性，项目要求建设单位最大程度保持了河湖自然形态，最大限度维护了河湖健康、生态系统功能和生物多样性 符合 三、工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。法律法规、政策另有规定的从其规定 项目建设不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，不涉及饮用水水源保护区 符合 四、项目实施改变水动力条件或水文过程且对水质产生不利影响的，提出了工程优化调整、科学调度、实施区域流域水污染防治等措施。对地下水环境产生不利影响或次生环境影响的，提出了优化工程设计、导排、防护等针对性的防治措施。 本次环评已提出了工程优化调整、科学调度、实施区域流域水污染防治等措施。已提出了优化工程设计、导排、防护等针对性的防治措施 符合 五、项目对鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境、物种多样性及资源量等产生不利影响的，提出了下泄生态流量、恢复鱼类洄游通道、采用生态友好型护岸（坡、底）、生态修复、增殖放流等措施。 项目不涉及鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境。采用了生态友好型护岸（坡、底） 符合 六、项目对湿地生态系统结构和功能、河湖生态缓冲带造成不利影响的，提出了优化工程设计及调度运行方案、生态修复等措施。对珍稀濒危保护植物造成不利影响的，提出了避让、原位防护、移栽等措施。对陆生珍稀濒危保护动物及其生境造成不利影响的，提出了避让、救护、迁徙廊道构建、生境再造等措施。对景观产生不利影响的，提出了避让、优化设计、景观塑造等措施。 本次环评已提出优化工程设计、生态修复等措施。对珍稀濒危保护植物、珍稀濒危保护动物、景观等已提出相应措施 符合 七、项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土（渣）场等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。其中，涉水施工涉及饮用水水源保护区或取水口并可能对水质造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、污染物控制等措施；涉水施工对鱼类等水生生物及其重要生境造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、控制施工噪声等措施；针对清淤、疏浚等产生的淤泥，提出了符合相关规定的处置或综合利用方案 本次环评已提出对临时堆场、施工工区等施工场地提出了水土流失防治和生态修复、施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等防治措施。不涉及饮用水水源保护区、取水口、重要生境等。项目清淤、疏浚等产生的淤泥回填堤后 符合 八、项目移民安置的选址和建设方式具有环境合理性，提出了生态保护、污水处理、固体废物处置等措施。针对蓄滞洪区的环境污染、新增占地涉及污染场地等，提出了环境管理对策建议 项目不涉及 符合 九、项目存在河湖水质污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险的，提出了针对性的风险防范措施以及环境应急预案编制、建立必要的应急联动机制等要求 项目不涉及 符合 十、改、扩建项目在全面梳理了与项目有关的现有工程环境问题基础上，提出了与项目相适应的“以新带老”措施 项目为新建 符合 十一、按相关导则及规定要求，制定了水环境、生态等环境监测计划，明确了监测网点、因子、频次等有关要求，提出了开展环境影响后评价及根据监测评估结果优化环境保护措施的要求。根据需要和相关规定，提出了环境保护设计、开展相关科学研究、环境管理等要求 项目运营期无污染，不涉及水环境、生态等环境监测计划 符合 十二、对环境保护措施进行了深入论证，建设单位主体责任、投资估算、时间节点、预期效果明确，确保科学有效、安全可行、绿色协调 项目已对环境保护措施进行了深入论证 符合 十三、按相关规定开展了信息公开和公众参与 项目信息已公开 符合 综上，项目建设符合《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则》（试行）。 8、与“三线一单”的符合性分析 “三线一单”是以改善环境质量为核心，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线落实到不同的环境管控单元，并建立环境准入负面清单的环境分区管控体系。 根据《乐山市人民政府 关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（乐府发〔2021〕7号）： 按照省委“一干多支、五区协同”的区域发展战略和市委“一极一地一市一城一枢纽”战略定位，立足成渝地区双城经济圈区域中心城市的区域特征、发展定位及突出生态环境问题，将全市行政区域从生态环境保护角度划分为优先保护、重点管控和一般管控三类环境管控单元。 ①全市总体生态环境管控要求 全市层面确定优先保护、重点管控、一般管控单元的总体生态环境管控要求。 表1-4 全市总体生态环境管控要求 环境管控单元类型 总体生态环境管控要求 优先保护单元 优先保护单元中，应以生态环境保护优先为原则，严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态环境功能不降低。 重点管控单元 重点管控单元中，针对环境质量是否达标以及经济社会发展水平等因素，制定差别化的生态环境准入要求，对环境质量不达标区域，提出污染物削减比例要求，对环境质量达标区域，提出允许排放量建议指标。 一般管控单元 一般管控单元中，执行区域生态环境保护的基本要求，重点加强农业、生活等领域污染治理。 ②全市及各县（市、区）总体生态环境管控要求 根据全市及各县（市、区）的区域特征、发展定位和突出生态环境问题，明确全市和各县（市、区）差别化的总体生态环境管控要求。 表1-5 全市及各县（市、区）总体生态环境管控要求 行政区划 全市及各县（市、区）总体生态环境管控要求 乐山市 （1）对化工、钢铁、水泥、陶瓷、造纸、铁合金、砖瓦等重点产业提出严格资源环境绩效水平要求；（2）禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。鼓励现有化工企业逐步搬入合规园区；（3）按照“一总部五基地”工业总体布局，推进城区以及布局不合理的高污染、高能耗企业退城入园，引导企业在搬迁改造中压减低端、低效、负效产能；（4）严格控制高污染、高能耗项目；严格执行能源消费总量和强度双控制度，严格执行煤炭消费总量控制要求；（5）引进项目应符合园区规划环评和区域产业准入清单要求。 金口河区 （1）统筹生态环境保护与经济社会发展的关系，强化重点生态功能区的主 体功能区定位；（2）优化调整产业结构，严控新建、扩建铁合金、工业硅等高污染、高耗 能项目；（3）禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；（4）加强区域大气污染治理，推进工业硅企业深度治理改造；（5）加强大渡河良好水体保护，严格控制大渡河流域水环境风险突出项目；加强城乡生态环境保护基础设施建设。 本项目位于金口河区共安彝族乡林丰村，不在生态红线范围内，项目为防洪除涝工程，建成后，对社会环境有正效应。 图1-3 项目与生态保护红线的位置关系图 根据四川省生态环境厅办公室关于印发《产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》和《项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》的通知（川环办函﹝2021﹞469号）文件，建设项目环境影响评价中“三线一单”符合性分析结构如下图所示： 图1-4 建设项目环境影响评价中“三线一单”符合性分析结构示意图 （1）环境管控单元 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类）（试行）：本项目属于生态影响为主要特征的建设项目。项目位于金口河区共安彝族乡林丰村，属于园区外项目，重点分析项目空间符合性分析。本项目涉及到环境管控单元5个，涉及到管控单元见下图。 表1-6 项目起点涉及管控单元一览表 表1-7 项目终点涉及管控单元一览表 图1-5 项目与所在区域环境管控单元的位置关系图 注：（来源于四川省生态环境厅 四川省“三线一单”数据分析系：http://103.203.219.138:8083/gis2/n_index.html）。 （2）生态环境准入清单符合性分析 根据项目所在地所属环境管控单元的生态环境准入清单，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率四个维度，本项目与生态环境准入清单符合性分析见表1-6。 1）本项目与环境质量底线符合性分析 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。环境质量事关民生幸福，环境质量的底线就是以人民群众身体健康和生命财产安全为目标，维护人类生存基本环境质量需求的底线和保障线。具体而言，环境质量底线应涵盖以下3方面的基本要求。一是必须消除已有的劣质化环境；二是严格遵守执行环境质量“只能更好、不能变坏”的基本要求；三是保障环境风险控制在安全范围内。 项目区域空气环境质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095- 2012）中的二级标准；地表水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准；声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类声环境功能区标准。 根据《2022年乐山市生态环境质量公报》可知，项目所在区域大气环境质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求；根据监测可知，区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求；根据乐山市生态环境局公布的大渡河宜坪断面地表水水质状况，区域地表水环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准要求。 本项目在采取相应的环保措施后，各环境要素能够满足相应环境功能区划，符合环境质量底线要求。 2）本项目与资源利用上线符合性分析 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目资源能源消耗主要为电能和水，消耗量较小，不会突破资源消耗“天花板”，符合资源利用上线要求。 （3）本项目与环境准入负面清单符合性分析 本项目为防洪除涝工程，根据国家发展和改革委员会2019年8月27日发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目未被列入《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）（试行）》、《四川省重点生态功能区产业准入负面清单（第二批）（试行）》以及《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》中禁止、限制建设的项目。 综上，通过与“三线一单”进行对照后，本项目的建设满足四川省生态环境分区管控方案要求，项目不在生态保护红线内、未超出环境质量底线及资源利用上线、符合生态环境准入清单要求。 |

表1-8  项目与“三线一单”相关要求的符合性分析要点

| 环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 乐山市普适性清单 | 管控类别 | 单元特性管控要求 | 项目对应情况介绍 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH51111320003 | 金口河区要素重点管控单元 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 （1）禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；禁止在长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）； （2）禁止在长江流域开放水域养殖、投放外来物种或者其他非本地物种种质资源。禁止在长江流域禁止采砂区和禁止采砂期从事采砂活动。全面停止小型水电项目开发，已建成的中小型水电站不再扩容； （3）禁止在法律法规规定的禁采区内开采矿产；禁止非法采、选、冶严重污染环境的矿产资源； （4）对于基本农田，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用； （5）畜禽养殖严格按照乐山市各区县畜禽养殖区域划定方案执行，依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。 限制开发建设活动的要求 （1）现有化工、建材、有色、钢铁等工业企业，原则上限制发展，污染物排放只降不增，允许以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建，引导企业结合产业升级等适时搬迁入园； （2）单元内若新布局工业园区，应符合最新的国土空间规划，并结合区域环境特点、三线成果、园区产业类别，充分论证选址的环境合理性； （3）水环境农业污染重点管控区应严格限制布设以电力、钢铁、造纸、石化、化工、印染、化纤等高耗水行业为主导产业的园区；新建屠宰、用排水量大的农副产品加工等以水污染为主的企业，严格实行水污染物倍量替代；控制畜禽养殖规模，全面治理畜禽养殖污染； （4）大气环境布局敏感区应严格限制布设以钢铁、建材、石化、化工、有色等高污染行业为主导产业的园区，大气环境弱扩散区谨慎布局垃圾发电、危废焚烧等以大气污染为主的企业；位于不达标区域的大气环境布局敏感严格限制新建、扩建涉气三类工业项目； （5）国家重大战略资源勘查、生态保护修复和环境治理、重大基础设施、军事国防以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目（包括深度贫困地区、集中连片特困地区、国家扶贫开发工作重点县省级以下基础设施、易地扶贫搬迁、民生发展等建设项目），选址确实难以避让永久基本农田的，按程序严格论证后依法依规报批； （6）坚持最严格的耕地保护制度，对全部耕地按限制开发的要求进行管理。严格限制农用地转为建设用地，控制建设用地总量，对耕地实行特殊保护； （7）新建大中型水电工程，应当经科学论证，并报国务院或者国务院授权的部门批准。除与生态环境保护相协调的且是国务院及其相关部门、省级人民政府认可的脱贫攻坚项目外，严控新建商业开发的小水电项目； （8）长江流域河道采砂应当依法取得国务院水行政主管部门有关流域管理机构或者县级以上地方人民政府水行政主管部门的许可。严格控制采砂区域、采砂总量和采砂区域内的采砂船舶数量。 不符合空间布局要求活动的退出要求 （1）全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场。岷江岸线延伸至陆域200米范围内基本消除畜禽养殖场（小区）； （2）对长江流域已建小水电工程，不符合生态保护要求的，县级以上地方人民政府应当组织分类整改或者采取措施逐步退出； （3）长江主要支流重点管控岸线：按照长江干线非法码头治理标准和生态保护红线管控等要求，持续开展长江主要支流非法码头整治。 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 （1）对新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘和挥发性有机物的项目实施现役源2倍削减替代； （2）上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代； （3）水质超标的水功能区，应当实施更严格的污染物排放总量削减要求。 现有源提标升级改造 （1）现有处理规模大于1000吨日的城镇生活污水处理厂，以及存栏量≥300 头猪、粪污经处理后向环境排放的畜禽养殖场，应执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB512311-2016）相关要求； （2）市中区、五通桥区、沙湾区、犍为县、井研县、夹江县、峨眉山市的现有企业执行相应行业以及锅炉大气污染物排放标准中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物特别排放限值和特别控制要求。全市燃煤锅炉稳定达到超低排放限值要求，烟粉尘低于10毫克立方米，二氧化硫低于35毫克立方米，氮氧化物低于50毫克立方米； （3）严禁新增钢铁、电力、水泥、玻璃、砖瓦、陶瓷、焦化、电解铝、有色等重点行业大气污染物排放。持续推进水泥、陶瓷、砖瓦、铸造、铁合金、钢铁等行业大气污染深度治理，深入推进颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物治理，持续推进陶瓷行业（喷雾干燥塔）清洁能源改造工程，加快推进五通桥涉氨排放化工企业氨排放治理。 其他污染物排放管控要求 （1）新、改、扩建工业项目全面执行大气污染物特别排放限值。 （2）乡镇生活污水处理设施全覆盖，生活污水收集处理率80%。到 2022 年底，65%以上的行政村农村生活污水得到有效治理。 （3）新、改扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。主要农作物化肥、农药使用量实现零增长，利用率提高到40%以上，测土配方施肥技术推广覆盖率提高到90%以上，控制农村面源污染，采取灌排分离等措施控制农田氮磷流失。 （4）新、改扩造纸企业参考执行乐山市“三线一单”生态环境分区管控中制浆造纸行业资源环境绩效准入门槛相应要求。 （5）屠宰项目如需接入城市污水管网，必须按照排水许可证要求排放污水，同时接受所在地的城镇排水主管部门的监督管理。 （6）到 2023 年底，乡镇及行政村生活垃圾收转运处置体系基本实现全覆盖。 （7）大气环境布局敏感区强化挥发性有机物整治。扎实推进机械设备制造、家具制造等重点行业挥发性有机物治理，确保全面达标；推广使用符合环保要求的建筑涂料、木器涂料、胶黏剂等产品；全面推广汽修行业使用低挥发性涂料，采用高效涂装工艺，完善有机废气收集和处理系统，取缔露天和敞开式汽修喷涂作业。 （8）严格执行《关于实施第六阶段机动车排放标准的通告》及《四川省机动车和非道路移动机械排气污染防治办法》。加强油品的监督管理，按照国家、省要求全面供应国六标准的车用汽柴油，严厉打击生产、销售、使用不合格油品和车用尿素行为。 （9）严格控制道路扬尘。国省道路、高速路连接线等重点通行线路和建成区城乡结合部每天机械化清扫、冲洗不少于1次。强化城郊结合部扬尘污染管控。重点抓好重点交通建筑工地扬尘治理，切实加强城郊结合部重点货车绕行道路扬尘治理。熏制腊肉集中规划布点，加强宣传和引导，防止腌制品熏制污染大气环境。 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 （1）严禁新增以铅、汞、镉、铬、砷五类重金属为主的污染物排放，引导现有企业结合产业升级等适时搬入产业对口园区； （2）对拟收回土地使用权的有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，应按相关要求进行土壤环境状况调查评估，符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块，方可进入用地程序； （3）严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物； （4）严格控制在优先保护类耕地集中的区县新建有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解、涉重等行业企业。严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 （1）加强农业灌溉管理，发展喷灌、微灌、管道输水灌溉、水肥一体化等高效农业节水灌溉方式和农耕农艺节水技术，提高输配水效率和调度水平。发展节水渔业、牧业，组织实施规模养殖场节水建设和改造，推行节水型畜禽养殖技术和方式。 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 （1）禁止焚烧秸秆，大力推进秸秆肥料化、饲料化、基料化、原料化、能源化等多种形式的秸秆综合利用。 （2）到2030年，农业废弃物全部实现资源化利用， （3）在秋收和夏收阶段开展秸秆禁烧专项巡查，强化成都平原地区区域联动。 禁燃区要求 （1）能源结构以天然气和电为主。保留20蒸吨小时以上燃煤锅炉，并执行超低排放要求，鼓励搬入园区； （2）禁燃区内禁止审批（核准、备案）、新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施。 其他资源利用效率要求 暂无 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 执行乐山市要素重点管控单元普适性总体准入要求 限制开发建设活动的要求 1、严控新建以大气污染为主的企业；2、其他执行乐山市要素重点管控单元普适性总体准入要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 1、单元内既有合法手续的、且污染物排放和环境风险满足管控要求的企业可继续保留，不得新增污染物排放，并进一步加强监管；否则限期进行整改，整改后仍不能达到要求的，属地政府责令关停退出；2、其他执行乐山市要素重点管控单元普适性总体准入要求 其他空间布局约束要求 | 项目为防洪除涝工程，不属于以大气污染为主的企业，符合准入要求 | 符合 |
| ZH51111320003 | 金口河区要素重点管控单元 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 （1）禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；禁止在长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）； （2）禁止在长江流域开放水域养殖、投放外来物种或者其他非本地物种种质资源。禁止在长江流域禁止采砂区和禁止采砂期从事采砂活动。全面停止小型水电项目开发，已建成的中小型水电站不再扩容； （3）禁止在法律法规规定的禁采区内开采矿产；禁止非法采、选、冶严重污染环境的矿产资源； （4）对于基本农田，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用； （5）畜禽养殖严格按照乐山市各区县畜禽养殖区域划定方案执行，依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。 限制开发建设活动的要求 （1）现有化工、建材、有色、钢铁等工业企业，原则上限制发展，污染物排放只降不增，允许以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建，引导企业结合产业升级等适时搬迁入园； （2）单元内若新布局工业园区，应符合最新的国土空间规划，并结合区域环境特点、三线成果、园区产业类别，充分论证选址的环境合理性； （3）水环境农业污染重点管控区应严格限制布设以电力、钢铁、造纸、石化、化工、印染、化纤等高耗水行业为主导产业的园区；新建屠宰、用排水量大的农副产品加工等以水污染为主的企业，严格实行水污染物倍量替代；控制畜禽养殖规模，全面治理畜禽养殖污染； （4）大气环境布局敏感区应严格限制布设以钢铁、建材、石化、化工、有色等高污染行业为主导产业的园区，大气环境弱扩散区谨慎布局垃圾发电、危废焚烧等以大气污染为主的企业；位于不达标区域的大气环境布局敏感严格限制新建、扩建涉气三类工业项目； （5）国家重大战略资源勘查、生态保护修复和环境治理、重大基础设施、军事国防以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目（包括深度贫困地区、集中连片特困地区、国家扶贫开发工作重点县省级以下基础设施、易地扶贫搬迁、民生发展等建设项目），选址确实难以避让永久基本农田的，按程序严格论证后依法依规报批； （6）坚持最严格的耕地保护制度，对全部耕地按限制开发的要求进行管理。严格限制农用地转为建设用地，控制建设用地总量，对耕地实行特殊保护； （7）新建大中型水电工程，应当经科学论证，并报国务院或者国务院授权的部门批准。除与生态环境保护相协调的且是国务院及其相关部门、省级人民政府认可的脱贫攻坚项目外，严控新建商业开发的小水电项目； （8）长江流域河道采砂应当依法取得国务院水行政主管部门有关流域管理机构或者县级以上地方人民政府水行政主管部门的许可。严格控制采砂区域、采砂总量和采砂区域内的采砂船舶数量。 不符合空间布局要求活动的退出要求 （1）全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场。岷江岸线延伸至陆域200米范围内基本消除畜禽养殖场（小区）； （2）对长江流域已建小水电工程，不符合生态保护要求的，县级以上地方人民政府应当组织分类整改或者采取措施逐步退出； （3）长江主要支流重点管控岸线：按照长江干线非法码头治理标准和生态保护红线管控等要求，持续开展长江主要支流非法码头整治。 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 （1）对新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘和挥发性有机物的项目实施现役源2倍削减替代； （2）上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代； （3）水质超标的水功能区，应当实施更严格的污染物排放总量削减要求。 现有源提标升级改造 （1）现有处理规模大于1000吨日的城镇生活污水处理厂，以及存栏量≥300 头猪、粪污经处理后向环境排放的畜禽养殖场，应执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB512311-2016）相关要求； （2）市中区、五通桥区、沙湾区、犍为县、井研县、夹江县、峨眉山市的现有企业执行相应行业以及锅炉大气污染物排放标准中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物特别排放限值和特别控制要求。全市燃煤锅炉稳定达到超低排放限值要求，烟粉尘低于10毫克立方米，二氧化硫低于35毫克立方米，氮氧化物低于50毫克立方米； （3）严禁新增钢铁、电力、水泥、玻璃、砖瓦、陶瓷、焦化、电解铝、有色等重点行业大气污染物排放。持续推进水泥、陶瓷、砖瓦、铸造、铁合金、钢铁等行业大气污染深度治理，深入推进颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物治理，持续推进陶瓷行业（喷雾干燥塔）清洁能源改造工程，加快推进五通桥涉氨排放化工企业氨排放治理。 其他污染物排放管控要求 （1）新、改、扩建工业项目全面执行大气污染物特别排放限值。 （2）乡镇生活污水处理设施全覆盖，生活污水收集处理率80%。到 2022 年底，65%以上的行政村农村生活污水得到有效治理。 （3）新、改扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。主要农作物化肥、农药使用量实现零增长，利用率提高到40%以上，测土配方施肥技术推广覆盖率提高到90%以上，控制农村面源污染，采取灌排分离等措施控制农田氮磷流失。 （4）新、改扩造纸企业参考执行乐山市“三线一单”生态环境分区管控中制浆造纸行业资源环境绩效准入门槛相应要求。 （5）屠宰项目如需接入城市污水管网，必须按照排水许可证要求排放污水，同时接受所在地的城镇排水主管部门的监督管理。 （6）到 2023 年底，乡镇及行政村生活垃圾收转运处置体系基本实现全覆盖。 （7）大气环境布局敏感区强化挥发性有机物整治。扎实推进机械设备制造、家具制造等重点行业挥发性有机物治理，确保全面达标；推广使用符合环保要求的建筑涂料、木器涂料、胶黏剂等产品；全面推广汽修行业使用低挥发性涂料，采用高效涂装工艺，完善有机废气收集和处理系统，取缔露天和敞开式汽修喷涂作业。 （8）严格执行《关于实施第六阶段机动车排放标准的通告》及《四川省机动车和非道路移动机械排气污染防治办法》。加强油品的监督管理，按照国家、省要求全面供应国六标准的车用汽柴油，严厉打击生产、销售、使用不合格油品和车用尿素行为。 （9）严格控制道路扬尘。国省道路、高速路连接线等重点通行线路和建成区城乡结合部每天机械化清扫、冲洗不少于1次。强化城郊结合部扬尘污染管控。重点抓好重点交通建筑工地扬尘治理，切实加强城郊结合部重点货车绕行道路扬尘治理。熏制腊肉集中规划布点，加强宣传和引导，防止腌制品熏制污染大气环境。 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 （1）严禁新增以铅、汞、镉、铬、砷五类重金属为主的污染物排放，引导现有企业结合产业升级等适时搬入产业对口园区； （2）对拟收回土地使用权的有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，应按相关要求进行土壤环境状况调查评估，符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块，方可进入用地程序； （3）严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物； （4）严格控制在优先保护类耕地集中的区县新建有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解、涉重等行业企业。严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 （1）加强农业灌溉管理，发展喷灌、微灌、管道输水灌溉、水肥一体化等高效农业节水灌溉方式和农耕农艺节水技术，提高输配水效率和调度水平。发展节水渔业、牧业，组织实施规模养殖场节水建设和改造，推行节水型畜禽养殖技术和方式。 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 （1）禁止焚烧秸秆，大力推进秸秆肥料化、饲料化、基料化、原料化、能源化等多种形式的秸秆综合利用。 （2）到2030年，农业废弃物全部实现资源化利用， （3）在秋收和夏收阶段开展秸秆禁烧专项巡查，强化成都平原地区区域联动。 禁燃区要求 （1）能源结构以天然气和电为主。保留20蒸吨小时以上燃煤锅炉，并执行超低排放要求，鼓励搬入园区； （2）禁燃区内禁止审批（核准、备案）、新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施。 其他资源利用效率要求 暂无 | 污染物排放管控 | 现有源提标升级改造 执行乐山市要素重点管控单元普适性总体准入要求。 新增源等量或倍量替代 执行乐山市要素重点管控单元普适性总体准入要求。 新增源排放标准限值 污染物排放绩效水平准入要求 1、控制工业、生活污染源，减少移动源污染物排放。打好柴油货车污染治理攻坚战，实施“车、油、路、管”综合整治；加快老旧车辆的淘汰和不达标车辆的整治。加强渣土运输车辆规范化管理，严格实施密闭运输，强化城乡结合部环境监管。2、其他执行乐山市要素重点管控单元普适性总体准入要求。 其他污染物排放管控要求 | 本项目符合污染物排放管控，符合要求 | 符合 |
| ZH51111320003 | 金口河区要素重点管控单元 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 （1）禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；禁止在长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）； （2）禁止在长江流域开放水域养殖、投放外来物种或者其他非本地物种种质资源。禁止在长江流域禁止采砂区和禁止采砂期从事采砂活动。全面停止小型水电项目开发，已建成的中小型水电站不再扩容； （3）禁止在法律法规规定的禁采区内开采矿产；禁止非法采、选、冶严重污染环境的矿产资源； （4）对于基本农田，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用； （5）畜禽养殖严格按照乐山市各区县畜禽养殖区域划定方案执行，依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。 限制开发建设活动的要求 （1）现有化工、建材、有色、钢铁等工业企业，原则上限制发展，污染物排放只降不增，允许以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建，引导企业结合产业升级等适时搬迁入园； （2）单元内若新布局工业园区，应符合最新的国土空间规划，并结合区域环境特点、三线成果、园区产业类别，充分论证选址的环境合理性； （3）水环境农业污染重点管控区应严格限制布设以电力、钢铁、造纸、石化、化工、印染、化纤等高耗水行业为主导产业的园区；新建屠宰、用排水量大的农副产品加工等以水污染为主的企业，严格实行水污染物倍量替代；控制畜禽养殖规模，全面治理畜禽养殖污染； （4）大气环境布局敏感区应严格限制布设以钢铁、建材、石化、化工、有色等高污染行业为主导产业的园区，大气环境弱扩散区谨慎布局垃圾发电、危废焚烧等以大气污染为主的企业；位于不达标区域的大气环境布局敏感严格限制新建、扩建涉气三类工业项目； （5）国家重大战略资源勘查、生态保护修复和环境治理、重大基础设施、军事国防以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目（包括深度贫困地区、集中连片特困地区、国家扶贫开发工作重点县省级以下基础设施、易地扶贫搬迁、民生发展等建设项目），选址确实难以避让永久基本农田的，按程序严格论证后依法依规报批； （6）坚持最严格的耕地保护制度，对全部耕地按限制开发的要求进行管理。严格限制农用地转为建设用地，控制建设用地总量，对耕地实行特殊保护； （7）新建大中型水电工程，应当经科学论证，并报国务院或者国务院授权的部门批准。除与生态环境保护相协调的且是国务院及其相关部门、省级人民政府认可的脱贫攻坚项目外，严控新建商业开发的小水电项目； （8）长江流域河道采砂应当依法取得国务院水行政主管部门有关流域管理机构或者县级以上地方人民政府水行政主管部门的许可。严格控制采砂区域、采砂总量和采砂区域内的采砂船舶数量。 不符合空间布局要求活动的退出要求 （1）全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场。岷江岸线延伸至陆域200米范围内基本消除畜禽养殖场（小区）； （2）对长江流域已建小水电工程，不符合生态保护要求的，县级以上地方人民政府应当组织分类整改或者采取措施逐步退出； （3）长江主要支流重点管控岸线：按照长江干线非法码头治理标准和生态保护红线管控等要求，持续开展长江主要支流非法码头整治。 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 （1）对新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘和挥发性有机物的项目实施现役源2倍削减替代； （2）上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代； （3）水质超标的水功能区，应当实施更严格的污染物排放总量削减要求。 现有源提标升级改造 （1）现有处理规模大于1000吨日的城镇生活污水处理厂，以及存栏量≥300 头猪、粪污经处理后向环境排放的畜禽养殖场，应执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB512311-2016）相关要求； （2）市中区、五通桥区、沙湾区、犍为县、井研县、夹江县、峨眉山市的现有企业执行相应行业以及锅炉大气污染物排放标准中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物特别排放限值和特别控制要求。全市燃煤锅炉稳定达到超低排放限值要求，烟粉尘低于10毫克立方米，二氧化硫低于35毫克立方米，氮氧化物低于50毫克立方米； （3）严禁新增钢铁、电力、水泥、玻璃、砖瓦、陶瓷、焦化、电解铝、有色等重点行业大气污染物排放。持续推进水泥、陶瓷、砖瓦、铸造、铁合金、钢铁等行业大气污染深度治理，深入推进颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物治理，持续推进陶瓷行业（喷雾干燥塔）清洁能源改造工程，加快推进五通桥涉氨排放化工企业氨排放治理。 其他污染物排放管控要求 （1）新、改、扩建工业项目全面执行大气污染物特别排放限值。 （2）乡镇生活污水处理设施全覆盖，生活污水收集处理率80%。到 2022 年底，65%以上的行政村农村生活污水得到有效治理。 （3）新、改扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。主要农作物化肥、农药使用量实现零增长，利用率提高到40%以上，测土配方施肥技术推广覆盖率提高到90%以上，控制农村面源污染，采取灌排分离等措施控制农田氮磷流失。 （4）新、改扩造纸企业参考执行乐山市“三线一单”生态环境分区管控中制浆造纸行业资源环境绩效准入门槛相应要求。 （5）屠宰项目如需接入城市污水管网，必须按照排水许可证要求排放污水，同时接受所在地的城镇排水主管部门的监督管理。 （6）到 2023 年底，乡镇及行政村生活垃圾收转运处置体系基本实现全覆盖。 （7）大气环境布局敏感区强化挥发性有机物整治。扎实推进机械设备制造、家具制造等重点行业挥发性有机物治理，确保全面达标；推广使用符合环保要求的建筑涂料、木器涂料、胶黏剂等产品；全面推广汽修行业使用低挥发性涂料，采用高效涂装工艺，完善有机废气收集和处理系统，取缔露天和敞开式汽修喷涂作业。 （8）严格执行《关于实施第六阶段机动车排放标准的通告》及《四川省机动车和非道路移动机械排气污染防治办法》。加强油品的监督管理，按照国家、省要求全面供应国六标准的车用汽柴油，严厉打击生产、销售、使用不合格油品和车用尿素行为。 （9）严格控制道路扬尘。国省道路、高速路连接线等重点通行线路和建成区城乡结合部每天机械化清扫、冲洗不少于1次。强化城郊结合部扬尘污染管控。重点抓好重点交通建筑工地扬尘治理，切实加强城郊结合部重点货车绕行道路扬尘治理。熏制腊肉集中规划布点，加强宣传和引导，防止腌制品熏制污染大气环境。 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 （1）严禁新增以铅、汞、镉、铬、砷五类重金属为主的污染物排放，引导现有企业结合产业升级等适时搬入产业对口园区； （2）对拟收回土地使用权的有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，应按相关要求进行土壤环境状况调查评估，符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块，方可进入用地程序； （3）严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物； （4）严格控制在优先保护类耕地集中的区县新建有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解、涉重等行业企业。严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 （1）加强农业灌溉管理，发展喷灌、微灌、管道输水灌溉、水肥一体化等高效农业节水灌溉方式和农耕农艺节水技术，提高输配水效率和调度水平。发展节水渔业、牧业，组织实施规模养殖场节水建设和改造，推行节水型畜禽养殖技术和方式。 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 （1）禁止焚烧秸秆，大力推进秸秆肥料化、饲料化、基料化、原料化、能源化等多种形式的秸秆综合利用。 （2）到2030年，农业废弃物全部实现资源化利用， （3）在秋收和夏收阶段开展秸秆禁烧专项巡查，强化成都平原地区区域联动。 禁燃区要求 （1）能源结构以天然气和电为主。保留20蒸吨小时以上燃煤锅炉，并执行超低排放要求，鼓励搬入园区； （2）禁燃区内禁止审批（核准、备案）、新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施。 其他资源利用效率要求 暂无 | 环境风险防控 | 严格管控类农用地管控要求 安全利用类农用地管控要求 污染地块管控要求 园区环境风险防控要求 企业环境风险防控要求 1、土壤污染重点监管企业和污染地块应严格执行《中华人民共和国土壤污染防治法》、《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》、《四川省工况用地土壤环境管理办法》、《土壤污染防治行动计划四川省工作方案》、《四川省污染地块土壤环境管理办法》等要求；2、执行乐山市要素重点管控单元普适性总体准入要求。 其他环境风险防控要求 执行乐山市要素重点管控单元普适性总体准入要求。 | 本项目符合环境风险防控，符合要求 | 符合 |
| ZH51111320003 | 金口河区要素重点管控单元 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 （1）禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；禁止在长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）； （2）禁止在长江流域开放水域养殖、投放外来物种或者其他非本地物种种质资源。禁止在长江流域禁止采砂区和禁止采砂期从事采砂活动。全面停止小型水电项目开发，已建成的中小型水电站不再扩容； （3）禁止在法律法规规定的禁采区内开采矿产；禁止非法采、选、冶严重污染环境的矿产资源； （4）对于基本农田，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用； （5）畜禽养殖严格按照乐山市各区县畜禽养殖区域划定方案执行，依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。 限制开发建设活动的要求 （1）现有化工、建材、有色、钢铁等工业企业，原则上限制发展，污染物排放只降不增，允许以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建，引导企业结合产业升级等适时搬迁入园； （2）单元内若新布局工业园区，应符合最新的国土空间规划，并结合区域环境特点、三线成果、园区产业类别，充分论证选址的环境合理性； （3）水环境农业污染重点管控区应严格限制布设以电力、钢铁、造纸、石化、化工、印染、化纤等高耗水行业为主导产业的园区；新建屠宰、用排水量大的农副产品加工等以水污染为主的企业，严格实行水污染物倍量替代；控制畜禽养殖规模，全面治理畜禽养殖污染； （4）大气环境布局敏感区应严格限制布设以钢铁、建材、石化、化工、有色等高污染行业为主导产业的园区，大气环境弱扩散区谨慎布局垃圾发电、危废焚烧等以大气污染为主的企业；位于不达标区域的大气环境布局敏感严格限制新建、扩建涉气三类工业项目； （5）国家重大战略资源勘查、生态保护修复和环境治理、重大基础设施、军事国防以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目（包括深度贫困地区、集中连片特困地区、国家扶贫开发工作重点县省级以下基础设施、易地扶贫搬迁、民生发展等建设项目），选址确实难以避让永久基本农田的，按程序严格论证后依法依规报批； （6）坚持最严格的耕地保护制度，对全部耕地按限制开发的要求进行管理。严格限制农用地转为建设用地，控制建设用地总量，对耕地实行特殊保护； （7）新建大中型水电工程，应当经科学论证，并报国务院或者国务院授权的部门批准。除与生态环境保护相协调的且是国务院及其相关部门、省级人民政府认可的脱贫攻坚项目外，严控新建商业开发的小水电项目； （8）长江流域河道采砂应当依法取得国务院水行政主管部门有关流域管理机构或者县级以上地方人民政府水行政主管部门的许可。严格控制采砂区域、采砂总量和采砂区域内的采砂船舶数量。 不符合空间布局要求活动的退出要求 （1）全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场。岷江岸线延伸至陆域200米范围内基本消除畜禽养殖场（小区）； （2）对长江流域已建小水电工程，不符合生态保护要求的，县级以上地方人民政府应当组织分类整改或者采取措施逐步退出； （3）长江主要支流重点管控岸线：按照长江干线非法码头治理标准和生态保护红线管控等要求，持续开展长江主要支流非法码头整治。 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 （1）对新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘和挥发性有机物的项目实施现役源2倍削减替代； （2）上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代； （3）水质超标的水功能区，应当实施更严格的污染物排放总量削减要求。 现有源提标升级改造 （1）现有处理规模大于1000吨日的城镇生活污水处理厂，以及存栏量≥300 头猪、粪污经处理后向环境排放的畜禽养殖场，应执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB512311-2016）相关要求； （2）市中区、五通桥区、沙湾区、犍为县、井研县、夹江县、峨眉山市的现有企业执行相应行业以及锅炉大气污染物排放标准中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物特别排放限值和特别控制要求。全市燃煤锅炉稳定达到超低排放限值要求，烟粉尘低于10毫克立方米，二氧化硫低于35毫克立方米，氮氧化物低于50毫克立方米； （3）严禁新增钢铁、电力、水泥、玻璃、砖瓦、陶瓷、焦化、电解铝、有色等重点行业大气污染物排放。持续推进水泥、陶瓷、砖瓦、铸造、铁合金、钢铁等行业大气污染深度治理，深入推进颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物治理，持续推进陶瓷行业（喷雾干燥塔）清洁能源改造工程，加快推进五通桥涉氨排放化工企业氨排放治理。 其他污染物排放管控要求 （1）新、改、扩建工业项目全面执行大气污染物特别排放限值。 （2）乡镇生活污水处理设施全覆盖，生活污水收集处理率80%。到 2022 年底，65%以上的行政村农村生活污水得到有效治理。 （3）新、改扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。主要农作物化肥、农药使用量实现零增长，利用率提高到40%以上，测土配方施肥技术推广覆盖率提高到90%以上，控制农村面源污染，采取灌排分离等措施控制农田氮磷流失。 （4）新、改扩造纸企业参考执行乐山市“三线一单”生态环境分区管控中制浆造纸行业资源环境绩效准入门槛相应要求。 （5）屠宰项目如需接入城市污水管网，必须按照排水许可证要求排放污水，同时接受所在地的城镇排水主管部门的监督管理。 （6）到 2023 年底，乡镇及行政村生活垃圾收转运处置体系基本实现全覆盖。 （7）大气环境布局敏感区强化挥发性有机物整治。扎实推进机械设备制造、家具制造等重点行业挥发性有机物治理，确保全面达标；推广使用符合环保要求的建筑涂料、木器涂料、胶黏剂等产品；全面推广汽修行业使用低挥发性涂料，采用高效涂装工艺，完善有机废气收集和处理系统，取缔露天和敞开式汽修喷涂作业。 （8）严格执行《关于实施第六阶段机动车排放标准的通告》及《四川省机动车和非道路移动机械排气污染防治办法》。加强油品的监督管理，按照国家、省要求全面供应国六标准的车用汽柴油，严厉打击生产、销售、使用不合格油品和车用尿素行为。 （9）严格控制道路扬尘。国省道路、高速路连接线等重点通行线路和建成区城乡结合部每天机械化清扫、冲洗不少于1次。强化城郊结合部扬尘污染管控。重点抓好重点交通建筑工地扬尘治理，切实加强城郊结合部重点货车绕行道路扬尘治理。熏制腊肉集中规划布点，加强宣传和引导，防止腌制品熏制污染大气环境。 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 （1）严禁新增以铅、汞、镉、铬、砷五类重金属为主的污染物排放，引导现有企业结合产业升级等适时搬入产业对口园区； （2）对拟收回土地使用权的有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，应按相关要求进行土壤环境状况调查评估，符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块，方可进入用地程序； （3）严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物； （4）严格控制在优先保护类耕地集中的区县新建有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解、涉重等行业企业。严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 （1）加强农业灌溉管理，发展喷灌、微灌、管道输水灌溉、水肥一体化等高效农业节水灌溉方式和农耕农艺节水技术，提高输配水效率和调度水平。发展节水渔业、牧业，组织实施规模养殖场节水建设和改造，推行节水型畜禽养殖技术和方式。 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 （1）禁止焚烧秸秆，大力推进秸秆肥料化、饲料化、基料化、原料化、能源化等多种形式的秸秆综合利用。 （2）到2030年，农业废弃物全部实现资源化利用， （3）在秋收和夏收阶段开展秸秆禁烧专项巡查，强化成都平原地区区域联动。 禁燃区要求 （1）能源结构以天然气和电为主。保留20蒸吨小时以上燃煤锅炉，并执行超低排放要求，鼓励搬入园区； （2）禁燃区内禁止审批（核准、备案）、新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施。 其他资源利用效率要求 暂无 | 资源开发效率要求 | 水资源利用效率要求 执行乐山市要素重点管控单元普适性总体准入要求。 地下水开采要求 能源利用效率要求 1、禁燃区禁止审批（核准、备案）、新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑等各类燃用高污染燃料的设施；2、执行乐山市要素重点管控单元普适性总体准入要求。 其他资源利用效率要求 | 本项目符合资源开发效率要求，符合要求 | 符合 |
| YS5111133210019 | 大渡河金口河区宜坪控制单元 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求 | 本项目符合要求 | 符合 |
| YS5111133210019 | 大渡河金口河区宜坪控制单元 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 污染物排放管控 | 城镇污水污染控制措施要求 工业废水污染控制措施要求 农业面源水污染控制措施要求 合理布局畜禽养殖规模，单位面积耕地的畜禽承载力不突破《四川省畜禽养殖污染防治技术指南》要求；强化畜禽养殖场污染治理，提高养殖粪污资源化利用率。 船舶港口水污染控制措施要求 饮用水水源和其它特殊水体保护要求 | 本项目符合要求 | 符合 |
| YS5111133210019 | 大渡河金口河区宜坪控制单元 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 环境风险防控 | / | / | / |
| YS5111133210019 | 大渡河金口河区宜坪控制单元 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 资源开发效率要求 | / | / | / |
| YS5111132330001 | 乐山市金口河区大气环境弱扩散重点管控区 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求 | 本项目符合要求 | 符合 |
| YS5111132330001 | 乐山市金口河区大气环境弱扩散重点管控区 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 污染物排放管控 | 大气环境质量执行标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级 区域大气污染物削减/替代要求 新增大气污染物排放的建设项目实施总量削减替代。 燃煤和其他能源大气污染控制要求 工业废气污染控制要求 机动车船大气污染控制要求 扬尘污染控制要求 农业生产经营活动大气污染控制要求 重点行业企业专项治理要求 其他大气污染物排放管控要求 深入推进供给侧结构性改革，推进重点排污行业产能压减。坚决淘汰落后、过剩产能，坚持以优质增量调结构。 | 本项目符合要求 | 符合 |
| YS5111132330001 | 乐山市金口河区大气环境弱扩散重点管控区 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 环境风险防控 | / | / | / |
| YS5111132330001 | 乐山市金口河区大气环境弱扩散重点管控区 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 资源开发效率要求 | / | / | / |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 项目位于乐山市金口河区共安彝族乡小河上。上起共安彝族乡林丰村村委上游300m处，终点至小河下游4.3km处，综合治理河长4.3km。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目由来 金口河区位于四川盆地西南边缘小凉山区，地处四川省乐山市、宜宾市、凉山彝族自治州结合部，幅员面积2304平方公里，辖20个乡镇，9个社区114个村，少数民族30个，总人口21.5万人。境内大部分河流属于山区雨源型。由于河道陡坡降大，汇流历时相对较短，洪水易涨易退，峰高流急，极易造成突发暴雨引发的山洪灾害，给人民群众生命财产安全构成极大威胁。 通过对治理河段沿岸社会经济概况、历史洪灾和防洪现状的了解，金口河区小河山洪沟治理工程的实施后，将保护耕地300亩，涉及林丰村、大板村、象鼻村、文店村、新建村、小河村6个村民小组1000人，保护企事业单位7个，乡镇1个，房屋50000平方米。 此外，本次金口河区小河山洪沟治理工程是全国山洪沟治理的重要组成部分，根据治理河段现状严峻的防洪形势以及地方社会经济发展和城市建设的要求，尽快实施本治理工程是十分必要的。 2、项目基本情况 项目名称：乐山市金口河区小河山洪沟治理工程 建设单位：乐山市金口河区水利事业发展服务中心 建设性质：新建 建设地点：乐山市金口河区共安彝族乡 项目投资：1295.11万元，其中环保投资89.5万元，占总投资的6.9% 建设内容及规模：本工程治理河段全长4.3km，其中新建堤防总计长1078.56m（治理河段内左岸新建堤防长610.2m，右岸新建堤防长468.36m），疏浚河道总长4300m。 表2-1 项目组成及主要环境问题表 工程分类 项目名称 建设内容及规模 环境问题 施工期 营运期 主体 工程 堤防工程 共4段。第一段（右一0+000~右一0+468.36），长度468.36m，堤型为仰斜式防洪堤；第二段（左一0+000~左一0+231），长度为231m，堤型为仰斜式防洪堤；第三段（左二0+000~左二0+280），长度为280m，堤型为仰斜式防洪堤；第四段（左三0+000~左三0+099.20），长度99.2m，其中左三0+000~左三0+053.5为仰斜式防洪堤，左三0+063.5~左三0+099.2为衡重式堤防。 扬尘、施工噪声、施工废水、生活垃圾、破坏植被、影响交通 — 疏浚工程 疏浚长度4300m，平均疏浚深度0.5m，疏浚量约30750m3，疏浚料用于堤身填筑及堤后回填。 辅助 工程 施工导流 导流拟采用在河床中开挖低于河床的导流明渠导流的方式进行。共布置了3条导流明渠 基坑排水 采用沿河床底挖导流明渠的方式进行，基本无初期排水。各堤防沿基坑设截流槽和集坑，每个集水坑设1台100BJ15A型水泵，排水经沉淀池自然沉淀后，上清液直接排入小河 施工工区 布置了1个施工工区，位于左三段堤防终点下游约200m左岸处，占地1100m2，占地类型为其他土地。施工工区布置有生活区及生产所需的水电系统、仓库、堆料场、拌和机、车辆停放等 临时堆场 1个，位于左三段堤防终点下游约230m左岸处，占地约1300m2，占地类型为其他土地，用于临时堆料，后期弃渣回填于堤后低洼处 临时工程 施工便道 工程各建设河段均有公路相通，交通较为方便，不设置施工便道 取土场 项目不设置取土场 公用工程 供水 施工用水采用水泵抽取河水，施工工区内设有1台7.2m3/h的提水泵站和相应的蓄水池。生活饮用水接自来水 供电 就近搭接乡镇供电系统解决 环保工程 大气治理 施工工区洒水降尘，加强施工机械的保养维护，建筑材料覆盖，防尘围挡，及时回填，运输车辆采取覆盖等措施 — — 水治理 基坑废水经沉淀池沉淀后上清液排入金牛河；设备冲洗废水经沉淀池（5m3）处理后回用；拌和机清洗废水经沉淀池（每个2m3，共2个）处理后回用；生活污水经当地居民化粪池处理后用于施肥 噪声治理 选用低噪声机械，合理安排作业时间，施工工区临居民一侧设置了彩钢瓦结构围挡，降低噪声污染 固废治理 沉淀池中的底泥、弃渣回填于堤后低洼处；建筑垃圾回收利用，不能回收的建筑垃圾集中堆放，最后运至政府指定建筑垃圾填埋场进行填埋处理；生活垃圾收集后由环卫部门统一清运 生态环境保护 严禁地表裸露，加强建设过程中的文明施工管理，禁止野蛮施工，基础开挖、回填尽量避免在多雨季节进行，做好施工现场的防尘和水土保持措施，优化施工工序，缩短材料堆放及施工时间。涉水工程的实施应避开水生生物繁殖季节，加强宣传，设置水生生物保护警示牌，增强施工人员的环保意识。工程施工结束后，对沉淀池及导水渠进行填埋，进行迹地恢复，再根据周围环境的整体要求做绿化设计 表2-2 工程特性表 序号 项目 单位 数量 备注 一 水文 （一） 集水面积 km2 1 全流域 km2 145 / 2 小河控制流域面积 km2 70.7 （二） 设计洪峰流量 m3/s 253 / （三） 泥沙 1 多年平均悬移质年输沙量 万t 0.99 / 二 工程效益 1 防洪标准 （%） 5 10年一遇 3 防洪堤长度 m 1078.56 / 三 工程永久占地及拆迁 1 拆迁 无 / 2 工程永久占地 亩 14.5 3 工程临时占地 亩 3.6 四 主要建筑物 1 堤型 衡重式、仰斜式 / 2 堤基特性 砂卵石 4 堤顶宽度 0.6、0.8m 5 迎水面边坡 1：1 6 背水面坡比 1：0.7 五 施工 （一） 主体工程数量 / 1 土石方开挖 万m3 6.49 2 土石回填 万m3 6.49 （三） 所需劳动力 1 高峰工人数 人/天 30 / （四） 施工导流 1 导流标准 （%） 20 5年一遇 2 导流方式 明渠导流 / 3 围堰型式 土石围堰+土工膜 4 导流时段 2月至次年5月 （五） 施工期限 1 总工期 月 7 / 2 主体工程工期 月 7 六 经济指标 （一） 总投资 万元 1295.11 / 2、施工材料及主要施工设备 （1）施工期主要设备 根据业主提供的资料，本项目施工期主要设备列表见下表。 表2-3 主要施工机械设备表 序号 机械名称 规格型号 单位 数量 备 注 一 土石方开挖（回填）机械 1 装载机 ZL30 台 2 2 反铲挖掘机 1.0m3 台 2 3 18t振动碾 18t 台 1 4 蛙式打夯机 2.8kw 台 2 5 推土机 74kw 台 2 二 混凝土机械 1 插入式振捣器 软轴 台 15 2 插入式振捣器 ZN30 台 5 3 砼拌和机 0.4m3 台 2 4 水泥拆包机 台 2 三 运输机械 1 自卸汽车 10t 辆 8 2 自卸汽车 5t 辆 8 3 自卸汽车 15t 辆 4 4 载重汽车 5t/10t 辆 2/5 5 机动翻斗车 辆 10 6 胶轮车 辆 30 四 风、水、电及加工系统 1 空压机 3m3/min 台 2 2 水泵 100BJ15A型 台 8 调配使用 3 水泵 IS80-100-160型 台 3 备用1台 4 柴油发电机 30kW 台 1 备用 （2）施工主要原辅材料 本项目原辅材料主要用量见表2-4。 表2-4 主要原辅材料一览表 序号 名称 单位 数量 来源 1 水泥 t 3768 外购 2 油料 t 98.2 外购 3 砂 m3 5536 外购 4 卵石 m3 13099 外购 5 大卵石 m3 2097 外购 6 砂卵石 m3 10480 外购 7 钢筋 t 19 外购 3、工程建设征地范围及实物指标 （1）项目占地 工程占地主要为永久占地和临时占地，总占地18.1亩。其中永久占地为14.5亩，临时占地面积3.6亩。工程占地主要实物指标调查成果见下表。 表2-5 项目实物指标汇总表 序号 项目 单位 永久占地 临时占地 合计 一 农村部分 （一） 土地 亩 14.5 3.6 18.1 1 其他土地 亩 4 3.6 7.6 1.1 裸地 亩 4 3.6 7.6 2 水域及水利设施用地 亩 10.5 0 10.5 2.1 内陆滩涂 亩 10.5 0 10.5 （2）移民搬迁 本工程征地范围内不涉及人口和房屋拆迁，因此无搬迁安置人口。 （3）临时占地恢复 本工程临时用地为3.6亩，主要为施工工区与临时堆场用地，占地类型为其他土地，未占用耕地。临时用地涉及的土地均考虑在施工结束后通过工程措施予以恢复。 4、土石方工程 本工程主体土石开挖总量6.49万m3（含表土0.10万m3，疏浚料3.075万m3），用于主体工程砂卵石回填填筑1.05万m3，用于主体工程种植土回填0.10万m3（表土回填），用于堤防堤体填筑0.21万m3，还有约5.13万m3弃渣需处理，其中土石方弃渣约0.57万m3，砂卵石弃渣约4.56万m3。项目疏浚料、开挖土石方暂存于临时堆场内，综合利用，弃渣回填于本项目堤后低洼处。项目土石方平衡见表2-6。 表2-6 项目土石方平衡一览表 项目 挖方 （万m3） 利用方 （万m3） 回填方 （万m3） 弃方 （万m3） 备注 本项目工程 6.49 1.36 5.13 0 弃渣回填于堤后低洼处，不设置永久弃渣场 5、表土 在施工前，对施工区域表土资源剥离保护，共剥离保护表土0.1万m³。施工期间，剥离的表土单独至于临时堆场内，做好水土保持措施，后期用于绿化恢复。 6、项目资金来源 项目总投资1295.11万元，其中：中央资金800万元，剩余495.11万元，地方自筹。 7、项目工程等级 本项目堤防建设工程为Ⅴ等小型工程，主要建筑物按5级设计，次要及临时建筑物按5级设计。 |
| 总平面及现场布置 | 1、施工工区 项目不设设备维修站，工程建设所需设备维修、工人食宿均利用周边解决。本项目工程设1个施工工区，位于左三段堤防终点下游约200m左岸处，占地1100m2，占地类型为其他土地。施工工区布置有生产所需的水电系统，仓库，堆料场、砼拌和机、车辆停放等。施工工区西侧70m处有30户居民，东北侧120m有1户居民。项目施工对周围环境造成了一定影响，将施工机械（高噪声设备）等布设于远离敏感点一侧，并设置围挡、洒水降尘，施工对周围居民敏感点的影响较小。 2、临时堆场 项目设置临时堆场1个，位于左三段堤防终点下游约230m左岸处，占地约1300m2，占地类型为其他土地，用于临时堆料，后期弃渣回填于堤后低洼处。 项目布设的临时堆场不涉及滑坡、塌陷区；临时堆场地形为平地，便于堆渣，利于布设水土保持设施，且水土保持工程量较小。堆渣时要注意表土的剥离和存放，同时做好水土保持措施，先挡后弃，表土用于后期绿化回覆。四周采用浆砌砖围挡，防止四处流失，堆体表面采取彩条布遮盖、砖石压护。同时为防止工程施工期间降水及地面径流对堆放场地造成影响，结合堆放场地地形地貌条件，在围挡周围设置浆砌石排水沟，并在排水沟出口设置沉砂池，使汇水在沉砂池流速减缓，沉淀泥沙。 临时堆场西侧100m处有30户居民，东北侧100m有1户居民。堆土过程中应洒水降尘，降低粉尘对周围居民等敏感点的影响。 项目施工完成后，尽快对临时堆场进行基地恢复、撒播草籽等绿化措施，采取上述环保措施后，项目临时堆场对周围环境影响较小。 综上，本项目总平面布置合理。 |
| 施工方案 | 1、工艺流程简述（图示）： （1）施工工艺流程简述 施工工艺流程及产污位置如下图2-1： 图2-1 堤防施工工艺流程及产污位置图 图2-2 河道疏浚施工工艺流程及产污位置图 （2）工艺流程主要施工工艺 1）堤防施工 ①导流围堰施工 A.导流标准 施工期临时导流建筑物为5级，相应导流设计洪水标准采用5年一遇（洪水重现期20年）的洪水标准。 B.导流方式 导流拟采用在河床中开挖低于河床的导流明渠导流的方式进行，共3处导流明渠。1#导流明渠沿堤防段河道中心布置，导流明渠长598.56m，导流设计流量Q=4.28m3/s，进口底板高程1154.50m，出口底板高程1136.70m，坡降i=0.0297；2#导流明渠沿堤防段河道中心布置，导流明渠长264.18m，导流设计流量Q=4.96m3/s，进口底板高程1125.70m，出口底板高程1115.4m，坡降i=0.039；3#导流明渠沿堤防段河道中心布置，导流明渠长81.82m，导流设计流量Q=6.01m3/s，进口底板高程1101.70m，出口底板高程1099m，坡降i=0.033。导流明渠底宽1.0m，边坡1:1，设计水深0.8m，超高0.3m。 ②堤防施工 土方开挖：采用1m3挖掘机挖装5~10t自卸车运输至堤后临时堆场堆放。 砂卵石开挖：采用1m3挖掘机开挖，可用作本段堤防堤脚回填的砂卵石料，拟采用推土机推运或挖掘机转运，在20m范围内堆放；可用于堤体填筑的，采用挖掘机挖装5~10t自卸车运输，拟在堤防200m范围堆放；弃渣临时堆于临时堆场内。 石方开挖：采用破碎头开挖，除渣采用1m3挖掘机挖装5~10t自卸车运输至临时堆场堆放。 砌体拆除：采用人工拆除，除渣采用人工装胶轮车运输堆放。 砂卵石反滤层：砂卵石为购买料，自卸汽车运入，人工铺填。 砂卵石回填：为堤脚回填，拟采用74kW推土机或1m3挖掘机转运入仓，推土机推平压实。 砂卵石填筑：为堤体填筑，利用料中50%采用74kW推土机推运入仓，50%采用1m3挖掘机挖装5~10t自卸车在200m范围内运入；74KW推土机推平，轮胎碾压实，轮胎碾不能碾压部位采用小型蛙式打夯机夯实。 铅丝石笼：大块石在开挖的砂卵石料中采用挖掘机配合人工捡集，装胶轮车运100m至工作面，人工编笼，装石和安放。 砼浇筑：采用0.4m3砼拌和机拌制砼，机动翻斗车水平运输，砼挡墙采用泻槽入仓，其余砼梯步、垫层、排水沟等砼采用人工入仓，组合钢模；插入振捣器捣实。 2）河道疏浚 本项目根据河道预计情况，拟对河道进行清淤，清淤长度4.3km。首先进行施工围堰，靠近围堰的淤泥用挖掘机挖掘装车外运，因河水较浅，较远处则将挖掘机开进河中将淤泥倒运至围堰旁边再用挖掘机装车外运。挖掘机不能延伸到达的位置则采用人工开挖。对于路坎较高，无法以挖掘机挖掘装车的部位，采用编织带装泥，再以吊车启吊装车，若淤泥较稀，不便装入带中，可经过适当晾晒后再装入带中。疏浚挖槽宽度约5m-10m，平均厚度为0.5m，疏浚首端底高程1213.64m，末端底高程1004.39m，疏浚后河道平均比降16.5‰；疏浚量约30750m3，疏浚料可用于堤身填筑及堤后回填。 2、施工条件 （1）施工供水 施工用水采用水泵抽取河水，施工工区附近设1台7.5m3/h的提水泵站，1座20m3白铁皮水箱蓄水池，生活饮用水接自来水。 （2）施工供电 各段施工用电就近搭接当地供电系统解决。 （3）施工通讯 采用移动通讯解决场内联系。 （4）施工交通运输 1）场外交通 本工程有对外交通道路沿工程区通过，距金口河城区约22km，对外交通方便。 2）场内交通 本工程各建设河段均有公路相通，交通较为方便，不设置施工便道。 3、施工设施 （1）砂石加工厂 本工程砼采用自拌混凝土，砂石骨料采用购买，现场不设置砂石加工筛分系统。 （2）混凝土生产系统 本工程采用自拌混凝土，现场需设置砼拌和机，位于施工工区内。施工工区采用2台0.4m3砼拌和机拌制混凝土。 （3）综合加工与机修 本工程依托当地修配企业做为本工程施工机械的维修、保养、零配件供应。 本工程砼浇筑模板以组合钢模板为主，工程区不设木加工房，少量的木材加工依托当地的加工能力。 4、施工导流 导流拟采用在河床中开挖低于河床的导流明渠导流的方式进行。 5、基坑排水 采用沿河床底挖导流明渠的方式进行。排水沿基坑设截流槽和集水坑，约每100m设1个集水坑，每个集水坑设1台100BJ13A型水泵，拟配备10台6BA-18型水泵。 6、围堰施工 围堰土石料采用开挖砂砾石料填筑，采用挖掘机、自卸汽车运输至围堰施工现场直接进入围堰后退法卸料。 7、堤防结构设计 （1）堤顶结构 本工程属山洪沟，项目区域主要为农地或少量村民居住点，堤顶路面结构满足防洪抢险要求为村民能行即可。本阶段初步拟定采用20cm厚C25混凝土浇筑，衬护宽度为3.0m；为确保能行安全，迎水侧设安全护栏，护栏底座采用混凝土，护栏型式根据金口河常规堤防护栏型式，选取为预制钢筋混凝土栏杆，下阶段可根据景观要求设计护栏样式。 （2）堤身横断面设计 右一段，长468.36m，起点位于桩号CS2，终点封闭于CS10。本段堤防10年一遇设计洪水位1158.81~1144.19m，堤顶高程按10年一遇设计洪水位加1.0m超高进行设计应为1159.81~1145.19m。本段堤防采用C25砼仰斜式防洪墙，堤顶宽0.8m，挡墙最大高度7m，其迎水面边坡采用1:1，最大底宽2.5m，背水面采用临时开挖边坡为1：0.7，墙身设φ50mmPVC排水孔，间排距2m，梅花形布置，基础均置于中密层砂卵石层，埋深不小于2.5m，挡墙前回填大块石，并采用在按回填密实的堤脚设置宽度4.6m，厚度0.6m的铅丝石笼护脚。堤顶路面采用C25混凝土硬化，宽度2.5m，堤顶路面以1%坡度向迎水侧倾斜；堤顶迎水侧设置护栏，护栏高1.1m。堤顶背坡与山坡相交处设40×40cmC20混凝土排水沟。 图2-3 右一段堤防纵断面图 左一段，长231m，起点位于桩号CS7，终点封闭于CS12。本段堤防10年一遇设计洪水位1148.60~ 1140.28m，堤顶高程按10年一遇设计洪水位加1.0m超高进行设计应为1149.60~1149.00m。本段堤防采用仰斜式挡墙，堤顶宽0.8m，挡墙最大高度12m，其迎水面边坡采用1:1，底宽3.91m，背水面采用临时开挖边坡为1：0.7，墙身设φ50mmPVC排水孔，间排距2m，梅花形布置，基础均置于中密层砂卵石层，埋深不小于2.5m，挡墙前回填大块石护脚，并采用在按回填密实的堤脚设置宽度4.6m，厚度0.6m的铅丝石笼护脚。堤顶路面采用C25混凝土硬化，宽度2.5m，堤顶路面以1%坡度向迎水侧倾斜；堤顶迎水侧设置护栏，护栏高1.1m。堤顶背坡与山坡相交处设40×40cmC20混凝土排水沟。 图2-4 左一段堤防纵断面图 左二段，长280m，起点位于桩号CS13，终点封闭于CS16。本段堤防10年一遇设计洪水位1131.03~1120.52m，堤顶高程按10年一遇设计洪水位加1.0m超高进行设计应为1132.03~1122.60m。本段堤防采用仰斜式挡墙，堤顶宽0.8m，挡墙最大高度8.5m，其迎水面边坡采用1:1，底宽2.92m，背水面采用临时开挖边坡为1∶0.7，墙身设φ50mmPVC排水孔，间排距2m，梅花形布置，基础均置于中密层砂卵石层，埋深不小于2.5m，挡墙前回填大块石护脚，并采用在按回填密实的堤脚设置宽度4.6m，厚度0.6m的铅丝石笼护脚。堤顶路面采用C25混凝土硬化，宽度2.5m，堤顶路面以1%坡度向迎水侧倾斜；堤顶迎水侧设置护栏，护栏高1.1m。堤顶背坡与山坡相交处设40×40cmC20混凝土排水沟。 图2-5 左二段堤防纵断面图 左三段，长99.2m，起点位于桩号CS18，终点封闭于CS21。本段堤防10年一遇设计洪水位1105.50~1098.99m，堤顶高程按10年一遇设计洪水位加1.0m超高进行设计应为1106.50~1101.85m。本段堤防上游左三0+000~左三0+053.5段采用仰斜式挡墙，中间左三0+053.5~左三0+063.5段为仰斜式堤防与衡重式堤防的衔接段，下游左三0+063.5~左三0+099.2段采用衡重式防洪墙，仰斜式防洪墙堤顶宽0.8m，挡墙最大高度8m，其迎水面边坡采用1:1，底宽2.5m，背水面采用临时开挖边坡为1∶0.7，墙身设φ50mmPVC排水孔，间排距2m，梅花形布置，基础均置于中密层砂卵石层，埋深不小于3m，挡墙前回填大块石护脚，并采用在按回填密实的堤脚设置宽度5.6m，厚度0.6m的铅丝石笼护脚。堤顶路面采用C25混凝土硬化，堤顶路面以1%坡度向迎水侧倾斜；堤顶迎水侧设置护栏，护栏高1.1m。堤顶背坡与山坡相交处设40×40cmC20混凝土排水沟。 衡重式防洪墙堤顶宽0.6m，挡墙最大高度9m，其迎水面边坡采用1:0.1，底宽3.1m，背水面采用临时开挖边坡为1∶0.25，顶宽0.6m，加荷平台宽2.05m，迎水面坡比1：0.1，平衡台以上坡比1：0.25，平台以下坡比1：0.5，墙身设φ50mmPVC排水孔，间排距2m，梅花形布置。基础置于中密砂卵石层以下，埋深不小于3m，且置于冲刷线以下0.5m，挡墙前回填大块石护脚，并采用在按回填密实的堤脚设置宽度3.7m，厚度0.6m的铅丝石笼护脚。堤身采用分层碾压砂卵石填筑，砂卵石填筑相对密度不应小于0.6。堤顶路面采用C25混凝土硬化，堤顶路面以1%坡度向迎水侧倾斜；堤顶迎水侧设置护栏，护栏高1.1m。堤顶背坡与山坡相交处设40×40cmC20混凝土排水沟。 图2-6 左三段堤防纵断面图 由于部分地段堤后地面较堤顶略低，堤后坡面雨水通过排水涵管排入小河。另外，由于新建堤防位于农村，为满足老百姓取水需要，在每段堤防设一至两处下河梯步。 10、排洪、排涝工程布置 由于新建河堤后，部分地段堤后地面高程略低于堤顶高程，为解决堤防保护区内的雨洪排放问题，故在这些地段新设排水涵管，将雨水排入河道内。本堤防根据水文排涝计算，确定新设5处排涝涵管。 12、疏浚设计 林丰村河道疏浚桩号为治0+000~治4+300，疏浚长度4300m。此河段沟道弯曲，滩地发育，河势不稳。疏浚整治重点是掏挖河心，消除浅滩，确保行洪断面，达到行洪顺畅安全。疏浚挖槽宽约5~10m，平均厚度约0.5m，纵向首尾端开挖坡比1：10。疏浚首端底高程1213.64m，末端底高程1004.39m，疏浚后河道平均比降16.5‰；疏浚量约30750m3，疏浚料可用于堤身填筑及堤后回填。 13、观测设计 堤防变形观测（沉陷、位移）设施根据堤型设置观测桩观测，水位观测设置水尺观测。 在堤防上下游选取地质条件好、通视条件好的位置各设置观测基点桩和校核桩，小河治理工程沿堤线左右岸堤顶各设置1排，根据每段堤防长度，每段根据堤防长度布置2个观测桩，共计8个基点桩和8个标点桩。观测桩包含基点桩和校核桩均为砼预制桩，桩顶设钢板面十字丝及钢珠标点。 14、施工时序与建设周期 本工程总工期7个月，即2024年2月至2024年9月初（遇洪期顺延），合理调配涉水施工时间。施工分工程准备期、主体工程施工期和工程完建期。准备工程为2月初，历时半个月，工程准备包括施工风、水、电供应系统等的建设。主体工程工期从2月中旬开始砂卵石开挖起到8月初完成，共计6.5个月。完建期：于8月初至9月初完成尾工、清场退场、绿化、环境保护和竣工验收等项工作。 15、施工组织与优化建议 根据现场调查，为减轻施工期对环境的影响，特别是扬尘、噪声对周边环境的影响，评价要求本项目施工总平面布置应遵循以下原则： （1）施工过程中使用防护网，保证安全文明施工，减轻施工粉尘对周围环境的影响； （2）场区内施工布置时，充分考虑人流、物流、交通安全等因素，保证场内运输畅通； （3）施工期间对剩余无用的材料和各种外包装物品应集中堆放，统一处理，禁止外来人员进入场区捡拾垃圾，以免造成安全隐患，以减轻噪声及扬尘等对办公的影响； （4）禁止夜间（夜间22:00~早上6:00）施工，确有特殊情况需预先向有关部门申报，经同意后方可施工，并向周围居民公告； （5）建设单位在施工期间应全面落实督查建设工地现场管理“六必须”、“六不准”执行情况（即：必须湿法作业，必须打围作业，必须硬化道路，必须设置冲洗设施、设备，必须配齐保洁人员，必须定时清扫施工现场；不准车辆带泥出门，不准运渣车辆超载，不准高空抛洒建渣，不准现场搅拌混凝土，不准场地积水，不准现场焚烧废弃物）；并应积极贯彻《四川省人民政府办公厅关于灰霾污染防治的通知》（川办发〔2013〕32号）、《四川省大气污染防治行动计划实施细则》中的有关要求，减少施工扬尘产生。即通过科学合理的组织施工、布置施工现场，严格落实上述施工布置原则，可以有效降低施工期对环境产生的不良影响。 |
| 其他 | 1、堤型比选 结合河流特点和水文计算成果，拟采用仰斜式堤型以及衡重式堤型进行比较，河床以下设采用抗冲齿槽。各种断面的断面位置根据行洪断面基本一致确定。方案比较所选断面高度为6.5m进行投资比较。 方案一采用衡重式河堤：总高6.5m，衡重台以上高3.3m。其迎水坡比1：0.1，底宽2.9m，墙趾宽0.6m，高1m，背水面上墙坡1∶0.25，下墙坡1:0.5，衡重台宽2m。堤身常洪水位（P=2%)以上设φ50mmPVC排水孔，间、排距2m，梅花型布置，基础置于中密砂卵石层，且置于冲刷线以下0.5m。抗冲刷措施采用在按回填密实的堤脚设置宽度4.6m，厚度0.6m的铅丝石笼护脚。 图2-7 衡重式堤防横截面图 方案二采用仰斜式河堤：总高6.5m。其迎水面坡1:1，背水面坡1∶0.707，底宽2.3m，墙趾宽0.6m，高1m，墙身设φ50mmPVC排水孔，间排距2m，基础置于中密砂卵石层，且置于冲刷线以下0.5m。抗冲刷措施采用在按回填密实的堤脚设置宽度4.6m，厚度0.6m的铅丝石笼护脚。 图2-8 仰斜式堤防横截面图 通过对上述两种不同堤型进行结构尺寸拟定，计算单位长度工程量进行比较，其工程投资比较见表2-7。 表2-7 堤防方案主要技术经济指标比较表 序号 项目 单位 方案一 方案二 备注 一 方案主要特性 1 堤型 衡重式堤型 仰斜式 2 堤高 m 6.5 6.5 包含1.0m抗冲齿槽 3 迎水面坡比 1:0.1 1:1 4 基础持力层 砂卵石 砂卵石 二 每延m主要工程量 1 土方开挖 m3 13.4 11.7 2 砂卵石开挖 m3 25.4 22.3 3 碾压砂卵石填筑 m3 3.6 12.3 4 大卵石回填 m3 2.0 2.4 5 C20框格砼 m3 6 C25砼挡墙 m3 14.38 11.48 7 C25砼道路砼 m3 0.56 0.6 8 草皮 m2 9 栏杆 m 1 1 10 耕植土 m3 10 建筑工程投资 元 8374.8 7087.6 二 工程占地 m2 7.1 11.83 占地投资 元 671 1146.8 三 合计 9045.8 8234.4 根据工程河段地勘资料及建材调查成果，拟定的2种堤型均具备修建条件，结合地形地质条件、施工条件、基础处理条件、工程量及工程投资，以及环境制约因素及环境影响程度等方面进行综合比较，各堤型的主要技术经济特点如下： （1）方案一为衡重式堤型，每m直接建筑工程投资9045.8元，该方案具有施工简单、对基础要求高，占地少，但本方案建筑工程投资较高。 （2）方案二为仰斜式堤型，每m直接建筑工程投资8234.4元，该方案具有施工简单、对基础要求较高，占地相对较少，本方案建筑工程投资较低。 综上所述，上述各堤型方案各有其特点和优劣，从施工难易程度看，两个方案施工程度难度都相对较简单。从环境制约因素及环境影响程度上方案都满足防洪、生态和维护河岸线稳定的要求，对环境影响程度相同。从工程总投资角度看，方案一砼的用量较大，其工程投资较高，但占地费用低；方案二工程投资较低，但占地费用高。根据投资比较表，结合施工、地质、占地及后期维护费用，推荐合理采用仰斜式堤型，局部对占地问题难以解决的部位用衡重式堤型。 2、清淤比选 项目小河为小型河流，流量较小，且坡比较大，不宜采用大型机械和船只等工具进行清淤。因为本项目清淤方式采用1.0m3挖掘机挖掘清淤，不涉及比选。 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、生态环境质量 （1）区域概况 1）主体功能区规划情况 根据《四川省主体功能区划》，乐山市金口河区属于成都平原地区。该区域主体功能定位：坚持开发与保护并重，构建区域“生态走廊”。加强水资源开发利用与节约保护，加快大中型水利工程建设和防洪工程建设。加强长江、沱江等主要流域水土流失防治和水污染治理，保护地表水和地下水源水质，构建功能完备的防护林体系，保障长江、沱江等主要流域水生态安全，增强区域防洪和水资源的调蓄能力，加强向家坝电站库区生态建设及重要采煤区生态修复和环境治理，加强城市、交通干线及江河沿线的生态建设。 本项目为防洪除涝项目，符合项目所在地主体功能区划要求。 2）生态功能区划 根据《四川省生态功能区划》，项目所在地属于“Ⅰ 1.3 平原南部城市-农业与水污染控制生态功能区”。区域主要的生态问题体现在人口密度大，耕地垦殖过度；森林覆盖率低、结构不合理；农村面源污染；地表径流水质污染严重；洪涝灾害频繁。因此通过发挥中心城市辐射作用，改善人居环境和投资环境。保护耕地，促进农业生态系统良性循环；开发景观资源，发展旅游观光业及相关产业链。防治农村面源污染和地表径流水质污染。 本项目不在禁止开发区，不在重点保护区内，符合《四川省生态功能区规划》要求。 3）土地利用现状 依据全国土地利用现状调查技术规程、《土地利用现状分类》（GB/T 2010-2017），结合四川省土地利用资料，将调查区域土地利用情况划分为水域及水利设施用地、其他土地2种类型（见表3-1）。 表3-1 项目调查评价区土地利用类型统计 序号 项目 单位 永久占地 临时占地 合计 一 农村部分 （一） 土地 亩 14.5 3.6 18.1 1 其他土地 亩 4 3.6 7.6 1.1 裸地 亩 4 3.6 7.6 2 水域及水利设施用地 亩 10.5 0 10.5 2.1 内陆滩涂 亩 10.5 0 10.5 4）主要生态保护目标 本项目主要生态保护目标是对项目占地范围内陆生生态、水生生态多样性的保护，以及在施工建设对水土流失的控制和治理。尽可能减少项目建设对陆生植物生境的破坏和动物的活动范围的影响，确保项目区域生态系统的完整性和稳定性不受影响；减少水土流失量，控制水土流失量；增加陆生生物保护措施，在保护生态环境不受影响的同时，减少土壤的流失和地表植被的破坏，并通过一定的工程措施加以改善，确保工程区域内陆生动植物的生存环境的破坏最小化。 5）生态外环境关系与环境敏感对象 项目占地主要为水域及水利设施用地、其他土地，区域内由于长期受人类活动的影响，当地无名木古树，无国家（省）级保护植物；野生动物（物种、数量）分布较少，主要分布一些当地常见的爬行类、鸟类和兽类等，区域内未见珍稀保护野生动物分布。另外，根据对区域资料收集分析可知，项目拟建工程范围内不涉及自然保护区、风景名胜区等敏感目标。生态环境保护目标为以不破坏区域内生态系统完整性为目标，水土流失以不增加土壤侵蚀强度为准。 （2）水生生态环境质量现状 项目位于小河流域，小河系大渡河中游右岸支流，发源于峨边县、甘洛县与金口河区交界的老鹰咀一带，由南向北东流经共安彝族自治乡，在新村注入大渡河。 由于缺乏小河相关生态环境质量资料，本次现状调查引用《四川大渡河沙坪一级水电站环境影响报告书》中水生生态环境质量现状调查，该报告调查时间为2019年7月和10月，本项目涉及地表水小河流域在其水生生态环境质量现状调查范围内，且该报告调查时间在5年内，因此引用资料可行。 根据《四川大渡河沙坪一级水电站环境影响报告书》及现场踏勘，小河主要水生生态现状如下： 1）浮游植物 评价范围内浮游藻类植物6门25种。其中硅藻门14种占56%；甲藻门、金藻门、裸藻门、绿藻门各2种分别占8%，蓝藻门3种占12%。 2）浮游动物 评价范围内浮游动物4类19种，其中原生动物有12种占63.16%，轮虫3种占15.79%，枝角类1种占5.26%；桡足类3种占15.79%。顺水河坝上河段共检测到浮游动物16种，顺水河坝下河段共检测到浮游动物14种，厂房下游河段共检测到浮游动物17种。 3）底栖动物 评价范围内底栖动物计4门16种，其中节肢动物门12种，占总数的75%，线虫动物门、扁形动物门各1种分别占总数的8.33%，软体动物门2种，占总数的16.67%。 4）水生维管束植物 评价范围内水生维管束植物4种，其中蕨类植物1种，被子植物3种。 4）鱼类 评价范围内共有鱼类10种，隶属于2目、5科、10属。其中，鲤形目种类最多，3科、7属、7种，占总种数的70%；鲇形目2科、3属、3种，占30%。 根据现场调查及查阅相关资料，本项目涉及的河流小河评价范围内不涉及重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道。项目施工对小河水生生态影响较小。 （3）陆生生态环境质量现状 ①用地现状 本项目为防洪除涝项目，项目两岸主要为公路用地、林地、其他土地等，用地范围外主要为居民区，沿线区域以农村生态系统为主，项目施工工区占地类型主要为其他土地。 ②植被现状 根据现场踏勘，本项目周围植被主要以灌木为主。 ③野生动物 本项目所在区域大部分为村落，人类活动频繁，野生动物资源相对匮乏，主要动物有：两栖类（中华蟾蜍、泽陆蛙、黑框蟾蜍等）；鸟类（小云雀、喜鹊、家燕等）；爬行类（丽纹攀蜥、乌梢蛇、翠青蛇等）等，未发现中大型兽类，也未发现国家保护、濒临绝种动物。 ④生态敏感区 项目不占用基本农田，项目沿线及评价范围内无国家重点保护的珍稀、濒危野生动植物和名木古树，无特殊风景和需保护的名胜、古迹等生态敏感区。 （4）流域现状 小河系大渡河中游右岸支流，发源于峨边县、甘洛县与金口河区交界的老鹰咀一带，由南向北东流经共安彝族自治乡，在新村注入大渡河。地理座标位于东径102°98′~103°01′；北纬29°15′~29°18′。流域形状似纺垂形，河槽切割较深，河谷呈“V”形。干流河长23.8km，河道平均比降53.2‰，全流域集水面积145km2。 小河流域地处凉山边缘。地势由南向北东倾斜，地表复杂，山坡陡峻。境内山峦重叠，绵亘起伏，山高谷深，沟壑纵横。其分水岭的东南侧与官料河流域接壤，西南侧与牛日河流域毗邻，东西宽约12.5km，南北长约17km。海拔高程590~3401m，相对高差2811m，流域内支沟发育，且多偏左岸，有红岩沟、古尔石沟、白石沟、盐井溪及龙胆溪等支沟流入小河。 小河汇入大渡河，大渡河系岷江中游右岸最大支流，干流河道略呈“L”型，全长1062km，平均比降1.2‰，全流域面积77599km2（不含青衣江，包括青衣江流域面积为90527km2）。根据流域内各水文站实测资料分析，径流在年内分配不均匀，丰水期5~10月水量占年水量的80.1%，枯水期11~4月只占19.7%，而最枯的2月份仅占约2.09%。年最小流量一般出现在2月。 大渡河在乐山市自金口河区白熊沟入境，经峨边彝族自治县、峨眉山市、沙湾区、沐川县、在市中区草鞋渡纳青衣江来水后，至乐山城区肖公嘴注入岷江。河口高程355.0m。境内干流河长169.12km，河道平均比降1.31‰，境内流域面积（不含青衣江）4642km2，落差253m。大渡河流域乐山市境内多年平均水资源量49.06亿m3，加上入境水量543.75亿m3后，水资源可利用量为223.39亿m3。 2、环境空气质量现状调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》要求：不开展专项评价的环境要素，引用与项目距离近的有效数据和调查资料，包括符合时限要求的规划环境影响评价监测数据和调查资料，国家、地方环境质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的生态环境质量数据等。 本项目位于乐山市金口河区，项目大气环境现状调查引用《乐山市2022年环境质量公报》，乐山市11个县（市、区）环境空气中二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳、可吸入颗粒物和细颗粒物浓度分别为7μg/m3、21μg/m3、141μg/m3、1.2mg/m3、53μg/m3和34μg/m3，均达到国家环境空气二级标准，臭氧浓度同比上升了17.0%，一氧化碳同比上升1.5%，二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物和细颗粒物浓度分别同比下降了16.3%、9.3%、3.6%和1.7%。 表3-2 空气质量现状 污染物 年评价指标 现状浓度（ug/m3） 标准值（ug/m3） 占标率% 达标情况 二氧化硫 年平均质量浓度 7 60 11.67 达标 二氧化氮 年平均质量浓度 21 40 52.50 达标 臭氧 日最大8h平均质量浓度 141 160 88.12 达标 一氧化碳 24h平均质量浓度 1200 4000 30.00 达标 PM10 年平均质量浓度 53 70 75.71 达标 PM2.5 年平均质量浓度 34 35 97.14 达标 本项目所在区域为达标区，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求。 3、地表水环境质量现状调查与评价 本项目位于小河上，小河汇入大渡河。根据乐山市地表水水质质量月报（2023年1-10月）可知，大渡河地表水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，因此项目区域地表水水质较好。根据现场调查和搜集相关资料，项目拟建区域内无污染源排污口。 表3-3 2023年1-10月地表水水质评价结果表 河流名称 断面名称 考核级别 考核时间 实测类别 是否达标 主要污染指标 大渡河 大渡河宜坪 省考 2023年1月 Ⅱ 是 / 2023年2月 Ⅱ 是 / 2023年3月 Ⅱ 是 / 2023年4月 Ⅱ 是 / 2023年5月 Ⅱ 是 / 2023年6月 Ⅱ 是 / 2023年7月 Ⅱ 是 / 2023年8月 Ⅱ 是 / 2023年9月 Ⅱ 是 / 2023年10月 Ⅱ 是 / 4、声环境质量现状调查与评价 项目委托四川蜀环环境检测有限责任公司于2023年12月11日对本项目所在地声环境现状质量进行了监测，并取得监测报告“蜀环检字（2023）第0366号”。 （1）监测点位布设 项目设4个监测点：1#项目右一段堤防起点居民处；2#项目左一段堤防起点居民处；3#项目左二段堤防终点居民处；4#项目左三段堤防终点居民处。 噪声现状监测结果见表3-4。 表3-4 环境噪声监测统计结果 单位：Leq dB(A) 监测点位 2023年12月11日 昼间 1#项目右一段堤防起点居民处 51 2#项目左一段堤防起点居民处 52 3#项目左二段堤防终点居民处 53 4#项目做三段堤防终点居民处 57 （GB3096-2008）中2类标准 昼间≤60 从表3-4监测结果可见，4个监测点噪声监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值。表明评价区内声学环境质量良好。 5、底泥环境质量现状监测及评价 （1）监测点位 表3-5 土壤环境现状监测点位布设 序号 监测点位 备注 1# 本项目疏浚段起点处 / 2# 本项目疏浚段终点处 / （2）监测项目 监测项目主要为：pH、铬、铜、铅、锌、镉、汞、砷、镍。 （3）监测时间及频次 监测时间为2023年12月11日。监测一天，每天监测一次。 （4）监测方法 采样、质控、数据处理方法、分析方法均按照国家标准方法和推荐方法进行。 （5）评价方法及标准 采用底泥污染指数评价，评价标准采用《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）农用地土壤污染风险筛选值标准要求。 （6）监测结果及评价 1）底泥污染指数计算公式： 式中：Pij——底泥污染因子的单项污染指数，大于1表明该污染因子超标； Ci,j——调查点位污染因子的实测值，mg/L； Csi——污染因子的评价标准值或参考值，mg/L。 2）本项目底泥质量现状监测结果及评价见表3-6。 表3-6 土壤监测结果统计 单位mg/kg，pH无量纲 监测点位 检测项目 pH 镉 汞 砷 铅 铬 铜 镍 锌 筛选值 6.5＜pH＜7.5 0.6 0.6 25 140 300 200 100 250 1# 浓度 7.1 未检查 0.009 未检查 未检查 未检查 40 未检查 45 2# 7.1 未检查 0.018 未检查 未检查 6 32 未检查 56 1#污染指数 / 0.015 / / / 0.2 / 0.18 2#污染指数 / 0.03 / / 0.02 0.16 / 0.224 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 由上表可知，项目区域内底泥的各项指标均达到《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）农用地土壤污染风险筛选值要求。由此可见，项目区底泥重金属土壤污染风险低，表明对土壤生态环境影响的风险低。 6、土壤环境质量 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018）中附录A土壤环境影响评价类别，本项目属于“水利”中“其他”，项目类别为Ⅲ类。根据底泥监测数据及业主提供资料，本项目土壤敏感程度为不敏感。因此本项目土壤环境评价工作等级为“-”，可不开展土壤环境影响评价工作。 7、地下水环境质量 本项目为堤防建设与河道治理报告表项目，属于《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A中IV类建设项目。因此，本项目不开展地下水环境影响评价。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，无与本项目有关的原有污染情况。 （1）工程河段部分河岸岸坡长期受到洪水的冲刷、掏蚀，岸坡出现坍塌，沿河居民生命财产受到严重威胁。 （2）现有河道的安全行洪能力小于10年一遇洪水标准。 （3）水土流失严重，河道行洪断面束窄，部分地段年年洪水冲刷，使岸坡不断垮塌，进一步增加了洪水的威胁。 图3-1 河道现状图 |
| 生态环境保护目标 | 根据现场调查，项目右一段沿线右岸5-60m内有15户林丰村居民①，右岸20m为林丰村村委，左岸5m有2户林丰村居民②；左一段沿线左岸5-170m内有20户林丰村居民③，285-500m内有30户林丰村居民④；左二段终点左岸10-70m内有10户林丰村居民⑤，终点右岸20-130m有5户林丰村居民⑥；左三段沿线左岸10-120m内有30户林丰村居民⑦；治3+250m左岸20m有1户林丰村居民⑧；治3+670m左岸290-400m内有25户林丰村居民⑨；项目终点右岸150m处有15户大板村居民。 项目所在地无重点文物保护单位，未发现名胜古迹、珍稀野生动植物等重大环境敏感点，沿线无污染源排污口、无集中式饮用水源保护区等。项目生态环境保护目标见下表。 表3-7 生态环境保护目标一览表 类别 保护目标 方位、距离 规模 环境功能及要求 地表水环境 小河 / 小河，水力发电、灌溉、行洪 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类 声环境 林丰村居民① 右一段沿线右岸5-50m 12户/48人 《声环境质量标准》(GB 3096-2008)2类 林丰村村委 右一段右岸20m 10人 林丰村居民② 右一段左岸5m 2户/8人 林丰村居民③ 左一段沿线左岸5-50m 12户/48人 林丰村居民⑤ 左二段终点左岸10-50m 8户/32人 林丰村居民⑥ 左二段终点右岸20-50m 1户/4人 林丰村居民⑦ 左三段沿线左岸10-50m 20户/80人 林丰村居民⑧ 治3+250m左岸20m 1户/4人 环境空气 林丰村居民① 右一段沿线右岸5-60m 15户/60人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 林丰村村委 右一段右岸20m 10人 林丰村居民② 右一段左岸5m 2户/8人 林丰村居民③ 左一段沿线左岸5-170m 20户/80人 林丰村居民④ 左一段沿线左岸285-500m 30户/120人 林丰村居民⑤ 左二段终点左岸10-70m 10户/40人 林丰村居民⑥ 左二段终点右岸20-130m 5户/20人 林丰村居民⑦ 左三段沿线左岸10-120m 30户/120人 林丰村居民⑧ 治3+250m左岸20m 1户/4人 林丰村居民⑨ 治3+670m左岸290-400m 25户/100人 大板村居民 项目终点右岸150m 15户/60人 生态环境 小河河道内水生生态环境及施工周边陆生生态环境 生态环境以不减少区内濒危珍稀动植物和不破坏生态系统完整性为标准，水土流失以不改变土壤侵蚀类型为标准 |
| 评价标准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气质量 项目所在地周围大气环境执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，详见下表3-8。 表3-8 环境空气质量标准》(GB3095-2012) 单位：μg/m3 污染物 污染物的浓度限值（ug/m3） 依据 1小时平均 24小时平均值 年平均 SO2 500 150 60 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 NO2 200 80 40 PM10 / 150 70 PM2.5 / 75 35 CO 10000 4000 / O3 200 160 / （2）地表水环境质量 本项目最终受纳水体水质执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，详见下表3-9。 表3-9 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 单位：mg/L 监测项目 pH（无量纲） COD 氨氮 BOD5 石油类 标准值 6-9 ≤20 ≤1.0 ≤4.0 ≤0.05 （3）声环境质量 声环境执行国家《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准，标准限值见下表3-10。 表3-10 声环境标准限值等效声级LAeq：dB（A） 类别 昼间 夜间 2类 60 50 （4）生态环境 以不减少区域内濒危珍稀动植物和不破坏当地生态系统完整性为标准。 2、污染物排放标准 （1）废气排放标准 本项目施工期废气排放执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）中规定的各施工阶段的废气限值标准。具体标准值见表3-11。 表3-11 四川省施工场地扬尘排放标准 单位：μg/m3 监测项目 区域 施工阶段 监测点排放现状（ug/m3） 监测时间 总悬浮颗粒物（TSP） 成都市、自贡市、泸州市、德阳市、绵阳市、广元市、遂宁市、内江市、乐山市、南充市、宜宾市、广安市、达州市、巴中市、雅安市、眉山市、资阳市 拆除工程/土方开挖/土方回填阶段 600 自监测起持续15分钟 其他工程阶段 250 攀枝花市、阿坝藏族羌族自治州、甘孜藏族自治州、凉山彝族自治州 拆除工程/土方开挖/土方回填阶段 900 其他工程阶段 350 （2）废水排放标准 项目施工期基坑废水经沉淀池沉淀后上清液排入小河，设备清洗废水经沉淀池处理后回用，不外排；生活污水利用周边居民化粪池处理后用于施肥。 （3）噪声排放标准 执行国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。标准限值见下表3-12。 表3-12 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间 夜间 70 55 （4）固废 执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 其他 | 本项目属生态影响类项目，不设置总量控制指标。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、生态环境影响分析 （1）对陆生生态的影响 1）土地利用形式的改变 工程对土地利用形式变化的影响主要为对永久占地的影响。本工程永久占地包括防洪堤工程及管理范围、河道部分及其河段管理范围。 项目总占地18.1亩。永久占地为14.5亩，其中占用其他土地4亩，水域及水利设施用地10.5亩；临时占地面积共3.6亩，其中占用草地3.6亩。项目不占用基本农田。项目占地破坏了原地表植被，对该地区生态环境造成一定的破坏。但是，随着临时占地随着施工结束，迹地恢复，不改变原有土地利用形式。 2）植被损失及对动物生境的影响 堤防修筑过程中，施工地带中的现有植被受到破坏。经调查与查阅相关资料，在评价范围内没有古树名木。本工程建设没有对沿线植被产生长远的破坏性影响，同时，项目在临时占地处实施绿地迹地恢复，在一定程度上补偿了因施工破坏的原有植被，也具有景观改造、优化环境质量的作用。 项目工程区不存在大型的动物。一般来说，即使存在大型动物，也会自行迁徙，因此只有地表及地下浅层的小型动物受到损失，工程建设对动物生境影响较小。 （2）对水域生态的影响 1）施工期对水生生态系统的影响 ①施工对水体的影响 开挖、挡墙、土石填筑等施工时，扰动河水使底泥浮起，造成局部河段悬浮物增加，河水混浊。 ②施工对水生生物生境的影响 岸边土石、垃圾清理及河道挡墙、土石填筑等施工作业中，水体被搅混，影响水生生物的栖息环境，或者将鱼虾吓跑，影响正常的活动路线；对河岸的开挖和围堰，破坏河漫滩地的水生植物群落，从而影响植食性水生动物的觅食。 ③项目施工对水体的污染 由于工程规模不大，历时不长，所需施工人员数量不多，施工人员生活污水经周围居民化粪池收集处理后用作农肥；施工机械的冲洗废水经处理后回用，基坑废水经沉淀池沉淀后上清液排入小河，对小河水环境影响较小。 ④对水生生态的影响 根据现场调查，本项目施工区域重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道。本工程主要是围堰与疏浚对水域进行扰动，带来的影响主要表现为水中悬浮物浓度升高，从水生生态学角度来看，水中悬浮物浓度增大，导致水体透明度降低，影响藻类的光合作用，从而使浮游植物生物量下降，影响生态系统食物链的传递，进而影响整个生态系统。随着河流的流动，悬浮物将在水体中自然扩散、沉降，并最终淤积于河底，这一特性决定了河流中悬浮物的影响范围和影响时段是有限的，涉水施工引起的悬浮物扩散的影响将随施工结束而消失，对水环境的影响较小。 （3）水土流失 本项目工程施工过程将扰动地表，损坏原地貌及植被，使土壤水土保持功能下降，可能产生水土流失。同时产生的临时堆土如不能及时清理，遇到较大降雨冲刷，易发生水土流失。评价要求，项目施工期应加强施工管理，严格控制施工范围，合理安排施工进度，尽量减少场地外施工临时占地，严禁乱弃土方，防止产生新的水土流失；施工同时做好边坡防护；对物料、堆土等进行苫盖，并及时清运、回填，施工结束后及时进行植被恢复。采取上述防治措施后，项目施工期可有效防止水土流失。 综上，项目施工时间较短，对施工区域及下游影响较小。 2、施工期大气环境影响分析 （1）施工扬尘 1）主体工程区施工扬尘 本项目施工会对周围大气环境产生短期的干扰和影响，而大气污染物主要为TSP，主要来自建筑材料（水泥、砂子、石子等）的搬运及堆放、拌合站进料及拌合过程中扬尘；土方填挖及现场堆放；施工材料的堆放及清理；弃渣回填；施工期运输车辆运行等，施工中不可避免的将新增“二次扬尘”污染源。参照同类型施工场地设置的扬尘监测数据进行类比分析，结果详见下表4-1。 表4-1 施工期扬尘类比监测结果 工程段 围栏情况 施工场地下风向距离Xm处TSP浓度(mg/m3) 上风向对照 20m 50m 100m 150m 200m 250m 点浓度值 主干工程 无 1.540 0.991 0.535 0.511 0.504 0.401 0.419 支段工程 1.457 0.963 0.568 0.540 0.519 0.41l 平均 1.503 0.922 0.592 0.561 0.512 0.406 主干工程 围金属板 (H=1.5～2.0m) 1.105 0.674 0.453 0.424 0.421 0.420 0.404 支段工程 0.943 0.577 0.416 0.420 0.417 0.417 平均 1.024 0.626 0.435 0.42l 0.419 0.419 根据《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）中规定的各施工阶段的废气限值标准600ug/m3作为参考标准，根据上表4-1可知，本项目对施工现场20m范围内环境敏感目标影响最大，20-50m范围内的环境敏感目标影响较大，100m后对周围环境敏感目标影响较小。项目施工期的环境空气影响是暂时且可以接受的。 2）混凝土拌和站扬尘 混凝土、灰土、水泥等物料在拌和过程中均易起尘。本项目为固定式拌和站，扬尘对环境空气的影响较为集中，尤其是拌和站下风向受污染的可能性更大，但便于管理，通过进行合理的平面布置，远离居民，并采取洒水降尘、设置围挡等防尘措施后可有效地控制扬尘污染。 （2）燃油机械废气 由于施工场地车辆和各种燃油机械比较集中，尾气排放源强相对较大，主要污染因子以CO、NOX、CnHm等为主，为非连续间歇式排放。根据现场调查，项目施工场地较空旷，空气流通较好，因此项目施工场地车辆、燃油机械尾气排放对区域大气环境影响较小。项目施工期将会对项目所在地环境空气质量造成一定影响，但这些影响随着施工期的结束也会结束。因此，项目施工期不会造成项目所在地环境空气质量明显恶化。 3、施工期地表水环境影响分析 本项目施工过程中的水污染物主要来自于施工人员生活污水及车辆、机械设备冲洗废水。 （1）疏浚与围堰对水环境的影响 本工程河道疏浚与围堰过程中将导致施工区域局部水体悬浮物浓度增加，对施工段水质产生一定影响。项目清淤与围堰工程量较小，工期短，其影响范围和程度有限，随着施工结束，该类影响也随之消失，对周围环境影响较小。 （2）生活污水 施工期生活污水来自施工人员的日常生活污水。本工程在施工过程中，高峰期施工人数50人，生活污水50L/d·人计，排放系数按0.9计，则生活污水量为2.25m3/d。施工期为7个月，生活污水总量为472.5m3。废水中CODCr浓度约为250~350mg/L（以300mg/L计），BOD5浓度约为150~250mg/L（以200mg/L计），NH3-N浓度约为15~35mg/L（以35mg/L计），SS浓度约为150~200mg/L（以200mg/L计）。项目施工期工作人员生活污水经当地居民化粪池收集处理后用于施肥，对周围地表水环境影响较小。 （3）施工废水 本项目施工废水主要为施工车辆、机械设备的冲洗废水、拌和机清洗废水，主要污染因子以SS为主。施工期间产生生产废水经沉淀处理后循环使用，不外排，对周围环境影响较小。 （4）基坑排水 本工程施工前需要对河道两岸进行排水，以防河道两岸积水太多影响施工。本项目采用基坑排水，分为初期排水和经常性排水。施工现场位于河道两岸，本工程拟采用止水、导水、排水施工技术措施来保证工程施工顺利进行。本工程基坑排水主要为经常性排水，包括堰基、基坑渗水、降雨排放等，其主要污染物为悬浮物，经沉淀处理后排入小河，对小河及其下游地表水环境质量影响较小。 4、施工期地下水环境影响分析 本项目场地地下水主要为岩石裂隙水，岩石裂隙水主要沿岩体裂隙带分布，空间分布不均匀，由大气降水提供补给，水量较小，地下水不发育。项目开挖过程中开挖量及开挖深度小，不会遇到稳定地下水。项目施工期间废水量小，出现大量渗水的现象较少。因此，项目施工建设对地下水环境影响较小。 5、施工期声环境影响分析 施工期间，评价主要考虑噪声对周围环境保护目标的影响。施工期噪声主要可分为施工作业噪声、施工车辆噪声和机械噪声。施工作业噪声主要指施工中发生的零星的敲打声、运输车辆装卸作业时的撞击声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声。施工车辆的噪声为运输车辆行驶时发出的噪声，属于交通噪声。机械噪声由各类施工机械产生，如挖土机、电锯等。该类噪声源多为点声源，不同施工阶段和不同施工机械发出的噪声水平不同，且有大量设备交替作业，因此施工作业噪声将会对本项目内外环境带来一定影响。 （1）噪声源强 施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备噪声，由于各施工阶段均有大量设备交互作业，这些设备在场地内的位置以及使用率均有较大变化，因此很难计算其确切的施工场界噪声，根据施工量，按经验计算各施工阶段的昼夜的主要噪声源及场界噪声和标准声级见下表。施工期间的场界噪声必须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。 表4-2 施工期主要噪声源及其声级值 单位：dB（A） 序号 机械名称 规格型号 单位 数量 噪声强度 1 装载机 ZL30 台 2 85 2 反铲挖掘机 1.0m3 台 2 85 3 18t振动碾 18t 台 1 85 4 蛙式打夯机 2.8kw 台 2 85 5 推土机 74kw 台 2 85 6 插入式振捣器 软轴 台 15 85 7 插入式振捣器 ZN30 台 5 85 8 砼拌和机 0.4m3 台 2 85 9 水泥拆包机 台 2 70 10 自卸汽车 10t 辆 8 85 11 自卸汽车 5t 辆 8 85 12 自卸汽车 15t 辆 4 85 13 载重汽车 5t/10t 辆 2/5 85 14 机动翻斗车 辆 10 70 15 空压机 3m3/min 台 2 90 16 水泵 100BJ15A型 台 8 85 17 水泵 IS80-100-160型 台 3 85 18 柴油发电机 30kW 台 3 90 （2）噪声影响预测 本预测采用点声源衰减模式，仅考虑距离衰减值、场界围墙屏障等因素，其噪声预测公式为： Lp（r）＝Lw－20lgr-11 式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB； Lw——由点源产生的倍频带声功率级，dB； r——预测点距声源的距离；； 由上式预测单个噪声源在评价点的贡献值，再将不同声源在该点的贡献值用对数法叠加，得出多个噪声源对该点噪声的贡献值，采用的模式如下： L=10lg 式中：L——叠加后总声压级，dB； Li——各声源的噪声值，dB； n——声源个数。 施工期噪声预测结果见下表。 表4-3 施工期噪声预测结果表 单位：dB（A） 噪声源强值 预测距离 备注 1m 6m 20m 35m 70m 100m 150m 200m 220m 以施工期最强噪声值预测 装载机 96.5 69.94 59.48 54.62 48.6 45.5 41.98 39.48 38.65 反铲挖掘机 18t振动碾 蛙式打夯机 推土机 插入式振捣器 插入式振捣器 砼拌和机 水泥拆包机 自卸汽车 自卸汽车 自卸汽车 载重汽车 机动翻斗车 空压机 水泵 水泵 柴油发电机 表4-4 项目施工对周围居民敏感点预测结果表 单位：dB（A） 敏感点 项目做三段堤防终点居民处 项目施工最大噪声源强值 96.5 距施工工区最近距离 70m 该距离下施工影响贡献值 48.6 噪声本底值 57 预测值 57.59 标准 60 是否达标 达标 （3）预测评价结果分析 由上表4-3预测结果可知，施工期间产生的施工噪声昼间将对20m范围内，夜间将对70m范围内造成噪声污染。本项目夜间不施工。 根据表4-4预测结果可知，项目施工对周围居民影响较小，满足《声环境质量标准》2类标准。 本项目施工期影响是有限的、暂时的，会随着施工期的结束而消失，对周围环境影响较小。 4、施工期固体废物影响分析 施工期固废主要来源于土石方开挖弃渣、施工工程产生的建筑废料、装修过程中产生的装修垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。 （1）土石方 本工程主体土石开挖总量6.49万m3（含表土0.10万m3，疏浚料3.075万m3），用于主体工程砂卵石回填填筑1.05万m3，用于主体工程种植土回填0.10万m3（表土回填），用于堤防堤体填筑0.21万m3，还有约5.13万m3弃渣需处理，其中土石方弃渣约0.57万m3，砂卵石弃渣约4.56万m3。项目疏浚料、开挖土石方暂存于临时堆场内，综合利用，弃渣回填于本项目堤后低洼处。 （2）建筑垃圾 根据业主提供资料，项目施工期产生的建筑垃圾约为3t，建筑垃圾可回收废料如废板材、模具、支架等由施工单位回收利用；其它废弃的砖块、混凝土、灰渣及边角料等不能回收的建筑垃圾集中堆放，最后运至政府指定建筑垃圾填埋场进行填埋处理。 （3）施工人员生活垃圾 项目施工人员50人，生活垃圾按0.5kg/人·日计，产生量约为25kg/d。生活垃圾经垃圾桶集中收集后交由当地环卫部门进行处置后，对周围环境影响较小。 （4）沉淀池底泥 根据业主提供资料，本项目沉淀池中的底泥产生量约为0.5t。用于堤后回填，对周围环境影响较小。 综上，项目施工过程产生的固体废弃物均得到了合理有效处置，没有造成二次污染。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目运营期不会产生废气、废水、噪声、固废等污染，正常运行过程中不会对周围环境产生不良环境影响。 1、对行洪范围影响分析 本项目在堤线布置上，坚定执行“严禁侵占河道，缩窄行洪断面”的原则，在满足稳定河宽要求的前提下，经洪水计算，推算出治理河段整治前后的洪水水面线，以尽量不抬高原有洪水水位或洪水水位略有抬高为准，确定堤距，进行两岸堤线布置，确保河道行洪过水断面。经河床疏浚，挖掏河床和河滩，使主流归槽，行洪顺畅，两岸均能满足10年一遇防洪标准。 2、对水文情势的影响分析 本工程岸线的确定是充分考虑了水流的规律，与河势流向相适应，沿现有岸边布置。因此工程实施后，在枯水季节，对河道水文情势无任何影响，基本不会改变原河床的冲刷规律；但在丰水期，特别是发生大洪水时，护岸工程能抑制洪水对两岸的冲刷，由于护岸限制了洪水向河道外侧的流向，一定程度上增大了河水的流速，势必加大对河槽和河漫滩的冲刷深度，此时河流输沙量会比未建护岸前增加，部分河心滩可能缩小甚至消失，根据国内工程实践经验，在经过两到三次大洪水后，河道会产生新的冲淤平衡，对河道影响较小。 3、对河势稳定的影响分析 本项目堤防堤线平顺，基本不改变现有的河势。为使行洪通道畅通，堤线布置与造床流量下的河道主河槽大致平行对河道水流流速无影响，不会对河道河势稳定产生不良影响。 4、社会效益、环境正效应分析 （1）通过防洪治理工程的建设，将有效地治理和保护河水资源，更有利于水资源的高效利用，以优化配置水资源，更好服务于生产。 （2）工程措施的实施能够有效避免洪灾引起水质和卫生条件恶化，造成疫病流行，居民健康水平下降。 （3）本工程的修建可以有效改善工程河岸的乡镇面貌，美化居民的生产生活环境，提升乡镇形象，改善环境和居民生活条件以及提高居民生活质量。 （4）项目的建设可有效解决当地人民受的洪水威胁，避免洪水灾害造成了人民生命财产损失，避免房屋、耕地、基础设施被淹。保证工农业生产的持续发展，有利于社会的稳定。 （5）建立防洪体系，确保河势及岸线的稳定，提高小河的防冲能力，完善保护区排涝体系，修复河岸线的生态，打造城市景观，提升城市形象，促进金口河区的经济和商贸发展，稳定社会，保护环境，为金口河区加快建设创造良好条件。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目为金口河区小河山洪沟治理工程，新建堤防沿现有河道布置，选线唯一。 经核实，本项目的建设不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区；工程评价区不涉及国家珍稀动植物、珍稀水生生物及鱼类“三场”；工程建设不占用基本农田，亦不占用文物古迹及压覆矿产资源，项目选址合理。 项目涉及的临时工程主要为施工工区1个、临时堆场1个，均位于左三段堤防终点下游左岸处，占地类型为其他土地。施工工区主要用于布置有生产所需的水电系统，仓库，堆料场、拌和机、车辆停放等，施工工区西侧70m处有30户居民，东北侧120m有1户居民，通过设置洒水降尘等措施后，对周围环境影响较小。临时堆场用于临时堆放弃渣与剥离的表土，表土单独分区堆放，妥善保存。临时堆场西侧100m处有30户居民，东北侧100m有1户居民。堆土过程中应洒水降尘，降低粉尘对周围居民等敏感点的影响。表土、弃渣堆放时做好水土保持措施，先挡后弃，四周采用浆砌砖围挡，围挡周围设置浆砌石排水沟，并在排水沟出口设置沉砂池，渗滤水沉淀后回用，不外排。项目临时工程完工后，进行迹地恢复。 此外，项目所在区域不在自然保护区和集中式饮用水源保护区内，没有需要特殊保护的珍稀陆生及水生动植物物种。外环境关系对本项目的建设制约因素较小。 故项目选址选线合理。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 一、生态环境保护措施 1、工程施工保护措施 根据施工布置，项目共扰动或占压原地表面积为18.1亩，占地类型主要是水域及水利设施用地、其他土地。 为减少项目施工对周边生态环境的影响，环评要求项目施工时必须严格执行以下措施： ①施工时，要对工程占地进行严格管理，不准擅自扩大占地，避免增加对地表植被的破坏。对施工弃渣及早处理，避免由于人为耽搁加剧水土流失； ②重视表层土壤的保护。表土是珍贵的土壤资源，对于旱地、园地等施工前进行表土剥离，剥离的表土可采用袋装作为临时弃渣场挡墙，表土后期作为堤防护坡绿化回覆； ③对于施工工区、临时施工围堰等临时占地，要求在结束后清理场地，拆除建筑，对场地进行平整； ④避免超计划占地，禁止乱砍乱伐，注意保护周边植被，尽可能减少对植被和土地的破坏。形成的裸露土地，需及时覆土，弃渣、填土应尽量结合填坑、修路，避免增加临时占地； ⑤施工期间，以公告、宣传单、板报和会议等形式，加强对施工人员的环境保护宣传教育和保护野生动物常识的宣传，提高施工人员的环境保护意识；禁止施工人员捕猎蛙类、蛇类、兽类、鸟类等野生动物和从事其它有碍生态环境保护的活动。加强施工管理与监理，优化施工设计，尽量减少施工占地及施工活动对动物栖息地的破坏； ⑥工程建设中，取弃土要综合考虑，填控应相互结合，以减少施工中的弃渣量；合理布置弃土的位置、范围等，尽可能减少破坏地貌的面积，保持原有生态环境； ⑦施工工区要设置污水处理设施（沉淀池）；禁止将生产污水、垃圾及其它施工机械的生产废水如混凝土施工废水直接排入水体；有害的施工材料尤其是粉尘类材料应远离水体堆放，防止其在大风天气下飘散对河流水质和水生生物的影响； ⑧本工程施工活动主要集中在河岸带，在施工过程中应尽量减少对河岸带植被的破坏，施工完成后，应及时对破坏的河岸进行绿化，维护近岸的水生生态环境； ⑨项目建设范围内虽无珍稀濒危水生生物，但在施工期也应制定水生生物保护规定，使施工人员在施工过程中能自觉保护水生动物；严禁施工人员在施工水域附近进行捕鱼、猎捕水禽或从事其它有碍水生生态环境的活动，一旦发现珍稀水生动物，应及时进行保护和上报； ⑩在实施与河道水体直接接触的工程时，缩短涉水施工时间，采取围堰施工的施工方式，减少悬浮物的产生量；合理安排施工季节和施工强度，在水体流动缓慢季节时，可适当加大施工强度；对产生河道悬浮物的污染影响应进行监测，如污染严重应加强在施工段筑坝围堰施工，避免水体浑浊对水生生态产生影响。 项目区域内无珍稀动植物，在采取上述措施后，不会减少项目区域内动植物种类，同时，随着河岸带内天然植被生长状况的改善，能够加固堤岸，降低径流速度，减少洪水破坏力，滤掉一些沉淀物和营养物质，对河流水质也有一定促进作用。 综上，采取以上措施后，项目施工对施工区域及下游水质影响较小。 2、水土流失保护措施 根据工程建设特点及水土流失特征进行水土流失防治分区。因本工程河堤沿线地形变化不大，不同地段各工程的施工工艺和方法基本相同，其水土流失产生的类型和形式也基本一致，根据开发建设项目水土保持技术规范，按照水土流失防治责任范围内工程扰动破坏方式、新增水土流失类型和形式相近的原则，按地形地貌特点，将本工程划分为：主体工程区、施工临时工程区、临时堆场防治区，共三个防治区。 （1）主体工程区水土流失防治措施 1）工程措施 整治河段桩号为治0+000~治4+300，其中堤防整治为右一0+000~右一0+468.36、左一0+000~左一0+231、左二0+000~左二0+280、左三0+000~左三0+099.20修建四段防洪堤，第一段（右一0+000~右一0+468.36），长度468.36m，堤型为仰斜式防洪堤，C25砼结构，防洪堤堤顶宽0.8m，迎水面坡比1：1，背水面1：0.7，基础置于中密砂卵石层以下，且置于冲刷线以下0.5m，堤防高度5.5~7m。抗冲刷措施采用在按回填密实的堤脚设置宽度4.6m，厚度0.6m的铅丝石笼护脚。挡墙顶部以上边坡采用撒播草籽绿化进行防护，边坡坡比1：2.5。 第二段（左一0+000~左一0+231），长度为231m，堤型为仰斜式防洪堤，C25砼结构，防洪堤堤顶宽0.8m，迎水面坡比1：1，背水面1：0.7，基础置于中密砂卵石层以下，且置于冲刷线以下0.5m，堤防高度5.5~12m。抗冲刷措施采用在按回填密实的堤脚设置宽度4.6m，厚度0.6m的铅丝石笼护脚。挡墙顶部以上边坡采用撒播草籽绿化进行防护，边坡坡比1：2.5。 第三段（左二0+000~左二0+280），长度为280m，堤型为仰斜式防洪堤，C25砼结构，防洪堤堤顶宽0.8m，迎水面坡比1：1，背水面1：0.7，基础置于中密砂卵石层以下，且置于冲刷线以下0.5m，堤防高度5.5~8.5m。抗冲刷措施采用在按回填密实的堤脚设置宽度4.6m，厚度0.6m的铅丝石笼护脚。挡墙顶部以上边坡采用撒播草籽绿化进行防护，边坡坡比1：2.5。 第四段（左三0+000~左三0+099.20），长度99.2m，其中左三0+000~左三0+053.5为仰斜式防洪堤，C25砼结构，防洪堤堤顶宽0.8m，迎水面坡比1：1，背水面1：0.7，基础置于中密砂卵石层以下，且置于冲刷线以下0.5m，堤防高度7~8m。抗冲刷措施采用在按回填密实的堤脚设置宽度5.6m，厚度0.6m的铅丝石笼护脚。左三0+063.5~左三0+099.2，长度35.7m，为衡重式堤防，C25砼结构，堤防顶宽0.6m，加荷平台宽2.05m迎水面坡比1：0.1，平台以上坡比1：0.25，平台以下坡比1：0.5。基础置于中密砂卵石层以下，且置于冲刷线以下0.5m，堤防高度7.5~9m，堤后回填的采用碾压砂卵石填筑，填筑体基础置于经碾压后的回填卵砾石夹砂层上，砂卵石必须采用分层回填碾压，相对密度不小于0.6。抗冲刷措施采用在按回填密实的堤脚设置宽度3.7m，厚度0.6m的铅丝石笼护脚。左三0+053.5~左三0+063.5，长度10m，为仰斜式堤防与衡重式堤防的衔接段，C25砼结构，基础置于中密砂卵石层以下，且置于冲刷线以下0.5m，堤防高度7.5~8m，堤后回填的采用碾压砂卵石填筑，填筑体基础置于经碾压后的回填卵砾石夹砂层上，砂卵石必须采用分层回填碾压，相对密度不小于0.6。抗冲刷措施采用在按回填密实的堤脚设置宽度3.7m，厚度0.6m的铅丝石笼护脚。 河道疏浚整治桩号为治0+000~治4+300，疏浚长度4300m。疏浚量30750m3，疏浚料临时堆于临时堆场内，后期用于堤后回填。临时堆存区做好水土保持措施，先挡后弃，四周采用浆砌砖围挡，防止四处流失，堆体表面采取彩条布遮盖、砖石压护。同时在围挡周围设置浆砌石排水沟，并在排水沟出口设置沉砂池，废水沉淀后回用，不外排。 2）临时措施 因本项目临时堆土量较大，施工考虑在堤防外侧管护范围内布置临时堆土场地。临时堆土工期较短，因此在堆体表面采取密目网遮盖、砖石压护，共计布置密目网遮盖1400m2。 3）管理措施 有效地控制施工期水土流失，使主体工程设计中具有水土保持功能的措施充分发挥其作用，关键在于施工。施工方法的正确与否，是影响工程建设水土流失的重要因素，故方案中提出以下管理措施： ①土石方开挖应尽量避开雨季施工，并在雨季到来之前做好边坡防护及排水设施。 ②控制土石方工程的施工周期，尽可能减少疏松土壤的裸露时间。 ③对挖方进行妥善的临时堆置，避免被降雨冲刷。 （2）施工临时工程区水土流失防治措施 本工程施工临时总占地0.24hm2，均为其他土地0.24hm2，主要布设施工工区和临时堆场。为减少占地范围内的水土流失，结合各工区扰动地表特点，本方案采取管理措施与水土保持措施一同防治。 1）工程措施 首先在进场前就对该场地进行表土剥离。用于后期绿化覆土。剥离表土最后用于施工工区、临时堆场覆土绿化。 临时堆场布置在已建堤防背水坡，方案设计沿临时堆场周围设置C20砼矩形排水沟，底宽40cm，水深40cm，坡降1%，沉砂池一座，排水沟雨水通过沉砂池沉淀后，排入下游小河内。共计修建排水183m。 2）植物措施 本区施工场地地势较为平坦，具备一定的水源条件，立地条件较好，因此在进行施工场地恢复时根据迹地恢复的原则，对占用其他土地进行覆土绿化，绿化覆土利用各区剥离的表土。 3）临时措施 本区剥离的表土临时堆放于临时堆场，由于堆放量较小，工期较短，因此在堆体表面采取密目网遮盖、砖石压护。共计布置密目网覆盖措施200m2。 4）管理措施 ①严格施工管理，禁止施工材料乱堆、乱放。 ②施工场地必须首先完成场地的工程排水措施才能进行场地平整，以减少扰动地表因降雨带来的水土流失。 ③施工结束后，及时拆除临时建筑，清理场地，并进行生态恢复。 3、施工期污染排放及防治措施 本项目在施工过程中土方开挖、运输等施工活动对区域生态环境产生了一定的不利影响，施工期主要污染因素包括：施工期扬尘污染、施工设备噪声影响、施工期排污、施工活动对整治区域的生态影响、水土流失。 （1）废水 施工期水污染物主要来自于施工过程中施工机械冲洗废水、基坑废水，主要污染因子以SS为主；施工人员生活污水，主要污染因子为COD、NH3-N。 1）围堰施工与疏浚对水环境的影响 本项目围堰施工与河道疏浚过程中将导致施工区域局部水体悬浮物浓度增加，对施工段水质产生一定影响。项目工程量较小，工期短，其影响范围和程度有限，随着施工结束，该类影响也随之消失。 2）施工期人员生活污水 根据上文计算，项目施工期生活污水产生量为2.25m3/d，施工期为7个月，生活污水总量为472.5m3。经当地居民化粪池收集处理后用于施肥。 3）施工废水 ①设备冲洗废水 本项目施工时使用的机械设备较多，会产生冲洗废水，产生量约为3m3。项目在施工工区进行地面硬化，并修建了1座容积为5m3的隔油沉淀池对冲洗水进行处理，冲洗废水经隔油沉淀处理后回用于洒水抑尘，不外排。 ②拌和机清洗废水 本项目施工设置了2个砼拌和机，在拌和机停止使用时，必须清洗干净。按拌和机每天清洗一次，每拌和机清洗废水按1m3计，则拌和机清洗水用量为2m3/d。其中主要水质污染因子为SS。项目在每个砼拌和系统设置有1个沉淀池，每个沉淀池容积2m3，每天产生的拌和机清洗废水经沉淀池沉淀后回用，不外排。 环评要求：严禁施工废水外排小河，严禁固废、含有废水入河。 4）基坑排水 本工程施工前需要对需要围堰的一侧进行排水，以防河道两岸积水太多影响施工。本项目采用基坑排水，分为初期排水和经常性排水。同时本工程地下水位较高，本工程拟采用导水、排水施工技术措施来保证工程施工顺利进行。本工程基坑排水主要为经常性排水，包括堰基、基坑渗水、降雨排放等，其主要污染物为悬浮物。基坑设排水沟、截水沟及沉淀池，采用强排法。基坑开挖前，在基坑顶部设置贯通地面的排水沟，并每隔100m左右设置一个截水沟，施工现场雨水、围堰渗水经沉淀池后排入河道。基坑内的水经收集后排入沉淀池中，待沉淀池中水质澄清后，再通过离心泵抽至河中。沉淀池均由排水沟外壁向边坡方向砌筑，且沉淀池低于排水沟沟底1m，保证离心泵能全部没入水中。施工现场雨水和经常性排水中的污染物主要是悬浮物，经沉淀池自然沉降后，上清液直接排入小河，对地表水环境质量影响较小。 4、施工期废气治理措施 根据工程实际情况，本项目施工期产生的废气污染物主要来源于各种施工机械和运输车辆尾气排放，主要污染因子以CO、THC为主；地基开挖、材料运输等施工作业时产生的道路扬尘；开挖土石方、运输过程以及弃渣填方扬尘等。 1）施工场地车辆、燃油机械尾气 由于施工场地车辆和各种燃油机械比较集中，因此，尾气排放源强相对较大，对周围空气环境有一定影响，主要污染因子以CO、THC为主。 项目施工采取的防治措施如下： ①加强施工机械的保养维护，提高机械的正常使用率； ②加强机械、车辆的维修保养，禁止施工机械超负荷工作，减少烟雾和颗粒物排放。 ③禁止使用废气排放超标的车辆。 2）施工扬尘 土石方开挖、材料运输以及土方的搬运、倾倒、堆放过程中、拌合过程中等都会产生扬尘。根据《乐山市扬尘污染防治条例》的要求严格控制建设施工扬尘，本项目施工期采取的防治扬尘措施如下： ①洒水抑尘 本工程专门配备一台洒水车，对运输道路与作业区每天3次洒水降尘；装运土方车辆进行遮盖减少途中撒落，对施工现场抛洒的砂石、水泥等物料应及时清扫；施工道路定时洒水抑尘。 ②封闭施工 施工现场涉及两侧敏感点路段设置围栏，封闭施工，缩小施工现场扬尘和尾气扩散范围。施工期间的临时堆放场所应加强防起尘、遮盖措施。 ③限制车速 施工场地的扬尘，大部分来自施工车辆。在同样清洁程度的条件下，车速越慢，扬尘量越小。本场地施工车辆在进入施工场地后，需减速行驶，以减少施工场地扬尘，建议行驶车速不大于5km/h。此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（15km/h计）情况下的1/3。 ④保持施工场地路面清洁 为了减少施工扬尘，必须保持施工场地、进出道路以及施工车辆的清洁，可通过及时清扫，对施工车辆及时清洗，禁止超载，清运车辆覆盖帆布，防止洒落等，采取有效措施来保持场地路面清洁，减少施工扬尘。 ⑤避免大风天气作业 应避免在大风天气进行水泥、黄沙等的装卸作业。 ⑥重污染天气禁止施工。 ⑦施工工区西南侧设置围挡，加强洒水等措施；施工车辆沿线经过居民等敏感区域时，降低车速并加强洒水，减少扬尘产生。 ⑧淤泥转运过程中，转运车辆必须符合道路运输安全及交通和交警部门的准运要求，必须经加盖密闭改装，经相关部门检查合格，且蓬盖开合有效、无破损。运输车辆必须服从统一调度，按照有关部门的要求和指定路线、时间、方式清运，尽可能避开居民集中区、学校、医院等对声环境质量要求较高的区域。弃渣运输过程中不得出现超载、撒漏、不到指定地点清运等现象。 5、施工期噪声治理措施 施工期噪声源主要是各种施工机械和车辆，包括挖掘机、装载机及运输车辆等机械噪声。工程施工场区周围主要为居民等敏感点，施工期噪声对沿线居民及其他噪声敏感点会造成一定影响。 施工期采取的防治措施如下： ①各施工单位要合理安排工期，做好申报登记，并采取必要的降噪防噪措施； ②对施工强度、机械及车辆操作人员、操作规程等管理方面要严格要求，必要时运输车辆可考虑安装消声装置； ③施工过程中要尽量选用低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械；对机械设备精心养护，保持良好的运行工况，减低设备运行噪声； ④避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高； ⑤按照规定操作机械设备，在挡板、支架拆卸过程中，应遵守作业规定，减少碰撞噪声；尽量少用哨子、钟、笛等指挥作业，而采用现代化设备； ⑥夜间施工道路运输会干扰附近村庄居民的正常休息，对敏感点附近施工地点，应合理安排施工时间，禁止夜间段22:00至早6:00的施工运输及高噪声机械设备施工，对距离近的村庄设置隔声屏障降低噪声影响，若需夜间施工应报主管部门，经主管部门批准同意后，才可进行夜间施工，同时做好施工公告告知周边居民； ⑦当车辆经过居民区时，运输车辆宜限速行驶，禁鸣高音喇叭，并合理安排运输时间，尽量避免车辆噪声影响居民的休息； ⑧施工工区东北侧设置围挡，高噪声设备远离东北侧居民一侧。 6、施工期固体废物治理措施 （1）土石方 本工程主体土石开挖总量6.49万m3（含表土0.10万m3、疏浚料3.075万m3），用于主体工程砂卵石回填填筑1.05万m3，用于主体工程种植土回填0.10万m3（表土回填），用于堤防堤体填筑0.21万m3，还有约5.13万m3弃渣需处理，其中土石方弃渣约0.57万m3，砂卵石弃渣约4.56万m3。项目疏浚料、开挖土石方暂存于临时堆场内，综合利用，弃渣回填于本项目堤后低洼处。 项目疏浚料、开挖土石方暂存于临时堆场内，综合利用，余方回填于本项目堤后低洼处。临时堆存区做好水土保持措施，先挡后弃，四周采用浆砌砖围挡，防止四处流失，堆体表面采取彩条布遮盖、砖石压护。同时为防止工程施工期间降水及地面径流对堆放场地造成影响，结合堆放场地地形地貌条件，在围挡周围设置浆砌石排水沟，并在排水沟出口设置沉砂池，使汇水在沉砂池流速减缓，沉淀泥沙。采取上述环保措施后，项目弃渣对周围环境影响较小。 （2）建筑垃圾 根据业主提供资料，项目施工期产生的建筑垃圾约为3t，建筑垃圾可回收废料如废板材、模具、支架等由施工单位回收利用；其它废弃的砖块、混凝土、灰渣及边角料等不能回收的建筑垃圾集中堆放，最后运至政府指定建筑垃圾填埋场进行填埋处理。 （3）施工人员生活垃圾 项目施工人员50人，生活垃圾按0.5kg/人·日计，产生量约为25kg/d。生活垃圾经垃圾桶集中收集后交由当地环卫部门进行处置后，对周围环境影响较小。 （4）沉淀池底泥 本项目沉淀池中的底泥产生量约为0.5t。用于堤后回填，对周围环境影响较小。 综上，项目施工过程产生的固体废物均得到了合理有效处置，没有造成二次污染。 7、社会环境影响分析 （1）生产安置移民社会环境影响分析 本项目建设征地范围内不涉及房屋，因此，不涉及人口搬迁，无搬迁安置任务。 （2）交通影响 在工程沿线设宣传专栏进行宣传，设立告示牌，使项目沿线居民进一步了解项目建设的重要意义，从而理解并体谅项目建设带来的暂时影响。与此同时，项目建设和施工单位加强了与当地交通管理部门的合作，共同制定合理的运输方案和运输路线，减少了施工车辆对附近居民的干扰。 （3）群众健康保护措施 施工单位与当地卫生医疗部门取得联系，由其负责施工人员的医疗保健、急救及意外事故的现场急救与治疗工作。项目采取的防治措施如下： 1）在工程动工以前，结合场地平整工作，对施工区进行一次清理消毒； 2）合理处置各种废水和生活垃圾，定期进行现场消毒； 3）制定了相应的管理制度，安排专人负责，搞好施工工区的卫生防疫工作； 4）加强卫生管理和卫生防疫宣传工作，对施工人员进行定期体检； 5）加强生活污水的管理，重视疫情监测，并积极配合卫生防疫部门进行调查，防止传染病传播流行； 6）施工现场有饮水器具，由专员管理和定期清洗，保持卫生。 项目占地范围内不涉及拆迁、征地，对社会环境影响很小，且施工期间雇佣当地村民，增加其收入，具有良好的社会效益。 8、临时用地恢复 工程建设期间，为减免工程施工对施工区造成的不利影响，工程施工设计中应尽量减少影响面积，把破坏程度降至最低。同时在施工完成后，利用本地物种，对施工区的植被进行恢复，这是影响区生态恢复的关键。 临时占地恢复：应及时进行裸露区的植被恢复，包括开挖的坡面等区域。恢复时根据各地段的实际情况，因地制宜地对各类施工迹地进行绿化恢复，尽量减少工程区内的施工痕迹。 施工迹地的绿化恢复过程中将尽量采用当地树种、草种，最好是利用原自然植被的建群种进行恢复。临时占地迹地（包括临时道路区、施工工区）恢复：施工结束后与工程建设无关的临时设施将全面拆除和封闭，应根据各处原有植被状况和植物立地条件等具体情况予以及时恢复。 9、临时工程拆除处置措施 施工临时工程包括施工工区、围堰等，拆除过程中会产生噪声、粉尘、固废等。 环评要求： （1）控制扬尘污染措施 1）严格按照环境保护管理体系要求管理和施工。 2）施工期间会产生很大的粉尘，对空气环境有很大的破坏性，作业期间扬尘排放执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）中表1规定的浓度限值相关规定和标准积极控制和预防。 3）施工现场派专人负责环保工作，配备相应的洒水设备，及时洒水，减少扬尘污染。 4）遇有四级以上的大风天气不得进行拆除、渣土运输、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工。 5）材料码放整齐后，各交通要道畅通干净，拆除建筑物渣土的临时堆放地点堆放总量不超过500立方米，并做到及时清运。 6）现场施工完毕后，根据要求对课露地面进行每天定期数次洒水，防止扬尘的产生。 7）随时接受相关单位提出的合理化建议，并及时落实。 （2）控制噪声扰民措施 1）运输物料车辆尽量选用轻型汽车，规划运输时间，避开拥堵时间段； 2）施工现场围挡措施拆除施工时序安排在最后，减少临时工程拆除带来的噪声影响； 3）拆除工程机械采用低噪、低排、高效机械设备，机械设备进场前需进行维护，避免机械故障造成异响； 4）合理安排作业时间，禁止夜间及中高考期间施工； 5）运输车辆在场镇行驶时禁止鸣笛，运输车辆限制车速，控制在5km/h内； （3）固废合理处置 临时工程拆除的固废包括围堰、建筑垃圾、施工人员生活垃圾，其中围堰拆除根据工程土石方平衡，用于后回填；建筑垃圾回收利用，不能回收的建筑垃圾集中堆放，最后运至政府指定建筑垃圾填埋场进行填埋处理；施工人员生活垃圾经垃圾桶集中收集后交由当地环卫部门进行处置。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目属于非污染型生态类项目，运营期无污染。项目建成后，主要是防治洪水。生态护岸的修建将有效地减少河水对河岸的冲刷，减少了泥沙等的入河量，对保护大渡河水质是有利的。本项目建成后，有利于提高当地的防洪能力，改善当地景观。因此，无需针对营运期采取污染防治措施。 |
| 其他 | 1、环境管理 （1）环境管理的目的 本工程在建设期将对周围环境产生一定的影响，因此必须通过必要的措施来减缓和消除不利的环境影响。为了保证环保措施的切实落实，使项目的社会、经济和环境效益得到协调发展，必须加强环境管理。 （2）环保机构的设置 建设单位在设置工程管理机构时，应建立环境保护管理机构，以便对施工期的环境保护工作进行监督和管理，管理机构应设专职（或兼职）人员，其职责如下： ①监督施工期环保措施的实施。 ②负责与地方环保部门的联系，包括区域环境保护措施的协调。 ③负责好管理机构内部的环保和安全教育工作。 ④宣传、贯彻和执行国家、地方政府及有关部门制定的环境保护法律法规和条例等。 （3）环境管理的主要内容 项目施工阶段： ①工程建设单位应定期或不定期对施工点的环保措施执行情况进行监督检查，并写出相应的检查报告。 ②监督检查的重点为各施工点扬尘、噪声的控制、水土流失的防治，施工队伍生活污水及弃渣、生活垃圾的处理和处置等。 ③落实施工设计文件中各项环保措施的执行情况、环保设施的施工进度和资金使用情况。 施工完成阶段： ①施工完成阶段应重点对各类临时性占地的还原，建筑垃圾及弃土石方的清运及施工现场的清理进行监督检查。 ②建设单位应对合同中所定的各项环保条款进行完成和实施情况评估。 ③环保设施的竣工验收。 |
| 环保投资 | 本项目总投资1295.11万元，环保投资约89.5万元，占工程总投资的6.9%。项目环保投资见表5-2。 表5-2 环保措施（设施）及投资一览表 项目 治理对象 治理措施 投资金额 （万元） 施工期 废气 施工扬尘 洒水降尘；及时清扫路面尘土 2.5 土石方开挖扬尘 洒水降尘，边开挖边洒水降尘；开挖裸露面及临时堆土遮盖防尘网 3.5 废水 施工废水 在项目施工工区车辆冲洗平台附近修建1个沉淀池（沉淀池容积不小于5m3），共1个，车辆冲洗废水经沉淀池处理后用于洒水降尘。每个砼拌和系统设置一个沉淀池（2m3），共2个，每天产生的拌和机清洗废水经沉淀池沉淀后回用。完工后进行迹地恢复 8.0 基坑废水：经沉淀池沉淀后，上清液排入小河 2.5 生活污水 生活污水经当地居民化粪池处理后用于施肥 0.5 噪声 机械噪声 选低噪声设备，施工场地设置围栏；严格控制施工作业时间；加强车辆管理，控制场区车辆车速 5.0 固废 弃渣 回填于堤后低洼处 4.0 建筑垃圾 回收利用，不能回收的建筑垃圾集中堆放，最后运至政府指定建筑垃圾填埋场进行填埋处理 3.0 生活垃圾 收集后由环卫部门统一清运 0.5 沉淀池底泥 回填于堤后低洼处 0.5 生态环境 水土流失 挖方临时覆盖措施、对扰动区域进行植被恢复等 12.5 水生生态 加强建设过程中的文明施工管理，减少设施施工时段。涉水工程的实施应避开水生生物繁殖季节，加强宣传，设置水生生物保护警示牌，增强施工人员的环保意识 25.0 陆生生态 减少占地，减少水土流失，完工后撒播草籽，迹地恢复 20.0 环境风险 建立完善施工期管理的制度等 2.0 合计 / 89.5 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 减少占地，减少水土流失，完工后撒播草籽，迹地恢复 | 生态环境以不减少区内濒危珍稀动植物和不破坏生态系统完整性为标准，水土流失以不改变土壤侵蚀类型为标准 | 项目施工结束后，撒播草籽，需要监控植被恢复情况，植被恢复率低时，需进行补种，以尽量恢复到施工前的生态环境现状 | 植被长势较好，基本恢复原有生态环境 |
| 水生生态 | 加强建设过程中的文明施工管理，减少设施施工时段。涉水工程的实施应避开水生生物繁殖季节，加强宣传，设置水生生物保护警示牌，增强施工人员的环保意识 | 不因工程的实施而影响区域现有生态环境，水土流失加剧 | 设置河道环境保护宣传牌 | / |
| 地表水环境 | 施工废水 | 沉淀池收集，收集后回用于洒水抑尘 | 不会对地表水体造成污染 | / | / |
|  | 生活污水 | 经当地居民化粪池处理后用于施肥 |  |  |  |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 选低噪声设备，施工场地设置围栏；严格控制施工作业时间；加强车辆管理，控制场区车辆车速 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011） | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 施工扬尘 | 洒水降尘；及时清扫路面尘土 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 | / | / |
|  | 土石方开挖扬尘 | 移动喷水管，边开挖边洒水降尘；开挖裸露面及临时堆土遮盖防尘网 |  |  |  |
|  | 混凝土拌和站扬尘 | 设置围挡，洒水降尘 |  |  |  |
| 固体废物 | 弃渣 | 回填于堤后低洼处 | 妥善处置，不会带来二次污染 | / | / |
|  | 建筑垃圾 | 回收利用，不能回收的建筑垃圾集中堆放，最后运至政府指定建筑垃圾填埋场进行填埋处理 |  |  |  |
|  | 生活垃圾 | 收集后由环卫部门统一清运 |  |  |  |
|  | 沉淀池底泥 | 回填于堤后低洼处 |  |  |  |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | 建立完善运营期管理的制度等 | 不会造成风险影响 | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

综上所述，项目建设符合国家产业政策，贯彻了“达标排放、文明施工”控制污染方针，采取的“三废”及噪声污染治理措施经济技术可行。工程实施后不会改变地表水、环境空气、声学等环境质量级别和现有功能。在严格落实环境影响报告表提出的环保对策及措施，确保项目所产生的污染物达标排放的前提下，本项目施工期和营运期对周围环境的影响可以控制在允许的范围以内。从环境保护角度而言，本项目的建设是可行的。

# Text boxes

本项目

本项目